ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. 5-я Новогородская |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Телефонная, 3 - конец улицы |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  16.10.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	13

Трамвайные пути	14

Газоны	15

Прочие территории	17

Остановки общественного транспорта	18

Опоры освещения и контактных сетей	19

Малые архитектурные формы и прочие элементы	21

Линии разметки	22

Дорожные знаки	23

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	24

Ограждающие и направляющие устройства	25

Светофорные объекты	26

Характеристики движения транспорта	27

Сокращения и условные обозначения.	28

Сведения об исполнителях	31

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. 5-я Новогородская

###### (ул. Телефонная, 3  - конец улицы)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ТГК-9 ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ГТС ул. Карпинского, 63 |  |
| 4. | Электрические сети |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Кирова, 164 |  |
| 8. | Горсвет Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | Пермгорэлектротранс ул. Уральская, 108а |  |

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 Улица 5-я Новгородская находится в жилой зоне, в пределах которой действуют требования Правил дорожного движения, устанавливающие порядок движения в жилых зонах.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. 5-я Новогородская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Мотовилихинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 1332.6 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 4.0 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. 5-я Новогородская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-99 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Телефонная, 3

конец  - конец улицы

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 1332.6 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 1332.6 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 21893.5 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 8656.7 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 52.1 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 13164.2 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 20.5 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 40 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 6 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 86.6 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 21893.5 |  |
| 2. | Проезжая часть | 8656.7 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 52.1 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 13164.2 |  |
| 7. | Прочие территории: | 20.5 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 1.0 | 49.7 | 142.9 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | право | 3.9 | 11.2 | 8.6 | пгс | Въезд |  |
|  | лево | 38.6 | 49.3 | 25.0 | пгс | Примыкание |  |
|  | право | 40.5 | 49.9 | 36.5 | пгс | Примыкание |  |
|  | ось | 49.3 | 292.5 | 957.0 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | право | 49.7 | 54.0 | 6.9 | щ | Примыкание |  |
|  | право | 64.3 | 71.1 | 29.8 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 84.1 | 92.6 | 40.1 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 100.2 | 103.9 | 19.4 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 113.3 | 116.5 | 15.5 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 125.6 | 129.0 | 9.2 | Дерево | Въезд |  |
|  | право | 125.6 | 128.7 | 13.9 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | право | 139.7 | 146.7 | 31.8 | а/б | Въезд |  |
|  | право | 162.2 | 167.7 | 36.8 | щ | Въезд |  |
|  | право | 189.9 | 196.4 | 30.3 | щ | Въезд |  |
|  | право | 220.2 | 224.6 | 29.1 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 220.2 | 224.5 | 8.8 | щ | Въезд |  |
|  | право | 238.1 | 246.0 | 14.6 | пгс | Въезд |  |
|  | лево | 262.8 | 282.0 | 42.8 | щ | Въезд |  |
|  | право | 274.8 | 281.5 | 25.8 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 286.1 | 294.0 | 36.5 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 288.3 | 366.8 | 242.1 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | право | 292.5 | 297.0 | 8.3 | пгс | Примыкание |  |
|  | право | 319.8 | 325.6 | 3.3 | ц/б плиты | Основная ПЧ |  |
|  | лево | 320.1 | 325.9 | 3.8 | ц/б плиты | Основная ПЧ |  |
|  | право | 334.8 | 342.9 | 36.5 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 350.6 | 364.0 | 31.5 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 406.6 | 789.6 | 1618.5 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | лево | 410.4 | 417.8 | 36.8 | щ | Въезд |  |
|  | лево | 419.2 | 447.3 | 189.4 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 430.5 | 436.9 | 16.5 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | право | 433.8 | 436.7 | 4.6 | щ | Въезд |  |
|  | лево | 463.2 | 481.2 | 127.5 | щ | Въезд |  |
|  | лево | 510.6 | 517.6 | 26.6 | пгс | Примыкание |  |
|  | право | 518.7 | 527.9 | 52.5 | пгс | Примыкание |  |
|  | право | 522.7 | 546.5 | 80.8 | щ | Въезд |  |
|  | право | 556.2 | 572.6 | 84.2 | щ | Въезд |  |
|  | лево | 566.3 | 568.7 | 9.7 | пгс | Въезд |  |
|  | лево | 576.4 | 592.0 | 57.5 | щ | Въезд |  |
|  | право | 586.6 | 597.8 | 41.6 | пгс | Въезд |  |
|  | лево | 594.4 | 602.9 | 34.3 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 597.8 | 633.7 | 101.8 | пгс | Въезд |  |
|  | лево | 619.1 | 623.8 | 18.3 | пгс | Въезд |  |
|  | лево | 625.9 | 628.7 | 9.5 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | лево | 628.6 | 639.2 | 33.5 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 655.7 | 659.0 | 9.0 | щ | Въезд |  |
|  | право | 655.8 | 658.1 | 7.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | лево | 659.0 | 667.3 | 37.9 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 665.2 | 668.3 | 10.8 | щ | Въезд |  |
|  | право | 665.2 | 709.9 | 115.9 | щ | Стоянка |  |
|  | право | 685.9 | 704.8 | 57.1 | щ | Въезд |  |
|  | лево | 685.9 | 694.4 | 3.4 | пл. | Въезд |  |
|  | лево | 704.2 | 709.4 | 14.6 | пгс | Въезд |  |
|  | лево | 722.9 | 728.9 | 13.1 | ц/б плита | Въезд |  |
|  | лево | 723.7 | 728.9 | 13.6 | пгс | Въезд |  |
|  | лево | 741.3 | 755.6 | 49.7 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 783.0 | 811.6 | 127.1 | ц/б плиты | Примыкание |  |
|  | ось | 804.0 | 1332.9 | 2176.0 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | лево | 821.6 | 828.2 | 27.4 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 822.3 | 829.5 | 20.2 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | лево | 838.5 | 854.6 | 42.1 | щ | Въезд |  |
|  | лево | 869.3 | 875.1 | 33.6 | щ | Въезд |  |
|  | лево | 888.3 | 894.0 | 35.4 | щ | Въезд |  |
|  | лево | 909.7 | 919.9 | 89.8 | пгс | Въезд |  |
|  | лево | 921.0 | 926.2 | 33.4 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 954.2 | 957.2 | 5.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | право | 957.1 | 975.9 | 48.7 | пгс | Въезд |  |
|  | лево | 983.1 | 987.9 | 20.9 | щ | Въезд |  |
|  | право | 988.6 | 994.6 | 31.1 | пгс | Въезд |  |
|  | лево | 990.7 | 997.3 | 32.8 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 1013.0 | 1018.6 | 29.5 | щ | Въезд |  |
|  | лево | 1014.4 | 1037.2 | 135.1 | щ | Въезд |  |
|  | право | 1020.9 | 1036.8 | 92.2 | щ | Въезд |  |
|  | право | 1046.8 | 1055.0 | 28.0 | пгс | Въезд |  |
|  | лево | 1047.8 | 1053.8 | 23.5 | щ | Въезд |  |
|  | право | 1068.5 | 1089.4 | 52.4 | щ | Примыкание |  |
|  | лево | 1071.4 | 1081.6 | 85.7 | щ | Примыкание |  |
|  | лево | 1107.1 | 1117.0 | 49.1 | щ | Въезд |  |
|  | право | 1107.5 | 1123.6 | 68.2 | пгс | Въезд |  |
|  | лево | 1108.9 | 1113.1 | 35.9 | пл. | Въезд |  |
|  | право | 1134.9 | 1139.4 | 27.2 | щ | Въезд |  |
|  | лево | 1147.0 | 1152.2 | 22.1 | щ | Въезд |  |
|  | лево | 1147.3 | 1151.9 | 29.5 | пл. | Въезд |  |
|  | право | 1153.1 | 1167.4 | 84.0 | пл. | Въезд |  |
|  | лево | 1156.8 | 1163.9 | 23.2 | щ | Въезд |  |
|  | лево | 1156.9 | 1163.7 | 42.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | лево | 1201.3 | 1205.8 | 27.9 | щ | Въезд |  |
|  | право | 1236.6 | 1246.1 | 119.2 | щ | Въезд |  |
|  | право | 1259.6 | 1264.8 | 56.1 | щ | Въезд |  |
|  | право | 1260.2 | 1264.9 | 7.5 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | право | 1272.1 | 1279.8 | 39.1 | щ | Въезд |  |
|  | право | 1275.5 | 1279.7 | 17.0 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | лево | 1279.3 | 1295.2 | 29.7 | щ | Въезд |  |
|  | лево | 1287.5 | 1294.8 | 9.9 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | право | 1311.8 | 1323.9 | 35.1 | щ | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 8656.7 |
|  | Въезд | - | 2939.8 |
|  | Основная ПЧ | - | 5143.6 |
|  | Примыкание | - | 457.5 |
|  | Стоянка | - | 115.9 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 31.8 |
|  | дерево | - | 9.2 |
|  | пгс | - | 3257.4 |
|  | пл. | - | 152.9 |
|  | ц/б | - | 55.5 |
|  | ц/б плиты | - | 241.9 |
|  | щ | - | 4908.0 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | право | 128.9 | 134.0 | 8.3 | ц/б плиты | В зоне озеленения |  |
|  | лево | 576.7 | 585.0 | 10.9 | дерево | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | лево | 632.4 | 633.8 | 3.6 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | право | 636.1 | 638.0 | 9.1 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | лево | 854.5 | 855.9 | 7.9 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | лево | 1048.2 | 1050.2 | 3.4 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | право | 1048.8 | 1050.1 | 1.4 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | лево | 1205.3 | 1212.2 | 7.6 | пл. | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 52.1 |
|  | В зоне озеленения | - | 32.8 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 19.3 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | дерево | - | 10.9 |
|  | пгс | - | 9.1 |
|  | пл. | - | 7.6 |
|  | ц/б | - | 16.3 |
|  | ц/б плиты | - | 8.3 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | ось | 0.3 | 800.4 | 114.3 |  |  |
|  | право | 9.6 | 43.2 | 114.6 |  |  |
|  | лево | 45.8 | 266.2 | 691.4 |  |  |
|  | право | 49.9 | 64.4 | 50.4 |  |  |
|  | право | 70.9 | 84.4 | 30.8 |  |  |
|  | право | 92.4 | 100.2 | 16.1 |  |  |
|  | право | 103.8 | 113.6 | 49.3 |  |  |
|  | право | 116.3 | 125.6 | 26.7 |  |  |
|  | право | 128.6 | 141.1 | 101.1 |  |  |
|  | право | 145.2 | 162.6 | 122.5 |  |  |
|  | право | 167.5 | 182.3 | 59.5 |  |  |
|  | право | 167.5 | 190.6 | 71.0 |  |  |
|  | право | 194.8 | 220.3 | 155.7 |  |  |
|  | право | 224.4 | 238.2 | 81.9 |  |  |
|  | право | 246.0 | 274.9 | 67.8 |  |  |
|  | ось | 274.0 | 521.0 | 2435.6 |  |  |
|  | право | 280.1 | 290.7 | 44.3 |  |  |
|  | право | 293.6 | 306.5 | 22.7 |  |  |
|  | право | 293.6 | 336.0 | 326.1 |  |  |
|  | право | 340.4 | 357.3 | 66.0 |  |  |
|  | право | 407.6 | 414.4 | 15.8 |  |  |
|  | лево | 416.4 | 424.3 | 66.5 |  |  |
|  | лево | 443.7 | 463.5 | 151.9 |  |  |
|  | лево | 480.8 | 512.6 | 179.3 |  |  |
|  | лево | 514.5 | 566.6 | 250.6 |  |  |
|  | право | 526.7 | 556.5 | 103.2 |  |  |
|  | лево | 568.5 | 577.2 | 36.6 |  |  |
|  | право | 571.3 | 589.6 | 109.1 |  |  |
|  | лево | 591.6 | 595.4 | 15.4 |  |  |
|  | право | 595.9 | 597.8 | 8.2 |  |  |
|  | лево | 602.3 | 620.0 | 87.7 |  |  |
|  | право | 603.8 | 624.3 | 69.4 |  |  |
|  | лево | 622.8 | 625.9 | 13.0 |  |  |
|  | право | 628.2 | 636.3 | 37.3 |  |  |
|  | лево | 634.8 | 659.1 | 98.1 |  |  |
|  | право | 637.6 | 655.9 | 117.1 |  |  |
|  | право | 657.7 | 665.6 | 47.8 |  |  |
|  | лево | 666.3 | 687.4 | 62.3 |  |  |
|  | право | 667.5 | 685.9 | 60.3 |  |  |
|  | лево | 692.9 | 705.0 | 35.6 |  |  |
|  | право | 702.5 | 778.9 | 440.4 |  |  |
|  | лево | 708.4 | 724.0 | 61.5 |  |  |
|  | лево | 728.0 | 730.9 | 9.0 |  |  |
|  | лево | 728.8 | 745.2 | 106.0 |  |  |
|  | лево | 744.0 | 810.2 | 540.9 |  |  |
|  | право | 784.3 | 822.4 | 227.0 |  |  |
|  | лево | 810.9 | 825.4 | 109.2 |  |  |
|  | лево | 827.7 | 838.6 | 69.8 |  |  |
|  | лево | 827.7 | 828.9 | 4.2 |  |  |
|  | право | 829.5 | 954.3 | 328.4 |  |  |
|  | лево | 855.8 | 870.1 | 22.7 |  |  |
|  | лево | 875.1 | 888.6 | 78.7 |  |  |
|  | лево | 894.0 | 910.0 | 149.1 |  |  |
|  | лево | 919.5 | 922.3 | 17.9 |  |  |
|  | лево | 926.1 | 983.9 | 417.3 |  |  |
|  | право | 972.6 | 988.9 | 66.8 |  |  |
|  | лево | 987.0 | 991.0 | 18.4 |  |  |
|  | право | 993.6 | 1013.4 | 117.3 |  |  |
|  | лево | 997.1 | 1014.5 | 89.0 |  |  |
|  | право | 1016.9 | 1021.1 | 20.5 |  |  |
|  | право | 1036.7 | 1048.8 | 60.2 |  |  |
|  | лево | 1037.2 | 1047.8 | 43.5 |  |  |
|  | лево | 1037.2 | 1048.2 | 9.7 |  |  |
|  | лево | 1053.6 | 1075.1 | 166.4 |  |  |
|  | право | 1054.3 | 1075.3 | 84.2 |  |  |
|  | лево | 1077.4 | 1109.5 | 485.7 |  |  |
|  | право | 1082.7 | 1107.7 | 86.6 |  |  |
|  | лево | 1112.5 | 1147.6 | 454.7 |  |  |
|  | право | 1120.5 | 1135.2 | 72.9 |  |  |
|  | право | 1139.3 | 1153.5 | 81.3 |  |  |
|  | лево | 1151.5 | 1157.5 | 57.1 |  |  |
|  | лево | 1163.0 | 1202.0 | 352.9 |  |  |
|  | право | 1167.0 | 1237.8 | 715.4 |  |  |
|  | лево | 1205.3 | 1287.5 | 476.5 |  |  |
|  | лево | 1205.5 | 1211.1 | 11.9 |  |  |
|  | право | 1245.2 | 1260.3 | 187.7 |  |  |
|  | право | 1264.3 | 1275.9 | 134.0 |  |  |
|  | право | 1279.1 | 1315.5 | 261.4 |  |  |
|  | лево | 1291.8 | 1334.3 | 242.9 |  |  |
|  | право | 1319.3 | 1332.1 | 72.7 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 13164.2 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | право | 179.1 | 180.8 | 2.3 | Выгребная яма |  |
|  | право | 294.6 | 295.4 | 0.7 | Основание колодца | ц/б |
|  | право | 295.7 | 296.5 | 0.7 | Основание колодца | ц/б |
|  | право | 413.3 | 418.0 | 14.7 | Гараж |  |
|  | лево | 828.4 | 829.3 | 0.7 | Основание колодца | ц/б |
|  | лево | 1045.2 | 1046.4 | 1.3 | Основание колодца | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 20.5 |
|  | Выгребная яма | - | 2.3 |
|  | Гараж | - | 14.7 |
|  | Основание колодца | - | 3.5 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | право | 54.9 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
|  | право | 154.6 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
|  | право | 186.5 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
|  | лево | 234.7 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
|  | лево | 286.2 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
|  | право | 299.6 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
|  | право | 333.0 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
|  | право | 378.4 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
|  | лево | 418.7 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | право | 423.9 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
|  | право | 424.8 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | право | 467.1 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | право | 493.1 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | право | 553.6 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
|  | лево | 574.8 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | лево | 608.2 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | лево | 644.4 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | лево | 693.2 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | лево | 728.9 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | лево | 808.4 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
|  | лево | 835.5 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | лево | 869.4 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | право | 869.6 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | лево | 903.3 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | лево | 938.6 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | право | 952.4 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
|  | лево | 970.3 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | лево | 1004.9 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | право | 1037.2 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
|  | лево | 1037.3 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | лево | 1071.1 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | право | 1106.1 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | право | 1149.4 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | лево | 1155.4 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
|  | право | 1183.8 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | лево | 1197.0 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | право | 1218.2 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | право | 1248.9 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | право | 1280.3 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | право | 1310.7 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 40 |  |
|  | Электросети+Освещение | - | 19 |  |
|  | Электросети+Связь | - | 20 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | право | 286.3 | Столбик ограждения | Газон |
|  | право | 1100.1 | Столбик ограждения | Газон |
|  | лево | 1108.0 | Столбик ограждения | Газон |
|  | лево | 1113.2 | Столбик ограждения | Газон |
|  | лево | 1146.7 | Столбик ограждения | Газон |
|  | лево | 1152.1 | Столбик ограждения | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 6 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 6 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: | 0 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 0 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | право | 155.9 | 159.6 | Блок бетонный | 3.7 | 0 |  |
|  | лево | 1010.7 | 1014.4 | Ограждение из металлических труб | 7.5 | 0 |  |
|  | лево | 1094.6 | 1095.6 | Забор-сетка | 10.6 | 0 |  |
|  | лево | 1113.4 | 1146.2 | Парапет кирпичный | 32.8 | 0 |  |
|  | лево | 1164.9 | 1196.9 | Ограждение деревянное | 32.0 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 86.6 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Блок бетонный | - | 3.7 | / | 0.0 |
|  | Ограждение деревянное | - | 32.0 | / | 0.0 |
|  | Парапет кирпичный | - | 32.8 | / | 0.0 |
|  | Забор-сетка | - | 10.6 | / | 0.0 |
|  | Ограждение из металлических труб | - | 7.5 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | лево | 780.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
|  | право | 780.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 16.10.2012 г. | 3 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 16.10.2012 г. | 31 страниц; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

ПЕРМЬ-2012