ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Кабельщиков |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Медведева - ул. Васнецова |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  18.07.2013 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	7

Схема расположения объекта	8

Сводные сведения по объекту	9

Баланс территории	10

Проезжая часть	11

Тротуары	13

Трамвайные пути	14

Газоны	15

Прочие территории	17

Остановки общественного транспорта	18

Опоры освещения и контактных сетей	19

Малые архитектурные формы и прочие элементы	21

Линии разметки	22

Дорожные знаки	23

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	25

Ограждающие и направляющие устройства	26

Светофорные объекты	27

Характеристики движения транспорта	28

Сокращения и условные обозначения.	29

Сведения об исполнителях	33

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Кабельщиков(ул. Медведева  -ул. Васнецова)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 На ул. Кабельщиков требуется установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» на пересечении с ул.Медведева, ул. Карбышева, ул. Мезенская и около дома по ул. Кабельщиков, 85 т.к. данная улица используется жителями в основном для подъезда к своим домам, по улице не осуществляется движение маршрутных транспортных средств. Установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» необходима из-за отсутствия на данной улице тротуаров, предназначенных для движения пешеходов.

2. Организация движения транспортных средств:

2.1 На пересечении ул. Кабельщиков с ул. Васнецова проектом предусмотрена установка недостающих знаков приоритета (2.1 «Главная дорога») и информационных знаков (6.10.1 «Указатель направлений», 6.11 «Наименование объекта»).

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Кабельщиков |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Орджоникидзевский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 251.7 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | Ось А 3.5м Ось Б (ПК 0+00 – ПК 7+20) 5.5м Ось Б (ПК 7+20 – ПК 12+57) 7.0м |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Кабельщиков" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Медведева

конец  – ул. Васнецова

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 251.7 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 1508.83 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 31657.9 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 12392.5 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 1997.1 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 17210.3 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 58.1 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 40 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 7 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 27.73 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 277.3 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 22 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 17 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 4 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 0 / 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | п.м | 6.1 / 0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0 / 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0 / 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 31657.9 |  |
| 2. | Проезжая часть | 12392.5 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 1997.1 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 17210.3 |  |
| 7. | Прочие территории: | 58.1 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | ось | 0.4 | 85.6 | 418.7 | пгс | Основная ПЧ |  |
| А | чет. | 14.6 | 18.2 | 21.3 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 56.8 | 96.6 | 126.3 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 65.8 | 66.5 | 1.3 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 65.8 | 73.5 | 28.3 | пгс | Въезд |  |
| А | ось | 84.9 | 96.7 | 71.0 | пгс | Перекресток |  |
| А | нечет. | 85.1 | 88.7 | 15.3 | ц/б | Въезд |  |
| А | ось | 96.6 | 200.8 | 418.6 | пгс | Основная ПЧ |  |
| А | нечет. | 121.9 | 129.2 | 23.3 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 123.2 | 128.7 | 22.5 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 128.7 | 136.2 | 27.0 | ц/б | Стоянка |  |
| А | чет. | 160.7 | 171.9 | 25.8 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 164.4 | 174.4 | 16.3 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 175.4 | 184.0 | 24.5 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 179.7 | 184.1 | 11.6 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 183.4 | 186.7 | 8.9 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 196.8 | 200.8 | 12.6 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 197.2 | 200.9 | 13.5 | ц/б | Въезд |  |
| А | ось | 200.4 | 252.4 | 157.3 | щ | Основная ПЧ |  |
| А | чет. | 225.0 | 231.0 | 21.2 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 225.1 | 231.0 | 11.4 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 225.3 | 231.1 | 5.4 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 231.1 | 234.6 | 6.1 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 231.1 | 234.6 | 5.2 | ц/б | Въезд |  |
| Б | ось | 0.0 | 42.5 | 261.2 | пгс | Основная ПЧ |  |
| Б | чет. | 30.0 | 34.0 | 10.0 | пгс | Въезд |  |
| Б | ось | 60.7 | 363.7 | 1271.3 | пгс | Основная ПЧ |  |
| Б | нечет. | 82.5 | 87.0 | 19.4 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 142.6 | 149.1 | 47.6 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 159.8 | 162.4 | 12.3 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 188.6 | 192.8 | 10.1 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 188.6 | 192.8 | 9.9 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 199.8 | 204.0 | 10.0 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 199.9 | 204.0 | 17.2 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 217.7 | 224.0 | 27.9 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 217.9 | 224.0 | 17.3 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 242.2 | 245.4 | 17.5 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 252.7 | 262.2 | 30.1 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 277.1 | 288.8 | 59.9 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 286.7 | 307.0 | 135.4 | щ | Въезд |  |
| Б | нечет. | 297.1 | 321.4 | 55.5 | пгс | Въезд |  |
| Б | ось | 357.3 | 384.0 | 140.7 | пгс | Перекресток |  |
| Б | ось | 380.0 | 465.7 | 571.8 | пгс | Основная ПЧ |  |
| Б | чет. | 384.0 | 388.2 | 21.5 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 398.9 | 407.6 | 47.0 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 402.4 | 409.1 | 15.2 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 446.6 | 450.3 | 20.1 | пгс | Въезд |  |
| Б | ось | 465.7 | 511.8 | 268.9 | а/б | Основная ПЧ |  |
| Б | ось | 506.8 | 534.6 | 577.8 | а/б | Перекресток |  |
| Б | нечет. | 534.4 | 567.4 | 271.9 | а/б | Стоянка |  |
| Б | ось | 534.4 | 716.5 | 1123.0 | а/б | Основная ПЧ |  |
| Б | нечет. | 596.3 | 608.5 | 174.6 | а/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 604.0 | 607.3 | 16.0 | щ | Въезд |  |
| Б | нечет. | 608.2 | 645.5 | 363.8 | а/б | Стоянка |  |
| Б | чет. | 625.5 | 646.0 | 80.6 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 648.9 | 656.5 | 66.8 | а/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 664.9 | 669.4 | 21.4 | пгс | Въезд |  |
| Б | ось | 764.5 | 1260.1 | 3340.7 | а/б | Основная ПЧ |  |
| Б | чет. | 764.5 | 794.7 | 187.9 | пгс | Стоянка |  |
| Б | чет. | 823.9 | 839.1 | 75.3 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 838.7 | 858.9 | 81.6 | а/б | Стоянка |  |
| Б | чет. | 846.2 | 855.1 | 45.7 | щ | Въезд |  |
| Б | чет. | 872.4 | 877.6 | 24.2 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 894.1 | 898.7 | 21.9 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 920.2 | 955.1 | 419.2 | а/б | Стоянка |  |
| Б | нечет. | 921.4 | 955.1 | 70.8 | а/б | Стоянка |  |
| Б | чет. | 922.9 | 932.9 | 26.9 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 946.3 | 953.0 | 28.0 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 951.1 | 955.1 | 10.1 | а/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 963.4 | 967.4 | 13.4 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 977.6 | 994.0 | 48.6 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 1004.9 | 1014.8 | 36.7 | ц/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 1017.4 | 1031.1 | 118.0 | а/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 1074.1 | 1114.8 | 473.5 | а/б | Стоянка |  |
| Б | чет. | 1103.4 | 1115.0 | 44.6 | щ | Перекресток |  |
| Б | чет. | 1212.5 | 1219.4 | 38.6 | щ | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 12392.5 |
|  | Въезд | - | 1831.4 |
|  | Основная ПЧ | - | 7831.4 |
|  | Перекресток | - | 834.1 |
|  | Стоянка | - | 1895.6 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 7360.4 |
|  | пгс | - | 4340.0 |
|  | ц/б | - | 203.3 |
|  | щ | - | 488.8 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | нечет. | 64.9 | 66.7 | 4.5 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | чет. | 138.3 | 141.3 | 6.1 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| Б | чет. | 24.6 | 27.5 | 5.0 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| Б | чет. | 182.5 | 184.2 | 4.3 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| Б | чет. | 351.8 | 353.5 | 8.4 | щ | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 538.9 | 560.2 | 122.1 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 560.2 | 597.8 | 86.0 | а/б | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 615.7 | 640.1 | 93.7 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 639.9 | 650.8 | 45.4 | а/б | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 654.5 | 713.2 | 175.6 | а/б | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 666.3 | 679.1 | 29.5 | а/б | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 680.6 | 683.0 | 22.1 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 766.4 | 951.3 | 606.1 | а/б | Зона Озеленения |  |
| Б | нечет. | 769.3 | 780.9 | 40.0 | а/б | Зона Озеленения |  |
| Б | нечет. | 850.8 | 853.5 | 20.4 | плитка | Зона Озеленения |  |
| Б | нечет. | 955.1 | 1019.9 | 189.4 | а/б | Зона Озеленения |  |
| Б | нечет. | 1023.1 | 1238.9 | 533.3 | а/б | Зона Озеленения |  |
| Б | чет. | 1043.1 | 1046.6 | 5.1 | а/б | Зона Озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 1997.1 |
|  | В зоне озеленения | - | 382.3 |
|  | Зона Озеленения | - | 1394.4 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 220.4 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 1926.4 |
|  | плитка | - | 20.4 |
|  | ц/б | - | 42.0 |
|  | щ | - | 8.4 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| А | нечет. | 0.1 | 64.9 | 250.1 |  |  |
| А | чет. | 0.1 | 14.7 | 109.5 |  |  |
| А | чет. | 18.1 | 65.8 | 247.0 |  |  |
| А | чет. | 73.5 | 87.6 | 21.9 |  |  |
| А | чет. | 91.7 | 123.2 | 141.9 |  |  |
| А | нечет. | 94.4 | 122.0 | 109.6 |  |  |
| А | нечет. | 126.5 | 179.7 | 238.0 |  |  |
| А | чет. | 136.1 | 160.9 | 75.8 |  |  |
| А | чет. | 174.2 | 183.5 | 24.7 |  |  |
| А | нечет. | 183.9 | 197.9 | 60.9 |  |  |
| А | чет. | 186.4 | 197.4 | 31.8 |  |  |
| А | чет. | 200.2 | 225.3 | 163.3 |  |  |
| А | нечет. | 200.4 | 231.1 | 136.3 |  |  |
| А | чет. | 230.9 | 251.4 | 143.5 |  |  |
| А | нечет. | 234.5 | 252.9 | 64.6 |  |  |
| А | чет. | 246.9 | 251.4 | 2.9 |  |  |
| Б | нечет. | 0.0 | 42.5 | 184.0 |  |  |
| Б | чет. | 0.5 | 30.1 | 70.4 |  |  |
| Б | чет. | 34.0 | 42.5 | 25.0 |  |  |
| Б | чет. | 60.7 | 142.7 | 451.6 |  |  |
| Б | нечет. | 60.7 | 82.8 | 105.9 |  |  |
| Б | нечет. | 86.8 | 256.9 | 1080.9 |  |  |
| Б | чет. | 149.1 | 159.8 | 56.4 |  |  |
| Б | чет. | 162.4 | 188.6 | 121.8 |  |  |
| Б | чет. | 192.7 | 199.9 | 41.1 |  |  |
| Б | чет. | 203.9 | 217.9 | 97.7 |  |  |
| Б | чет. | 223.8 | 242.3 | 124.6 |  |  |
| Б | чет. | 245.2 | 287.3 | 285.8 |  |  |
| Б | нечет. | 255.2 | 303.6 | 263.5 |  |  |
| Б | чет. | 282.1 | 293.0 | 59.1 |  |  |
| Б | чет. | 293.3 | 385.2 | 1058.5 |  |  |
| Б | нечет. | 318.4 | 362.1 | 79.3 |  |  |
| Б | нечет. | 373.0 | 404.4 | 78.5 |  |  |
| Б | чет. | 388.1 | 399.0 | 62.5 |  |  |
| Б | чет. | 407.5 | 447.2 | 227.7 |  |  |
| Б | нечет. | 408.9 | 512.7 | 265.1 |  |  |
| Б | чет. | 449.9 | 515.4 | 900.0 |  |  |
| Б | чет. | 518.5 | 604.0 | 473.2 |  |  |
| Б | нечет. | 538.9 | 549.1 | 23.3 |  |  |
| Б | нечет. | 558.3 | 599.2 | 178.1 |  |  |
| Б | нечет. | 560.2 | 597.8 | 341.6 |  |  |
| Б | чет. | 607.2 | 628.1 | 97.6 |  |  |
| Б | нечет. | 608.0 | 629.1 | 62.5 |  |  |
| Б | нечет. | 635.1 | 650.7 | 41.1 |  |  |
| Б | чет. | 639.3 | 664.9 | 115.2 |  |  |
| Б | нечет. | 640.0 | 651.0 | 54.4 |  |  |
| Б | нечет. | 640.1 | 650.8 | 18.7 |  |  |
| Б | нечет. | 654.3 | 658.0 | 9.0 |  |  |
| Б | нечет. | 654.4 | 680.6 | 102.8 |  |  |
| Б | нечет. | 654.5 | 676.6 | 178.8 |  |  |
| Б | чет. | 668.5 | 717.0 | 251.4 |  |  |
| Б | нечет. | 669.2 | 680.9 | 70.8 |  |  |
| Б | нечет. | 682.6 | 714.4 | 335.2 |  |  |
| Б | нечет. | 682.9 | 713.1 | 130.8 |  |  |
| Б | нечет. | 766.0 | 778.5 | 107.1 |  |  |
| Б | нечет. | 772.1 | 851.6 | 916.9 |  |  |
| Б | чет. | 793.7 | 823.9 | 145.8 |  |  |
| Б | нечет. | 809.4 | 841.5 | 150.8 |  |  |
| Б | чет. | 839.1 | 846.4 | 37.2 |  |  |
| Б | нечет. | 852.7 | 921.4 | 1054.2 |  |  |
| Б | чет. | 855.0 | 873.3 | 93.1 |  |  |
| Б | чет. | 877.6 | 894.8 | 87.6 |  |  |
| Б | чет. | 898.5 | 926.7 | 137.1 |  |  |
| Б | нечет. | 923.3 | 925.3 | 3.3 |  |  |
| Б | нечет. | 928.1 | 930.1 | 3.3 |  |  |
| Б | чет. | 930.9 | 946.8 | 68.6 |  |  |
| Б | нечет. | 933.2 | 935.2 | 3.3 |  |  |
| Б | нечет. | 937.8 | 939.7 | 3.3 |  |  |
| Б | нечет. | 943.1 | 945.1 | 3.3 |  |  |
| Б | чет. | 953.0 | 964.3 | 45.9 |  |  |
| Б | нечет. | 954.9 | 1020.1 | 990.0 |  |  |
| Б | чет. | 966.7 | 982.0 | 56.9 |  |  |
| Б | чет. | 986.5 | 1006.8 | 78.1 |  |  |
| Б | чет. | 1013.9 | 1045.5 | 149.3 |  |  |
| Б | нечет. | 1024.3 | 1074.4 | 614.4 |  |  |
| Б | чет. | 1044.2 | 1106.2 | 296.1 |  |  |
| Б | нечет. | 1111.9 | 1238.9 | 1154.7 |  |  |
| Б | чет. | 1113.5 | 1214.4 | 481.7 |  |  |
| Б | нечет. | 1191.4 | 1229.2 | 75.5 |  |  |
| Б | чет. | 1219.2 | 1265.8 | 348.0 |  |  |
| Б | нечет. | 1226.6 | 1252.9 | 158.8 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 17210.3 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | чет. | 66.0 | 67.9 | 2.7 | Основание колодца | ц/б |
| А | чет. | 246.9 | 250.1 | 5.3 | Основание колодца | ц/б |
| Б | нечет. | 538.9 | 550.1 | 14.6 | Отмостка здания |  |
| Б | нечет. | 642.7 | 649.3 | 34.2 | Основание колодца |  |
| Б | нечет. | 813.4 | 814.6 | 1.2 | Основание колодца | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 58.1 |
|  | Основание колодца | - | 43.5 |
|  | Отмостка здания | - | 14.6 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | чет. | 8.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | чет. | 54.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | чет. | 95.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | чет. | 119.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 136.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 137.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 164.4 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | чет. | 177.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 204.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 229.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 239.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 240.9 | Опора газопровода | Столб мет |  |
| А | нечет. | 243.9 | Опора газопровода | Столб мет |  |
| А | чет. | 244.4 | Опора газопровода | Столб мет |  |
| А | чет. | 247.9 | Опора газопровода | Столб мет |  |
| Б | чет. | 88.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 103.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 107.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 129.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 134.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 388.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 428.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 450.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 482.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 808.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 2 |  |
| Б | нечет. | 837.6 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 2 |  |
| Б | нечет. | 867.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 2 |  |
| Б | нечет. | 896.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 2 |  |
| Б | нечет. | 927.4 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 2 |  |
| Б | нечет. | 958.6 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 2 |  |
| Б | нечет. | 984.6 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 2 |  |
| Б | нечет. | 1013.4 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | нечет. | 1043.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 2 |  |
| Б | нечет. | 1072.6 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 2 |  |
| Б | нечет. | 1102.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 2 |  |
| Б | нечет. | 1133.4 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 2 |  |
| Б | нечет. | 1174.6 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 2 |  |
| Б | нечет. | 1197.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 2 |  |
| Б | нечет. | 1225.8 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 2 |  |
| Б | чет. | 1262.2 | Электросети | Столб бетонный |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 40 |  |
|  | Опора газопровода | - | 4 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 16 |  |
|  | Электросети | - | 20 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А | нечет. | 172.9 | Мусорный_контейнер | Газон |
| Б | чет. | 34.4 | Мусорный контейнер | Газон |
| Б | чет. | 353.9 | Щит инф. | Газон |
| Б | чет. | 355.6 | Щит инф. | Газон |
| Б | нечет. | 549.4 | Урна | Оформительская фигура |
| Б | нечет. | 1091.5 | Урна | Проезжая часть |
| Б | нечет. | 1096.4 | Урна | Проезжая часть |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 7 |  |
|  | Мусорный контейнер | - | 1 |  |
|  | Мусорный_контейнер | - | 1 |  |
|  | Урна | - | 3 |  |
|  | Щит инф. | - | 2 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 56.6 | 5.66 |
| 1.5 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 352.6 | 8.82 |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 138.2 | 10.37 |
| 1.12 | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 1 | 7.2 | 2.88 |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 27.73 |
| белой (кв. м.) | 27.73 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 277.3 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Б | нечет. | 358.7 | Жилая зона | 5.21 | Стойка | треб. |
| Б | нечет. | 358.7 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка | треб. |
| Б | нечет. | 704.0 | Жилая зона | 5.21 | Стойка | треб. |
| Б | нечет. | 704.0 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 707.9 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка |  |
| Б | чет. | 707.9 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | демонтаж |
| Б | чет. | 707.9 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | Стойка | демонтаж |
| Б | чет. | 707.9 | Направление действия | 8.3.3 | Стойка | демонтаж |
| Б | чет. | 707.9 | Движение запрещено | 3.2 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 707.9 | Вид транспортного средства | 8.4.1 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 707.9 | Направление действия | 8.3.3 | Стойка | треб. |
| Б | нечет. | 779.8 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |
| Б | нечет. | 779.8 | Движение прямо или направо | 4.1.4 | Стойка | треб. |
| Б | нечет. | 956.0 | Жилая зона | 5.21 | Стойка | треб. |
| Б | нечет. | 956.0 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка | треб. |
| Б | нечет. | 1028.9 | Жилая зона | 5.21 | Стойка | треб. |
| Б | нечет. | 1028.9 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 1104.4 | Жилая зона | 5.21 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 1104.4 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 1237.2 | Движение без остановки запрещено | 2.5 | Стойка | демонтаж |
| Б | чет. | 1254.5 | Движение без остановки запрещено | 2.5 | Опора | треб. |
| Б | чет. | 1254.5 | Наименование объекта | 6.11 | Опора | треб. |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 2.4 | Уступите дорогу | 1 |
| 2.5 | Движение без остановки запрещено | 2 |
| 3.2 | Движение запрещено | 1 |
| 3.4 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 1 |
| 4.1.4 | Движение прямо или направо | 1 |
| 5.19.1 | Пешеходный переход | 1 |
| 5.21 | Жилая зона | 5 |
| 5.22 | Конец жилой зоны | 5 |
| 6.11 | Наименование объекта | 2 |
| 8.3.3 | Направление действия | 2 |
| 8.4.1 | Вид транспортного средства | 1 |
|  | ИТОГО: | 22 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 17 |
|  | - стоек | 7 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 4 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | нечет. | 358.7 | 6.1 | Газон | Стойка |
| Б | нечет. | 704.0 | 4.8 | Газон | Стойка на ц/б тумбе |
| Б | нечет. | 779.8 | 4.9 | Газон | Стойка на ц/б тумбе |
| Б | нечет. | 956.0 | 18.1 | Газон | Стойка |
| Б | нечет. | 1028.9 | 6.0 | Газон | Стойка |
| Б | чет. | 1104.5 | 7.3 | Газон | Стойка |
| Б | чет. | 1254.5 | 8.0 | Газон | Стойка на ц/б тумбе |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Б | нечет. | 1096.8 | 1102.7 | Парапет | - | 6.1 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  |  | / | 6.1 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |
|  | Парапет | - | 0 | / | 6.1 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | чет. | 1000.0 | 1 | 84.6 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65 |
|  | нечет. | 1000.0 | 1 | 92.1 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 18.07.2013 г. | 4 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 18.07.2013 г. | 33 страницы; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

РАССМОТРЕНО

Начальник отделения ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

В.В. Кадочников

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПЕРМЬ-2013