ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Крылова (Новые Ляды) |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Кутузова - ул. Островского |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  15.11.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	12

Трамвайные пути	13

Газоны	14

Прочие территории	16

Остановки общественного транспорта	17

Опоры освещения и контактных сетей	18

Малые архитектурные формы и прочие элементы	20

Линии разметки	21

Дорожные знаки	22

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	23

Ограждающие и направляющие устройства	24

Светофорные объекты	25

Характеристики движения транспорта	26

Сокращения и условные обозначения.	27

Сведения об исполнителях	30

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Крылова (Новые Ляды)

###### (ул. Кутузова  - ул. Островского)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ТГК-9 ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ГТС ул. Карпинского, 63 |  |
| 4. | Электрические сети |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | Горсвет Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | Пермгорэлектротранс ул. Уральская, 108а |  |

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 В связи с низкой интенсивностью движения автомобилей на данной улице, проезд перекрестков осуществляется согласно Правилам Дорожного Движения.

1.2 На пересечении ул. Крылова с ул. Н. Островского и ул. Трактовая  проектом предусмотрена установка недостающих знаков приоритета (2.1 «Главная дорога» и 2.4 «Уступи дорогу») и информационных знаков (6.11 «Наименование объекта»).

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Крылова (Новые Ляды) |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Свердловский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 1327.0 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 4.0 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Крылова (Новые Ляды)" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-99 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Кутузова

конец  - ул. Островского

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 1327.0 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 1327.0 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 20023.0 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 6555.6 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 0.0 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 13450.9 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 16.5 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 67 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 19 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 2 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 0.0 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 20023.0 |  |
| 2. | Проезжая часть | 6555.6 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 0.0 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 13450.9 |  |
| 7. | Прочие территории: | 16.5 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.6 | 81.6 | 269.5 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 37.5 | 43.7 | 49.8 | грунт | Въезд |  |
|  | чет. | 38.3 | 42.1 | 21.1 | грунт | Въезд |  |
|  | чет. | 50.0 | 54.1 | 24.8 | грунт | Въезд |  |
|  | нечет. | 78.5 | 81.8 | 21.9 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 81.5 | 107.3 | 54.5 | грунт | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 103.0 | 109.9 | 16.9 | грунт | Примыкание |  |
|  | чет. | 109.7 | 114.6 | 19.5 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 109.7 | 114.8 | 29.8 | пгс | Перекресток |  |
|  | нечет. | 109.9 | 114.8 | 26.5 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 114.6 | 116.7 | 5.9 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 115.7 | 146.7 | 77.5 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 210.8 | 249.6 | 121.0 | грунт | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 217.5 | 225.0 | 39.4 | грунт | Въезд |  |
|  | чет. | 249.5 | 263.1 | 32.6 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 249.5 | 252.6 | 4.2 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 249.5 | 263.1 | 39.5 | щ | Перекресток |  |
|  | нечет. | 252.6 | 262.0 | 33.9 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 262.0 | 404.4 | 468.7 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 272.2 | 283.8 | 57.1 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 384.0 | 391.1 | 53.5 | грунт | Въезд |  |
|  | ось | 489.2 | 642.9 | 441.4 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 568.7 | 574.4 | 33.4 | грунт | Въезд |  |
|  | ось | 642.1 | 649.1 | 18.8 | щ | Примыкание |  |
|  | чет. | 646.7 | 660.3 | 40.1 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 646.7 | 662.0 | 54.3 | щ | Перекресток |  |
|  | нечет. | 649.1 | 662.0 | 36.1 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 660.3 | 673.4 | 41.8 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 672.8 | 679.2 | 22.0 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 673.4 | 683.5 | 59.1 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 679.1 | 727.3 | 188.7 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 727.3 | 731.7 | 25.1 | грунт | Въезд |  |
|  | ось | 727.3 | 801.6 | 277.0 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 740.4 | 744.4 | 21.2 | грунт | Въезд |  |
|  | нечет. | 744.4 | 763.6 | 74.7 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 800.5 | 806.8 | 19.3 | щ | Примыкание |  |
|  | нечет. | 806.6 | 818.8 | 37.1 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 806.6 | 821.4 | 53.0 | щ | Перекресток |  |
|  | чет. | 806.8 | 823.0 | 46.1 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 821.4 | 827.7 | 13.3 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 823.2 | 899.9 | 305.4 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 844.0 | 847.6 | 17.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 854.5 | 864.9 | 19.6 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 867.9 | 871.9 | 29.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 880.4 | 883.9 | 23.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 894.4 | 897.9 | 17.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 894.9 | 899.9 | 33.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | ось | 899.7 | 906.6 | 34.8 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 899.9 | 955.9 | 432.4 | а/б | Стоянка |  |
|  | ось | 906.2 | 955.9 | 325.5 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 912.5 | 916.5 | 12.8 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 925.6 | 929.7 | 10.4 | а/б | Въезд |  |
|  | ось | 955.3 | 960.5 | 48.7 | а/б | Примыкание |  |
|  | ось | 968.4 | 974.6 | 33.4 | а/б | Примыкание |  |
|  | ось | 974.5 | 1076.7 | 450.8 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 989.9 | 994.5 | 29.6 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1004.1 | 1007.1 | 15.5 | грунт | Въезд |  |
|  | нечет. | 1014.6 | 1019.1 | 33.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1028.1 | 1040.3 | 64.9 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 1076.6 | 1082.8 | 23.1 | а/б | Примыкание |  |
|  | ось | 1081.6 | 1092.5 | 40.8 | а/б | Перекресток |  |
|  | чет. | 1081.6 | 1091.7 | 18.3 | а/б | Примыкание |  |
|  | чет. | 1082.5 | 1090.7 | 16.3 | щ | Примыкание |  |
|  | нечет. | 1082.8 | 1092.5 | 47.3 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 1091.7 | 1095.2 | 12.0 | а/б | Примыкание |  |
|  | ось | 1094.8 | 1215.8 | 499.7 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 1114.2 | 1120.9 | 34.4 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1120.8 | 1126.3 | 28.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1161.6 | 1166.6 | 18.7 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1168.6 | 1174.1 | 26.4 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1173.7 | 1178.7 | 28.5 | грунт | Въезд |  |
|  | нечет. | 1174.0 | 1184.4 | 73.4 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1182.6 | 1189.4 | 31.7 | а/б | Стоянка |  |
|  | ось | 1215.5 | 1218.5 | 10.3 | а/б | Примыкание |  |
|  | чет. | 1217.5 | 1224.0 | 32.9 | Щебень | Въезд |  |
|  | ось | 1217.5 | 1227.3 | 33.2 | а/б | Перекресток |  |
|  | нечет. | 1218.5 | 1227.3 | 20.8 | а/б | Примыкание |  |
|  | нечет. | 1219.7 | 1225.3 | 33.2 | а/б | Въезд |  |
|  | ось | 1224.0 | 1228.9 | 10.1 | а/б | Примыкание |  |
|  | ось | 1227.2 | 1323.9 | 425.5 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 1234.4 | 1240.5 | 26.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1248.7 | 1257.8 | 68.1 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1287.0 | 1306.3 | 79.0 | ц/б | Стоянка |  |
|  | ось | 1323.6 | 1325.6 | 7.8 | а/б | Примыкание |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 6555.6 |
|  | Въезд | - | 1159.5 |
|  | Основная ПЧ | - | 3962.0 |
|  | Перекресток | - | 250.6 |
|  | Примыкание | - | 640.3 |
|  | Стоянка | - | 543.1 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 2709.0 |
|  | грунт | - | 504.8 |
|  | пгс | - | 417.1 |
|  | ц/б | - | 189.5 |
|  | щ | - | 2702.3 |
|  | Щебень | - | 32.9 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 0.0 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | чет. | 0.6 | 38.3 | 187.8 |  |  |
|  | нечет. | 0.9 | 37.6 | 300.7 |  |  |
|  | чет. | 42.1 | 50.1 | 47.2 |  |  |
|  | нечет. | 43.5 | 78.8 | 266.0 |  |  |
|  | чет. | 53.9 | 110.4 | 411.5 |  |  |
|  | нечет. | 81.6 | 111.0 | 214.1 |  |  |
|  | чет. | 113.8 | 145.9 | 188.0 |  |  |
|  | нечет. | 114.8 | 149.3 | 299.7 |  |  |
|  | нечет. | 210.8 | 257.1 | 354.6 |  |  |
|  | чет. | 210.8 | 219.0 | 49.2 |  |  |
|  | чет. | 223.1 | 254.1 | 160.8 |  |  |
|  | чет. | 258.0 | 273.5 | 60.2 |  |  |
|  | нечет. | 259.6 | 385.6 | 811.0 |  |  |
|  | чет. | 283.2 | 402.2 | 689.2 |  |  |
|  | нечет. | 390.1 | 406.9 | 130.4 |  |  |
|  | нечет. | 488.8 | 569.6 | 629.5 |  |  |
|  | чет. | 489.6 | 650.7 | 990.4 |  |  |
|  | нечет. | 573.6 | 653.3 | 609.0 |  |  |
|  | чет. | 655.6 | 680.5 | 148.6 |  |  |
|  | нечет. | 656.9 | 673.6 | 108.0 |  |  |
|  | чет. | 679.0 | 811.5 | 943.4 |  |  |
|  | нечет. | 682.7 | 727.3 | 248.7 |  |  |
|  | нечет. | 731.6 | 740.5 | 49.5 |  |  |
|  | нечет. | 744.4 | 750.7 | 25.7 |  |  |
|  | нечет. | 763.3 | 810.1 | 292.7 |  |  |
|  | нечет. | 813.2 | 868.1 | 431.5 |  |  |
|  | чет. | 815.9 | 844.2 | 145.4 |  |  |
|  | нечет. | 821.9 | 868.1 | 15.4 |  |  |
|  | чет. | 847.3 | 894.4 | 201.6 |  |  |
|  | нечет. | 871.6 | 880.6 | 72.6 |  |  |
|  | нечет. | 883.5 | 896.5 | 95.9 |  |  |
|  | чет. | 897.9 | 912.8 | 59.6 |  |  |
|  | нечет. | 899.3 | 900.2 | 3.8 |  |  |
|  | чет. | 916.2 | 926.4 | 32.4 |  |  |
|  | чет. | 929.5 | 958.5 | 104.1 |  |  |
|  | нечет. | 954.8 | 961.3 | 31.0 |  |  |
|  | чет. | 968.4 | 1004.3 | 186.6 |  |  |
|  | нечет. | 971.2 | 990.9 | 146.8 |  |  |
|  | нечет. | 994.1 | 1014.8 | 154.2 |  |  |
|  | чет. | 1006.9 | 1028.5 | 115.9 |  |  |
|  | нечет. | 1019.1 | 1085.8 | 491.1 |  |  |
|  | чет. | 1040.0 | 1085.3 | 242.3 |  |  |
|  | чет. | 1088.6 | 1114.5 | 127.8 |  |  |
|  | нечет. | 1091.3 | 1176.7 | 714.6 |  |  |
|  | чет. | 1126.2 | 1162.7 | 201.3 |  |  |
|  | чет. | 1165.5 | 1169.4 | 21.5 |  |  |
|  | чет. | 1178.3 | 1218.1 | 221.6 |  |  |
|  | нечет. | 1182.6 | 1220.9 | 377.9 |  |  |
|  | чет. | 1224.0 | 1236.4 | 64.7 |  |  |
|  | нечет. | 1224.6 | 1251.0 | 294.0 |  |  |
|  | чет. | 1239.6 | 1325.2 | 314.3 |  |  |
|  | нечет. | 1252.6 | 1287.0 | 187.6 |  |  |
|  | нечет. | 1269.9 | 1291.3 | 58.7 |  |  |
|  | нечет. | 1301.2 | 1326.0 | 120.8 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 13450.9 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 678.8 | 680.0 | 1.3 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 758.8 | 760.5 | 2.0 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 760.9 | 762.6 | 2.2 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 845.4 | 847.1 | 3.2 | Трансформаторная подстанция |  |
|  | чет. | 905.2 | 907.5 | 4.0 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 1275.1 | 1278.1 | 3.8 | Трансформаторная подстанция |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 16.5 |
|  | Основание колодца | - | 9.5 |
|  | Трансформаторная подстанция | - | 7.0 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нечет. | 8.9 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 11.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 42.6 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 44.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 51.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 76.8 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 100.6 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 118.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 118.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 210.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 210.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 262.1 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 302.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 350.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 383.6 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 489.3 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 490.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 526.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 531.0 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 559.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 560.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 562.5 | Электросети | Елка |  |
|  | чет. | 567.2 | Электросети | Елка |  |
|  | нечет. | 591.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 601.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 642.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 644.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 646.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 660.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 672.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 674.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 711.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 712.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 744.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 750.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 780.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 795.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 802.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 822.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 825.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 841.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 845.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 852.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 852.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 857.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 874.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 886.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 912.5 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 935.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 954.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 972.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 996.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1021.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1072.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1080.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1117.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1134.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1149.1 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 1162.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1181.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1214.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1225.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1257.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1271.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1286.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1287.2 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1318.6 | Электросети | Столб бетонный |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 67 |  |
|  | Электросети | - | 56 |  |
|  | Электросети+Освещение | - | 11 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | нечет. | 8.2 | Щит инф. | Газон |
|  | нечет. | 103.6 | Щит инф. | Газон |
|  | чет. | 105.2 | Щит инф. | Газон |
|  | чет. | 605.6 | Щит инф. | Газон |
|  | чет. | 664.8 | Щит инф. | Газон |
|  | чет. | 667.2 | Щит инф. | Газон |
|  | чет. | 768.4 | Щит инф. | Газон |
|  | чет. | 777.0 | Щит инф. | Газон |
|  | чет. | 806.9 | Колонка вод | Газон |
|  | чет. | 851.0 | Щит инф. | Проезжая часть |
|  | чет. | 874.5 | Щит инф. | Газон |
|  | чет. | 948.1 | Щит инф. | Газон |
|  | нечет. | 956.2 | Щит инф. | Газон |
|  | нечет. | 972.9 | Щит инф. | Газон |
|  | нечет. | 973.1 | Щит инф. | Газон |
|  | чет. | 1081.7 | Ковер газовый | Газон |
|  | нечет. | 1155.7 | Щит инф. | Газон |
|  | нечет. | 1160.7 | Щит инф. | Газон |
|  | нечет. | 1161.5 | Щит инф. | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 19 |  |
|  | Ковер газовый | - | 1 |  |
|  | Колонка вод | - | 1 |  |
|  | Щит инф. | - | 17 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 1318.6 | Уступите дорогу | 2.4 | Опора | треб. |
|  | чет. | 1318.6 | Наименование объекта | 6.11 | Опора | треб. |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 2.4 | Уступите дорогу | 1 |
| 6.11 | Наименование объекта | 1 |
|  | ИТОГО: | 2 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 2 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 0.0 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | чет. | 135.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
|  | нечет. | 135.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 2. | чет. | 965.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 |
|  | нечет. | 965.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 15.11.2012 г. | 3 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 15.11.2012 г. | 30 страниц; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

ПЕРМЬ-2012