ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Марата |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Фокинская - ул. Марата, 54 |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  08.07.2013 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	7

Схема расположения объекта	8

Сводные сведения по объекту	9

Баланс территории	10

Проезжая часть	11

Тротуары	13

Трамвайные пути	15

Газоны	16

Прочие территории	18

Остановки общественного транспорта	19

Опоры освещения и контактных сетей	20

Малые архитектурные формы и прочие элементы	22

Линии разметки	23

Дорожные знаки	24

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	25

Ограждающие и направляющие устройства	26

Светофорные объекты	27

Характеристики движения транспорта	28

Сокращения и условные обозначения.	29

Сведения об исполнителях	33

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Марата

###### (ул. Фокинская  -  ул. Марата, 54)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 На ул. Марата от ул. Фокинская до ул. Марата, 8 необходима установка знаков  1.23 «Дети» и 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (40) в связи с расположенным по адресу ул. Марата, 4 «Пермским краевым специализированным домом ребенка».

1.2 В соответствии с п. 6.3.2 ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» для обозначения вертикальных элементов опор, представляющих опасность для движущихся транспортных средств, необходимо нанести вертикальную разметку 2.1.3.

1.3 На ул. Марата требуется установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» на пересечении с ул. Фокинская, т.к. данная улица имеет среднюю ширину проезжей части 3.7 м. Улица Марата расположена в зоне малоэтажной индивидуальной застройки и используется жителями в основном для подъезда к своим домам, по улице не осуществляется движение маршрутных транспортных средств. Данная улица не имеет сквозного проезда и не является центральной в улично-дорожной сети Мотовилихинского района.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Марата |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Мотовилихинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 783.23 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 3.7 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Марата" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Фокинская

конец  – ул. Марата, 54

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 545.8 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 783.23 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 13716.9 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 4829.4 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 884.3 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 7921.4 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 81.8 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 52 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 11 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 9 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 9 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0.0 / 0.0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0.0 / 0.0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 2 / 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | п.м | 1.1 / 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0 / 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0.0 / 0.0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 13716.9 |  |
| 2. | Проезжая часть | 4829.4 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 884.3 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 7921.4 |  |
| 7. | Прочие территории: | 81.8 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | ось | 0.1 | 61.4 | 472.8 | а/б | Основная ПЧ |  |
| А | чет. | 0.2 | 53.8 | 158.5 | а/б | Стоянка |  |
| А | нечет. | 25.8 | 31.7 | 6.4 | а/б | Въезд |  |
| А | чет. | 32.6 | 37.0 | 8.8 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 53.5 | 60.9 | 37.8 | а/б | Въезд |  |
| А | ось | 60.5 | 111.7 | 216.7 | щ | Основная ПЧ |  |
| А | чет. | 79.5 | 83.6 | 29.7 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 98.8 | 102.7 | 9.0 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 98.9 | 103.5 | 21.2 | пгс | Въезд |  |
| А | ось | 109.8 | 125.9 | 127.3 | щ | Перекресток |  |
| А | нечет. | 111.9 | 119.7 | 13.1 | щ | Примыкание |  |
| А | чет. | 118.6 | 123.1 | 7.8 | щ | Примыкание |  |
| А | чет. | 124.0 | 131.3 | 38.7 | щ | Стоянка |  |
| А | ось | 124.0 | 237.4 | 406.8 | щ | Основная ПЧ |  |
| А | чет. | 142.3 | 145.6 | 16.5 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 180.4 | 197.4 | 94.2 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 209.9 | 217.5 | 46.0 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 215.8 | 228.1 | 41.9 | щ | Въезд |  |
| Б | чет. | 0.0 | 4.5 | 15.6 | ц/б | Въезд |  |
| Б | ось | 0.1 | 52.1 | 160.2 | щ | Основная ПЧ |  |
| Б | чет. | 7.6 | 22.8 | 26.0 | щ | Въезд |  |
| Б | нечет. | 10.8 | 15.1 | 6.2 | щ | Въезд |  |
| Б | нечет. | 11.2 | 21.6 | 22.9 | щ | Въезд |  |
| Б | ось | 70.6 | 233.3 | 586.0 | щ | Основная ПЧ |  |
| Б | нечет. | 132.9 | 140.6 | 30.4 | щ | Въезд |  |
| Б | нечет. | 134.0 | 137.2 | 8.0 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 154.8 | 158.2 | 21.2 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 180.6 | 183.3 | 10.4 | щ | Въезд |  |
| Б | нечет. | 188.4 | 191.8 | 4.4 | пл. | Въезд |  |
| Б | нечет. | 188.6 | 192.4 | 15.9 | щ | Въезд |  |
| Б | ось | 230.7 | 246.2 | 116.2 | щ | Перекресток |  |
| Б | нечет. | 237.6 | 242.8 | 21.8 | щ | Примыкание |  |
| Б | ось | 245.7 | 424.3 | 646.9 | щ | Основная ПЧ |  |
| Б | нечет. | 257.5 | 261.5 | 21.0 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 263.4 | 267.6 | 2.4 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 263.6 | 267.0 | 13.3 | ц/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 280.3 | 287.7 | 40.2 | ц/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 281.0 | 289.7 | 31.9 | ц/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 290.0 | 298.6 | 36.2 | щ | Въезд |  |
| Б | нечет. | 306.6 | 328.5 | 67.5 | пгс | Стоянка |  |
| Б | нечет. | 333.6 | 336.3 | 3.6 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 333.6 | 336.9 | 13.3 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 343.4 | 359.0 | 56.2 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 353.6 | 361.2 | 38.0 | пл. | Въезд |  |
| Б | чет. | 353.7 | 361.2 | 10.9 | ц/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 364.1 | 367.5 | 12.3 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 366.6 | 375.3 | 34.2 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 374.8 | 384.5 | 11.5 | щ | Въезд |  |
| Б | чет. | 375.0 | 387.3 | 84.5 | ц/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 402.8 | 405.8 | 15.1 | кирпич | Въезд |  |
| Б | ось | 424.2 | 439.5 | 125.2 | щ | Перекресток |  |
| Б | нечет. | 427.2 | 432.1 | 24.3 | щ | Примыкание |  |
| Б | чет. | 438.8 | 472.5 | 97.1 | щ | Въезд |  |
| Б | ось | 439.3 | 546.1 | 351.4 | щ | Основная ПЧ |  |
| Б | нечет. | 450.2 | 456.4 | 27.7 | щ | Въезд |  |
| Б | нечет. | 452.1 | 456.0 | 6.0 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 453.1 | 467.5 | 78.3 | ц/б плиты | Въезд |  |
| Б | нечет. | 472.0 | 476.7 | 14.2 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 479.0 | 483.2 | 25.8 | пл. | Въезд |  |
| Б | чет. | 486.9 | 490.7 | 20.7 | щ | Въезд |  |
| Б | чет. | 518.4 | 521.2 | 10.4 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 518.7 | 521.1 | 3.0 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 528.0 | 543.6 | 78.2 | щ | Въезд |  |
| Б | нечет. | 533.8 | 537.0 | 7.2 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 545.2 | 549.4 | 22.1 | ц/б | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 4829.4 |
|  | Въезд | - | 1288.3 |
|  | Основная ПЧ | - | 2840.8 |
|  | Перекресток | - | 368.7 |
|  | Примыкание | - | 67.0 |
|  | Стоянка | - | 264.7 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 675.5 |
|  | кирпич | - | 15.1 |
|  | пгс | - | 301.9 |
|  | пл. | - | 68.3 |
|  | ц/б | - | 243.8 |
|  | ц/б плиты | - | 78.3 |
|  | щ | - | 3446.5 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | чет. | 0.3 | 27.2 | 47.4 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | чет. | 60.7 | 61.6 | 3.6 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | нечет. | 84.4 | 111.9 | 26.7 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | нечет. | 100.5 | 102.2 | 3.2 | щ | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 119.6 | 122.9 | 3.0 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | нечет. | 122.7 | 126.0 | 3.6 | щ | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 125.6 | 193.4 | 80.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
| А | чет. | 169.6 | 170.5 | 1.7 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| А | чет. | 170.5 | 172.6 | 4.1 | ц/б плиты | В зоне озеленения |  |
| А | чет. | 170.5 | 171.6 | 1.2 | дерево | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 193.3 | 197.7 | 7.6 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 197.6 | 233.1 | 41.5 | а/б | В зоне озеленения |  |
| А | ось | 233.0 | 239.3 | 8.2 | пгс | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 0.9 | 11.8 | 11.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 10.8 | 14.3 | 2.8 | щ | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 14.2 | 35.5 | 25.2 | а/б | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 35.1 | 38.5 | 7.0 | щ | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 38.4 | 52.1 | 16.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 70.3 | 133.3 | 84.5 | а/б | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 132.9 | 134.3 | 2.9 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 133.3 | 139.4 | 8.0 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 139.3 | 154.8 | 17.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 154.8 | 156.2 | 1.2 | пл. | В зоне озеленения |  |
| Б | чет. | 155.1 | 155.9 | 2.5 | дерево | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 156.1 | 180.6 | 34.1 | а/б | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 179.5 | 187.8 | 11.8 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 180.5 | 182.6 | 3.3 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 182.5 | 188.6 | 9.4 | а/б | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 188.4 | 191.8 | 4.6 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 191.7 | 231.8 | 45.6 | а/б | В зоне озеленения |  |
| Б | чет. | 221.9 | 222.6 | 1.6 | дерево | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 231.8 | 237.9 | 5.7 | пгс | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 242.1 | 246.5 | 5.1 | щ | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 246.4 | 257.9 | 12.4 | а/б | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 257.9 | 261.1 | 3.6 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 261.1 | 281.4 | 24.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 281.4 | 287.7 | 7.8 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 287.7 | 333.7 | 45.2 | а/б | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 318.5 | 319.9 | 3.8 | дерево | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 318.9 | 319.9 | 1.4 | ц/б | Прилегающий к ПЧ | Лестница |
| Б | нечет. | 333.6 | 336.4 | 3.0 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 336.3 | 348.4 | 14.0 | а/б | В зоне озеленения |  |
| Б | чет. | 342.6 | 347.0 | 3.1 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 348.3 | 358.3 | 12.6 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 350.9 | 352.0 | 4.1 | а/б | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 358.3 | 364.1 | 7.2 | а/б | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 363.8 | 366.7 | 3.4 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 366.6 | 402.8 | 43.7 | а/б | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 402.7 | 405.6 | 3.2 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 405.5 | 420.2 | 17.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 410.3 | 411.2 | 1.7 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 420.2 | 428.0 | 9.9 | пгс | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 431.8 | 439.5 | 7.1 | пгс | В зоне озеленения |  |
| Б | чет. | 438.5 | 453.1 | 29.8 | ц/б плиты | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 439.4 | 450.6 | 12.0 | а/б | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 450.6 | 452.1 | 2.5 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 450.6 | 456.1 | 6.1 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 456.0 | 472.0 | 17.5 | а/б | В зоне озеленения |  |
| Б | чет. | 457.0 | 458.8 | 3.9 | ц/б плиты | Прилегающий к ПЧ | Лестница |
| Б | нечет. | 471.9 | 476.6 | 6.4 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 476.3 | 503.5 | 30.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 495.5 | 496.9 | 2.2 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| Б | чет. | 530.3 | 532.9 | 2.8 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 535.0 | 536.7 | 5.3 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 884.3 |
|  | В зоне озеленения | - | 687.5 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 196.8 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 737.0 |
|  | дерево | - | 9.2 |
|  | пгс | - | 30.8 |
|  | пл. | - | 3.8 |
|  | ц/б | - | 44.0 |
|  | ц/б плиты | - | 37.8 |
|  | щ | - | 21.7 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| А | нечет. | 0.0 | 26.1 | 51.3 |  |  |
| А | нечет. | 30.9 | 100.6 | 161.0 |  |  |
| А | чет. | 36.9 | 45.7 | 10.6 |  |  |
| А | чет. | 49.8 | 53.5 | 5.0 |  |  |
| А | чет. | 60.7 | 80.2 | 142.4 |  |  |
| А | чет. | 83.3 | 99.2 | 133.2 |  |  |
| А | нечет. | 102.1 | 113.2 | 16.3 |  |  |
| А | чет. | 102.6 | 119.6 | 95.2 |  |  |
| А | нечет. | 119.5 | 179.7 | 75.7 |  |  |
| А | ось | 119.7 | 238.4 | 530.9 |  |  |
| А | чет. | 122.5 | 124.6 | 9.3 |  |  |
| А | чет. | 130.4 | 142.7 | 71.0 |  |  |
| А | чет. | 145.2 | 170.6 | 144.7 |  |  |
| А | чет. | 170.2 | 190.1 | 112.2 |  |  |
| А | ось | 181.2 | 239.3 | 73.9 |  |  |
| А | чет. | 196.7 | 210.7 | 95.4 |  |  |
| А | чет. | 215.8 | 224.5 | 26.4 |  |  |
| А | чет. | 220.7 | 237.5 | 81.4 |  |  |
| Б | нечет. | 0.2 | 11.8 | 40.7 |  |  |
| Б | нечет. | 0.9 | 10.9 | 6.4 |  |  |
| Б | чет. | 4.3 | 11.8 | 19.2 |  |  |
| Б | нечет. | 14.2 | 52.1 | 123.8 |  |  |
| Б | нечет. | 15.0 | 52.1 | 53.0 |  |  |
| Б | чет. | 22.4 | 52.0 | 152.4 |  |  |
| Б | нечет. | 70.2 | 133.3 | 138.0 |  |  |
| Б | нечет. | 70.4 | 133.3 | 219.4 |  |  |
| Б | чет. | 70.8 | 155.8 | 808.6 |  |  |
| Б | нечет. | 137.0 | 179.6 | 95.4 |  |  |
| Б | нечет. | 139.4 | 180.9 | 198.0 |  |  |
| Б | чет. | 157.8 | 223.2 | 469.6 |  |  |
| Б | нечет. | 182.6 | 189.0 | 30.2 |  |  |
| Б | нечет. | 184.1 | 188.4 | 3.1 |  |  |
| Б | нечет. | 191.7 | 237.8 | 272.5 |  |  |
| Б | нечет. | 191.7 | 238.1 | 79.7 |  |  |
| Б | чет. | 216.3 | 234.6 | 45.7 |  |  |
| Б | чет. | 241.4 | 353.7 | 708.7 |  |  |
| Б | нечет. | 242.1 | 257.9 | 96.7 |  |  |
| Б | нечет. | 242.3 | 283.3 | 90.9 |  |  |
| Б | нечет. | 261.1 | 281.4 | 124.5 |  |  |
| Б | нечет. | 287.0 | 333.6 | 65.3 |  |  |
| Б | нечет. | 287.5 | 333.8 | 158.9 |  |  |
| Б | нечет. | 336.2 | 350.9 | 38.7 |  |  |
| Б | нечет. | 336.4 | 348.4 | 42.5 |  |  |
| Б | нечет. | 351.9 | 414.2 | 226.6 |  |  |
| Б | нечет. | 358.3 | 364.6 | 27.4 |  |  |
| Б | чет. | 361.2 | 366.6 | 36.9 |  |  |
| Б | нечет. | 366.7 | 402.9 | 181.5 |  |  |
| Б | чет. | 369.6 | 377.4 | 38.0 |  |  |
| Б | чет. | 384.1 | 394.1 | 66.7 |  |  |
| Б | чет. | 390.1 | 429.7 | 195.4 |  |  |
| Б | нечет. | 405.6 | 429.5 | 148.1 |  |  |
| Б | нечет. | 411.0 | 427.5 | 48.8 |  |  |
| Б | нечет. | 431.5 | 450.6 | 55.9 |  |  |
| Б | нечет. | 431.9 | 456.1 | 114.0 |  |  |
| Б | нечет. | 456.0 | 472.3 | 40.9 |  |  |
| Б | нечет. | 456.1 | 476.3 | 89.8 |  |  |
| Б | чет. | 466.9 | 479.1 | 71.8 |  |  |
| Б | нечет. | 476.3 | 535.2 | 390.9 |  |  |
| Б | чет. | 483.1 | 487.2 | 25.2 |  |  |
| Б | чет. | 490.2 | 518.7 | 161.4 |  |  |
| Б | чет. | 521.0 | 528.6 | 30.5 |  |  |
| Б | нечет. | 536.5 | 543.4 | 37.7 |  |  |
| Б | чет. | 543.2 | 546.1 | 16.0 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 7921.4 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | чет. | 2.8 | 12.7 | 17.4 | Отмостка здания | ц/б |
| А | чет. | 15.5 | 27.3 | 20.3 | Отмостка здания | ц/б |
| А | чет. | 29.3 | 32.7 | 5.3 | Отмостка здания | ц/б |
| Б | чет. | 258.6 | 268.2 | 7.9 | Отмостка здания | ц/б |
| Б | чет. | 346.9 | 353.6 | 4.6 | Отмостка здания | ц/б |
| Б | чет. | 390.2 | 392.3 | 5.1 | Трансформаторная подстанция |  |
| Б | нечет. | 450.2 | 456.1 | 1.5 | Водоотводной лоток | ц/б |
| Б | нечет. | 456.2 | 457.5 | 1.8 | Отмостка здания | ц/б |
| Б | чет. | 464.6 | 466.0 | 1.5 | Основание колодца | ц/б |
| Б | нечет. | 464.8 | 476.3 | 2.7 | Водоотводной лоток | ц/б |
| Б | нечет. | 465.0 | 472.4 | 3.4 | Отмостка здания | ц/б |
| Б | чет. | 521.0 | 530.3 | 10.3 | Отмостка здания | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 81.8 |
|  | Водоотводной лоток | - | 4.2 |
|  | Основание колодца | - | 1.5 |
|  | Отмостка здания | - | 71.0 |
|  | Трансформаторная подстанция | - | 5.1 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | чет. | 11.9 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 12.7 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 42.8 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
| А | чет. | 50.4 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| А | чет. | 50.5 | Без назначения | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 64.1 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 64.5 | Связь | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 69.2 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 88.8 | Связь | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 90.3 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 93.3 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 96.8 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 127.6 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 128.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 131.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 142.1 | Связь | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 157.7 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | чет. | 168.7 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 199.5 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | чет. | 225.5 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 229.9 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 22.0 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 99.5 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 100.9 | Связь | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 102.5 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 135.7 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 145.8 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 175.8 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 198.0 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 216.1 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 231.4 | Без назначения | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 245.3 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 245.4 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 274.8 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 277.8 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 294.5 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 307.0 | Связь | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 315.4 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 332.8 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 349.0 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 384.3 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 386.6 | Без назначения | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 386.8 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 419.8 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 437.4 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 447.8 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 465.9 | Связь | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 483.4 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 490.8 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 522.7 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 541.5 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 557.6 | Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 52 |  |
|  | Без назначения | - | 3 |  |
|  | Освещение+Связь | - | 1 |  |
|  | Связь | - | 6 |  |
|  | Электросети | - | 2 |  |
|  | Электросети+Освещение+ Связь | - | 19 |  |
|  | Электросети+Связь | - | 21 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А | чет. | 37.3 | Ковер газовый | Газон |
| Б | чет. | 370.4 | Цветочница | Газон |
| Б | чет. | 376.0 | Столбик ограждения | Газон |
| Б | чет. | 377.0 | Цветочница | Газон |
| Б | чет. | 438.8 | Тумба 1 | Тротуар |
| Б | чет. | 438.9 | Тумба 1 | Тротуар |
| Б | чет. | 439.0 | Тумба 1 | Тротуар |
| Б | нечет. | 444.2 | Столбик ограждения | Газон |
| Б | нечет. | 446.1 | Столбик ограждения | Газон |
| Б | нечет. | 447.9 | Столбик ограждения | Газон |
| Б | нечет. | 449.9 | Столбик ограждения | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 11 |  |
|  | Ковер газовый | - | 1 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 5 |  |
|  | Тумба 1 | - | 3 |  |
|  | Цветочница | - | 2 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | чет. | 4.2 | Жилая зона | 5.21 | Стойка | треб. |
| А | чет. | 4.2 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка | треб. |
| А | чет. | 4.2 | Дети | 1.23 | Стойка | треб. |
| А | чет. | 38.6 | Дети | 1.23 | Стойка | треб. |
| А | чет. | 38.6 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка | треб. |
| А | нечет. | 64.1 | Зона действия | 8.2.1 | Опора | треб. |
| А | нечет. | 64.1 | Дети | 1.23 | Опора | треб. |
| А | нечет. | 111.0 | Дети | 1.23 | Опора | треб. |
| А | нечет. | 157.7 | Дети | 1.23 | Опора | треб. |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.23 | Дети | 5 |
| 5.21 | Жилая зона | 1 |
| 5.22 | Конец жилой зоны | 1 |
| 8.2.1 | Зона действия | 2 |
|  | ИТОГО: | 9 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 9 |
|  | - стоек | 3 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чет. (ось А) | 4.2 | 6.5 | Тротуар | Стойка на ц/б тумбе |
|  | чет. (ось А) | 38.6 | 7.7 | Газон | Стойка на ц/б тумбе |
|  | нечет. (ось А) | 111.0 | 5.0 | Газон | Стойка на ц/б тумбе |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Б | нечет. | 319.7 | 319.8 | Ограждение перильное | - | 1.1 | 0 |  |
| Б | чет. | 446.5 | 446.5 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
| Б | чет. | 452.8 | 452.8 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  | 2 | / | 1.1 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ограждение перильное | - | 0 | / | 1.1 | / | 0.0 |
|  | Столбик ограждения | - | 2 | / | 0.0 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | чет. | 100.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
|  | нечет. | 100.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 08.07.2013 г. | 3 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 08.07.2013 г. | 33 страницы; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПЕРМЬ-2013