ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Овчинникова |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Вильвенская - ул. Карпинского |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  13.05.2015 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	12

Трамвайные пути	14

Газоны	15

Прочие территории	16

Остановки общественного транспорта	17

Опоры освещения и контактных сетей	18

Малые архитектурные формы и прочие элементы	19

Линии разметки	20

Дорожные знаки	21

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	24

Ограждающие и направляющие устройства	25

Светофорные объекты	26

Характеристики движения транспорта	27

Сокращения и условные обозначения.	28

Сведения об исполнителях	32

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Овчинникова(ул. Вильвенская  -ул. Карпинского)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

-   обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

- Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 На ул. Овчинникова от ул. Вильвенской до ул. Мильчакова требуется установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» на основании протокола рабочей группы от 06.12.2002г.

1.2 Для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта в обе стороны от ул. Карпинского до парковочного кармана возле дома №26 по ул.Связистов и от парковочного кармана возле дома №33а по ул.Овчинникова до парковочного кармана возле дома №29а по ул.Овчинникова проектом предусмотрена установка знаков 3.27 «Остановка запрещена».

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Овчинникова |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Дзержинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 843.7 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 6.5 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Овчинникова" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Вильвенская

конец  – ул. Карпинского

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 843.7 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 843.7 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 16602.0 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 10045.8 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 281.7 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 2828.5 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 3433.3 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 12.7 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 32 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 13 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 43.22 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 432.2 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 76 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 31 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 5 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0/ 0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 176.3/ 0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 0/ 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 3/ 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) (входит в состав ПЧ) | м2 | 87.2/ 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 16602.0 |  |
| 2. | Проезжая часть | 10045.8 |  |
| 3. | Обочины | 281.7 |  |
| 4. | Тротуары | 2828.5 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 3433.3 |  |
| 7. | Прочие территории: | 12.7 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | -0.3 | 20.6 | 122.4 | пгс | Примыкание |  |
|  | ось | 3.2 | 201.9 | 1169.6 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 44.0 | 53.6 | 34.4 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 58.0 | 87.6 | 104.4 | а/б | Стоянка |  |
|  | нечет. | 85.9 | 107.2 | 131.6 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 101.8 | 116.7 | 28.6 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 107.2 | 117.1 | 53.0 | а/б | Стоянка |  |
|  | нечет. | 130.5 | 160.7 | 161.3 | а/б | Стоянка |  |
|  | чет. | 148.9 | 164.3 | 30.5 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 162.4 | 198.0 | 374.3 | а/б | Стоянка | а/б |
|  | нечет. | 175.4 | 201.9 | 101.7 | а/б | Стоянка |  |
|  | ось | 236.8 | 314.3 | 637.7 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 238.0 | 275.9 | 246.0 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 239.5 | 252.1 | 64.0 | а/б | Стоянка |  |
|  | нечет. | 249.6 | 284.9 | 260.6 | а/б | Стоянка |  |
|  | чет. | 252.0 | 257.7 | 23.3 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 290.5 | 314.3 | 278.6 | а/б | Примыкание |  |
|  | ось | 313.2 | 435.0 | 912.0 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 314.3 | 326.3 | 59.6 | а/б | Стоянка |  |
|  | чет. | 324.6 | 336.0 | 26.9 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 326.3 | 337.7 | 77.6 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 337.4 | 358.1 | 129.0 | щ | Стоянка |  |
|  | нечет. | 357.9 | 364.7 | 40.4 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 364.4 | 378.6 | 57.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 374.4 | 412.8 | 211.6 | щ | Стоянка |  |
|  | ось | 435.0 | 438.4 | 22.3 | а/б | Искусственная неровность |  |
|  | ось | 438.3 | 487.3 | 327.1 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 447.3 | 456.6 | 30.6 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 460.3 | 469.8 | 55.7 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 467.9 | 490.4 | 125.7 | щ | Стоянка |  |
|  | ось | 487.3 | 490.5 | 20.7 | а/б | Искусственная неровность |  |
|  | ось | 490.4 | 576.2 | 562.6 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 498.4 | 528.0 | 183.6 | щ | Стоянка |  |
|  | нечет. | 527.7 | 532.7 | 28.4 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 530.1 | 533.6 | 15.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 532.7 | 552.1 | 101.5 | щ | Стоянка |  |
|  | нечет. | 560.2 | 576.2 | 68.9 | а/б | Примыкание |  |
|  | ось | 575.0 | 631.6 | 374.4 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 575.0 | 588.6 | 32.4 | а/б | Въезд | а/б |
|  | чет. | 587.4 | 623.6 | 118.4 | пгс | Стоянка |  |
|  | ось | 620.0 | 654.1 | 317.9 | а/б | Перекресток |  |
|  | чет. | 626.4 | 648.9 | 107.7 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 644.2 | 653.4 | 37.6 | а/б | Примыкание |  |
|  | ось | 654.1 | 659.6 | 44.2 | а/б | Искусственная неровность |  |
|  | ось | 659.6 | 844.3 | 1397.2 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 660.1 | 696.3 | 152.1 | а/б | Стоянка |  |
|  | нечет. | 661.0 | 686.8 | 120.6 | а/б | Стоянка |  |
|  | нечет. | 692.5 | 705.3 | 55.8 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 712.8 | 726.5 | 30.6 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 717.0 | 730.8 | 41.3 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 753.3 | 768.7 | 59.1 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 772.8 | 805.3 | 165.9 | а/б | Стоянка |  |
|  | чет. | 785.2 | 797.0 | 15.8 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 807.3 | 828.0 | 94.8 | а/б | Стоянка |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 10045.8 |
|  | Въезд | - | 1170.4 |
|  | Искусственная неровность | - | 87.2 |
|  | Основная ПЧ | - | 5380.6 |
|  | Перекресток | - | 317.9 |
|  | Примыкание | - | 507.6 |
|  | Стоянка | - | 2582.1 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 8979.9 |
|  | пгс | - | 256.6 |
|  | щ | - | 809.3 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. | 15.2 | 37.1 | 61.7 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 37.1 | 46.5 | 29.7 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 50.2 | 91.9 | 107.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 52.9 | 55.2 | 6.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 104.2 | 117.0 | 58.4 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 112.8 | 152.4 | 56.5 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 116.9 | 130.5 | 39.6 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 130.5 | 162.8 | 179.4 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 160.5 | 163.4 | 14.2 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 160.5 | 200.2 | 57.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 163.3 | 167.3 | 19.3 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 167.3 | 172.2 | 23.8 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 172.1 | 179.0 | 28.9 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 289.1 | 307.7 | 54.9 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 301.5 | 304.6 | 6.9 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 307.1 | 310.1 | 6.8 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 309.3 | 313.6 | 39.0 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 312.1 | 320.4 | 63.1 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 312.9 | 313.8 | 1.6 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 319.1 | 322.5 | 13.5 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 320.5 | 321.9 | 3.4 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 320.9 | 327.3 | 39.1 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 323.3 | 324.5 | 3.0 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 327.0 | 331.3 | 26.3 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 329.8 | 331.5 | 3.1 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 331.0 | 332.6 | 8.1 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 333.8 | 347.1 | 69.4 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 337.4 | 364.8 | 57.0 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 346.0 | 449.3 | 149.8 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 364.7 | 368.9 | 9.7 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 374.4 | 412.9 | 87.9 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 412.8 | 455.0 | 93.5 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 448.3 | 450.9 | 6.3 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 453.7 | 462.3 | 16.5 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 454.4 | 458.2 | 15.7 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 457.3 | 461.9 | 21.7 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 467.7 | 490.3 | 53.7 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 490.3 | 498.4 | 18.2 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 498.4 | 552.1 | 160.2 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 552.1 | 563.8 | 39.7 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 569.9 | 647.2 | 204.2 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 653.0 | 684.7 | 146.1 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 654.0 | 662.3 | 29.2 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 655.9 | 694.8 | 68.0 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 656.1 | 693.7 | 97.7 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 683.8 | 694.7 | 31.1 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 694.4 | 697.0 | 16.2 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 700.6 | 720.5 | 60.5 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 724.8 | 758.4 | 81.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 764.5 | 844.9 | 339.1 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 770.6 | 772.7 | 2.5 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 2828.5 |
|  | В зоне озеленения | - | 1263.5 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 1565.0 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 2611.3 |
|  | пгс | - | 64.2 |
|  | пл. | - | 153.0 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | чет. | 4.6 | 46.0 | 97.8 |  |  |
|  | нечет. | 16.2 | 46.0 | 107.6 |  |  |
|  | чет. | 42.9 | 52.9 | 21.8 |  |  |
|  | нечет. | 50.2 | 54.5 | 10.8 |  |  |
|  | нечет. | 53.6 | 90.8 | 130.9 |  |  |
|  | чет. | 55.0 | 60.2 | 13.8 |  |  |
|  | чет. | 85.0 | 106.3 | 68.3 |  |  |
|  | нечет. | 104.2 | 107.2 | 11.2 |  |  |
|  | чет. | 113.6 | 151.8 | 54.2 |  |  |
|  | нечет. | 116.9 | 130.5 | 74.6 |  |  |
|  | чет. | 160.6 | 200.3 | 76.5 |  |  |
|  | нечет. | 163.3 | 164.5 | 1.1 |  |  |
|  | нечет. | 167.3 | 168.5 | 1.2 |  |  |
|  | нечет. | 172.1 | 173.3 | 1.0 |  |  |
|  | чет. | 237.3 | 241.9 | 24.0 |  |  |
|  | нечет. | 247.6 | 250.4 | 6.6 |  |  |
|  | нечет. | 249.3 | 303.5 | 166.0 |  |  |
|  | чет. | 255.7 | 289.2 | 152.1 |  |  |
|  | нечет. | 308.9 | 320.9 | 107.0 |  |  |
|  | чет. | 309.3 | 329.1 | 71.7 |  |  |
|  | нечет. | 319.5 | 320.5 | 0.8 |  |  |
|  | нечет. | 320.7 | 321.7 | 0.9 |  |  |
|  | нечет. | 321.5 | 323.5 | 5.2 |  |  |
|  | нечет. | 324.3 | 332.3 | 38.1 |  |  |
|  | нечет. | 327.2 | 328.2 | 1.0 |  |  |
|  | нечет. | 337.4 | 357.9 | 10.5 |  |  |
|  | чет. | 347.1 | 448.8 | 399.4 |  |  |
|  | нечет. | 364.4 | 368.8 | 18.4 |  |  |
|  | нечет. | 412.4 | 457.5 | 268.4 |  |  |
|  | чет. | 458.1 | 525.2 | 212.9 |  |  |
|  | нечет. | 490.3 | 498.4 | 49.3 |  |  |
|  | нечет. | 551.9 | 563.8 | 62.0 |  |  |
|  | нечет. | 569.9 | 644.2 | 430.8 |  |  |
|  | чет. | 648.9 | 655.4 | 39.5 |  |  |
|  | нечет. | 655.9 | 668.4 | 31.0 |  |  |
|  | чет. | 656.4 | 660.5 | 8.1 |  |  |
|  | нечет. | 670.7 | 676.2 | 12.7 |  |  |
|  | нечет. | 678.4 | 694.8 | 33.4 |  |  |
|  | нечет. | 683.8 | 696.9 | 53.4 |  |  |
|  | чет. | 693.7 | 715.8 | 62.8 |  |  |
|  | нечет. | 700.6 | 720.4 | 88.4 |  |  |
|  | чет. | 724.0 | 770.7 | 103.3 |  |  |
|  | нечет. | 725.8 | 758.4 | 158.0 |  |  |
|  | чет. | 772.6 | 789.8 | 23.7 |  |  |
|  | чет. | 796.9 | 846.2 | 122.8 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 3433.3 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 42.0 | 46.5 | 2.3 | Лоток | ц/б |
|  | нечет. | 53.6 | 55.3 | 2.2 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 532.7 | 534.9 | 8.3 | Отмостка МАФ | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 12.7 |
|  | Лоток | - | 2.3 |
|  | Основание колодца | - | 2.2 |
|  | Отмостка МАФ | - | 8.3 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | чет. | 9.7 | Освещение | Фонарь бет 2 |  |
|  | чет. | 34.1 | Освещение | Фонарь бет 2 |  |
|  | чет. | 52.6 | Без назначения | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 55.3 | Без назначения | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 57.6 | Освещение | Фонарь бет 2 |  |
|  | чет. | 102.3 | Освещение | Фонарь бет 2 |  |
|  | чет. | 117.8 | Освещение | Фонарь бет 2 |  |
|  | чет. | 144.7 | Освещение | Фонарь бет 2 |  |
|  | чет. | 168.5 | Освещение | Фонарь бет 2 |  |
|  | чет. | 194.6 | Освещение | Фонарь бет 2 |  |
|  | нечет. | 249.7 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 278.2 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 323.0 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 329.4 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 331.5 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 349.9 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 386.2 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 422.9 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 459.4 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 491.8 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 519.2 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 554.5 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 586.3 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 610.6 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 631.1 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 660.9 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 687.3 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 716.4 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 745.4 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 769.8 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 804.8 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 832.8 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 32 |  |
|  | Без назначения | - | 2 |  |
|  | Освещение | - | 30 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | нечет. | 249.9 | Урна | Тротуар |
|  | нечет. | 278.9 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | нечет. | 280.1 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | чет. | 290.8 | Урна | Тротуар |
|  | чет. | 298.2 | Урна | Тротуар |
|  | нечет. | 312.3 | Столбик ограждения | Тротуар |
|  | нечет. | 312.7 | Столбик ограждения | Тротуар |
|  | нечет. | 313.1 | Столбик ограждения | Тротуар |
|  | нечет. | 323.3 | Урна | Тротуар |
|  | нечет. | 533.5 | Колонка вод | Тротуар |
|  | нечет. | 533.8 | Столбик ограждения | Тротуар |
|  | нечет. | 533.9 | Столбик ограждения | Тротуар |
|  | нечет. | 774.0 | Щит инф. | Тротуар |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 13 |  |
|  | Колонка вод | - | 1 |  |
|  | Мусорный_контейнер | - | 2 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 5 |  |
|  | Урна | - | 4 |  |
|  | Щит инф. | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 20.3 | 2.03 |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 50.0 | 3.75 |
| 1.25 | Квадраты 0.4 * 0.4 м. в шахматном порядке. ( Обозначение искусственных неровностей ) | 6 | 41.6 | 16.64 |
| 1.14.1 | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 2 |  | 20.80 |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 43.22 |
| белой (кв. м.) | 43.22 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 432.2 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 194.6 | Наименование объекта | 6.11 | Опора |  |
|  | нечет. | 245.0 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | демонтаж |
|  | нечет. | 245.0 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка |  |
|  | нечет. | 245.0 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | демонтаж |
|  | чет. | 286.6 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 309.7 | Жилая зона | 5.21 | Стойка |  |
|  | нечет. | 309.7 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка |  |
|  | нечет. | 323.0 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 323.0 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 385.8 | Искусственная неровность | 1.17 | Стойка |  |
|  | чет. | 385.8 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка |  |
|  | чет. | 434.0 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 434.0 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка |  |
|  | чет. | 434.0 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 438.5 | Искусственная неровность | 5.20 |  |  |
|  | чет. | 456.3 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка |  |
|  | чет. | 456.3 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка |  |
|  | нечет. | 459.4 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Опора |  |
|  | нечет. | 459.4 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Опора |  |
|  | чет. | 487.2 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка |  |
|  | нечет. | 491.8 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Опора |  |
|  | нечет. | 491.8 | Искусственная неровность | 5.20 | Опора |  |
|  | нечет. | 491.8 | Зона действия | 8.2.1 | Опора | треб. |
|  | нечет. | 491.8 | Зона действия | 8.2.1 | Опора | демонтаж |
|  | чет. | 554.1 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 554.5 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Опора |  |
|  | нечет. | 554.5 | Искусственная неровность | 1.17 | Опора |  |
|  | нечет. | 573.5 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка |  |
|  | нечет. | 573.5 | Жилая зона | 5.21 | Стойка |  |
|  | нечет. | 586.3 | Главная дорога | 2.1 | Опора | треб. |
|  | нечет. | 586.3 | Указатель направлений | 6.10.1 | Опора | треб. |
|  | чет. | 595.9 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка |  |
|  | чет. | 595.9 | Искусственная неровность | 1.17 | Стойка |  |
|  | чет. | 616.6 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | демонтаж |
|  | чет. | 616.6 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка |  |
|  | чет. | 616.6 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 616.6 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 653.8 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка |  |
|  | чет. | 653.8 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка |  |
|  | чет. | 653.8 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка |  |
|  | чет. | 653.8 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка |  |
|  | чет. | 653.8 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка |  |
|  | нечет. | 656.6 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка |  |
|  | нечет. | 656.6 | Жилая зона | 5.21 | Стойка |  |
|  | нечет. | 659.5 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка |  |
|  | нечет. | 659.5 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка |  |
|  | чет. | 659.6 | Место стоянки | 6.4 | Стойка |  |
|  | чет. | 659.6 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | 8.6.5 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 660.9 | Указатель направлений | 6.10.1 | Опора | треб. |
|  | нечет. | 660.9 | Место стоянки | 6.4 | Опора | треб. |
|  | нечет. | 660.9 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Опора |  |
|  | нечет. | 660.9 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Опора |  |
|  | нечет. | 660.9 | Направление главной дороги | 8.13 | Опора | треб. |
|  | нечет. | 660.9 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | 8.6.5 | Опора | треб. |
|  | нечет. | 660.9 | Главная дорога | 2.1 | Опора |  |
|  | нечет. | 660.9 | Направление главной дороги | 8.13 | Опора | демонтаж |
|  | нечет. | 687.3 | Место стоянки | 6.4 | Опора |  |
|  | нечет. | 687.3 | Остановка запрещена | 3.27 | Опора | треб. |
|  | нечет. | 687.3 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | 8.6.5 | Опора | треб. |
|  | чет. | 698.8 | Остановка запрещена | 3.27 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 698.8 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | 8.6.5 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 698.8 | Место стоянки | 6.4 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 716.4 | Искусственная неровность | 1.17 | Опора |  |
|  | нечет. | 716.4 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Опора |  |
|  | нечет. | 730.0 | Жилая зона | 5.21 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 730.0 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 755.6 | Остановка запрещена | 3.27 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 769.8 | Жилая зона | 5.21 | Опора | треб. |
|  | нечет. | 769.8 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | 8.6.5 | Опора | треб. |
|  | нечет. | 769.8 | Место стоянки | 6.4 | Опора | треб. |
|  | нечет. | 769.8 | Конец жилой зоны | 5.22 | Опора | треб. |
|  | чет. | 781.0 | Направление действия | 8.3.1 | Стойка |  |
|  | чет. | 781.0 | Место стоянки | 6.4 | Стойка |  |
|  | нечет. | 832.8 | Место стоянки | 6.4 | Опора | треб. |
|  | нечет. | 832.8 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | 8.6.5 | Опора | треб. |
|  | чет. | 833.6 | Остановка запрещена | 3.27 | Стойка | треб. |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.17 | Искусственная неровность | 4 |
| 2.1 | Главная дорога | 3 |
| 2.4 | Уступите дорогу | 2 |
| 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 8 |
| 3.27 | Остановка запрещена | 4 |
| 5.19.1 | Пешеходный переход | 5 |
| 5.19.2 | Пешеходный переход | 5 |
| 5.20 | Искусственная неровность | 6 |
| 5.21 | Жилая зона | 6 |
| 5.22 | Конец жилой зоны | 6 |
| 6.10.1 | Указатель направлений | 6 |
| 6.11 | Наименование объекта | 1 |
| 6.4 | Место стоянки | 7 |
| 8.13 | Направление главной дороги | 4 |
| 8.2.1 | Зона действия | 4 |
| 8.3.1 | Направление действия | 1 |
| 8.6.5 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | 6 |
|  | ИТОГО: | 76 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 31 |
|  | - стоек | 6 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 5 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | 286.6 | 5.2 | Газон | Стойка на ц/б тумбе |
|  | чет. | 554.1 | 4.9 | Обочина | Стойка |
|  | чет. | 698.8 | 4.7 | Газон | Стойка на ц/б тумбе |
|  | нечет. | 730.0 | 6.1 | Газон | Стойка |
|  | нечет. | 755.6 | 6.6 | Газон | Стойка |
|  | чет. | 833.6 | 5.1 |  | Стойка |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | стоек - | 4 |
|  |  | стоек на ц/б тумбе - | 2 |
|  |  | опор - | 0 |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | чет. | 104.3 | 106.3 | Ограждение из металлических труб | - | 4.4 | 0 |  |
|  | нечет. | 162.4 | 162.4 | Ограждение из металлических труб | - | 3.1 | 0 |  |
|  | нечет. | 162.5 | 162.8 | Ограждение из металлических труб | - | 8.9 | 0 |  |
|  | нечет. | 249.6 | 278.2 | Ограждение из металлических труб | - | 28.7 | 0 |  |
|  | нечет. | 283.0 | 291.8 | Ограждение из металлических труб | - | 8.8 | 0 |  |
|  | нечет. | 309.8 | 312.3 | Ограждение из металлических труб | - | 7.9 | 0 |  |
|  | нечет. | 326.8 | 332.1 | Ограждение из металлических труб | - | 8.6 | 0 |  |
|  | нечет. | 337.4 | 358.1 | Ограждение цепью | - | 30.1 | 0 |  |
|  | нечет. | 366.4 | 368.1 | Ограждение из металлических труб | - | 3.5 | 0 |  |
|  | нечет. | 374.9 | 376.7 | Ограждение из металлических труб | - | 3.6 | 0 |  |
|  | чет. | 592.3 | 594.9 | Блоки бетонные | - | 2.6 | 0 |  |
|  | нечет. | 700.9 | 719.5 | Ограждение пешеходное | - | 23.8 | 0 |  |
|  | нечет. | 726.5 | 757.9 | Ограждение пешеходное | - | 36.4 | 0 |  |
|  | чет. | 824.2 | 829.6 | Ц/б блоки | - | 5.9 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  | 0/ 0 | / | 176.3/ 0 | / | 0/ 0 |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |
|  | Блоки бетонные | - | 0 | / | 2.6 | / | 0.0 |
|  | Ограждение из металлических труб | - | 0 | / | 77.5 | / | 0.0 |
|  | Ограждение пешеходное | - | 0 | / | 60.2 | / | 0.0 |
|  | Ограждение цепью | - | 0 | / | 30.1 | / | 0.0 |
|  | Ц/б блоки | - | 0 | / | 5.9 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофорных объектов, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | чет. | 110 | 1 | 93.3 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71 |
|  | нечет. | 110 | 1 | 85.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101 |
| 2 | чет. | 120 | 1 | 80.5 | 14.6 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213 |
|  | нечет. | 120 | 1 | 88.1 | 6.8 | 3.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 295 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 13.05.2015 г. | 2 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 13.05.2015 г. | 32 страницы; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2015 г.

ПЕРМЬ-2015

РАССМОТРЕНО

Начальник отделения ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

____ _______________  2015 г.