ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Экскаваторная |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Милиционера Власова - ул. 1-я Андроновская |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  18.07.2013 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.	6

Паспорт проекта	7

Схема расположения объекта	8

Сводные сведения по объекту	9

Баланс территории	10

Проезжая часть	11

Тротуары	14

Трамвайные пути	15

Газоны	16

Прочие территории	18

Остановки общественного транспорта	19

Опоры освещения и контактных сетей	20

Малые архитектурные формы и прочие элементы	23

Линии разметки	24

Дорожные знаки	25

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	26

Ограждающие и направляющие устройства	27

Светофорные объекты	28

Характеристики движения транспорта	29

Сокращения и условные обозначения.	30

Сведения об исполнителях	34

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Экскаваторная(ул. Милиционера Власова  -ул. 1-я Андроновская)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 На ул. Экскаваторная требуется установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» на пересечении с ул. Свиязева, т.к. данная улица расположена в зоне малоэтажной индивидуальной застройки и используется жителями в основном для подъезда к своим домам, по улице не осуществляется движение маршрутных транспортных средств. Установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» необходима из-за отсутствия на данной улице тротуаров, предназначенных для движения пешеходов.

2. Организация движения транспортных средств:

2.1 На пересечении ул. Экскаваторная с ул. Свиязева проектом предусмотрена установка недостающих знаков приоритета (2.1 «Главная дорога») и информационных знаков (6.11 «Наименование объекта»).

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Экскаваторная |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Индустриальный район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 1211.7 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 4.6 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Экскаваторная" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Милиционера Власова

конец  – ул. 1-я Андроновская

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 1211.7 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 1211.7 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 23636.3 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 11535.9 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 445.8 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 11556.6 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 97.9 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 88 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 0 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 1 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 0 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 0 / 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | п.м | 0 / 0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0 / 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0 / 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 23636.3 |  |
| 2. | Проезжая часть | 11535.9 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 445.8 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 11556.6 |  |
| 7. | Прочие территории: | 97.9 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | ось | 0.0 | 245.8 | 859.8 | щ | Основная ПЧ |  |
| А | нечет. | 7.2 | 11.5 | 17.2 | пл. | Въезд |  |
| А | нечет. | 7.4 | 11.7 | 18.3 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 7.4 | 19.0 | 20.2 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 19.0 | 33.3 | 34.5 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 20.4 | 23.7 | 16.9 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 27.6 | 40.4 | 69.9 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 33.3 | 49.5 | 46.5 | щ | Стоянка |  |
| А | нечет. | 52.0 | 70.3 | 96.6 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 55.0 | 60.2 | 14.2 | пгс | Стоянка |  |
| А | нечет. | 69.9 | 75.9 | 21.3 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 78.6 | 81.3 | 7.8 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 86.1 | 89.8 | 17.6 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 88.8 | 92.3 | 21.2 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 105.7 | 117.5 | 54.8 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 106.1 | 113.0 | 4.3 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 106.4 | 112.9 | 6.8 | ц/б | Въезд |  |
| А | нечет. | 107.0 | 112.7 | 9.0 | а/б | Въезд |  |
| А | нечет. | 120.5 | 133.3 | 48.6 | щ | Стоянка |  |
| А | нечет. | 137.3 | 151.5 | 52.7 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 140.4 | 145.7 | 21.9 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 163.3 | 167.2 | 18.0 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 163.7 | 164.4 | 1.3 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 165.2 | 165.7 | 1.2 | ц/б | Въезд |  |
| А | нечет. | 165.8 | 178.9 | 44.2 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 167.1 | 171.9 | 24.4 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 167.1 | 173.8 | 13.6 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 193.3 | 197.6 | 14.0 | пгс | Стоянка |  |
| А | нечет. | 196.4 | 206.5 | 30.8 | пгс | Стоянка |  |
| А | нечет. | 230.5 | 235.0 | 2.3 | ц/б | Въезд |  |
| А | нечет. | 230.6 | 235.3 | 8.5 | щ | Въезд |  |
| А | ось | 245.6 | 263.4 | 128.2 | щ | Перекресток |  |
| А | ось | 262.8 | 473.6 | 876.5 | щ | Основная ПЧ |  |
| А | нечет. | 290.5 | 296.9 | 18.4 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 290.7 | 293.9 | 9.4 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 290.9 | 293.9 | 8.3 | а/б | Въезд |  |
| А | чет. | 318.2 | 321.5 | 12.0 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 345.1 | 356.1 | 34.3 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 347.1 | 351.8 | 7.6 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 347.1 | 351.5 | 9.5 | ц/б | Въезд |  |
| А | нечет. | 370.4 | 373.1 | 6.8 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 375.5 | 379.2 | 32.3 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 383.7 | 401.6 | 57.0 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 414.8 | 421.6 | 15.9 | щ | Стоянка |  |
| А | нечет. | 421.6 | 425.7 | 11.7 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 432.0 | 445.4 | 35.8 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 458.1 | 467.0 | 13.6 | пгс | Въезд |  |
| А | ось | 468.2 | 476.5 | 27.4 | а/б | Перекресток |  |
| А | ось | 492.9 | 709.5 | 1130.9 | а/б | Основная ПЧ |  |
| А | нечет. | 536.3 | 548.7 | 42.0 | а/б | Въезд |  |
| А | нечет. | 620.6 | 632.0 | 45.1 | а/б | Въезд |  |
| А | нечет. | 657.2 | 663.4 | 32.3 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 668.3 | 674.7 | 25.2 | а/б | Въезд |  |
| А | нечет. | 698.6 | 718.0 | 62.3 | щ | Въезд |  |
| А | ось | 698.6 | 750.8 | 895.5 | щ | Основная ПЧ |  |
| А | нечет. | 717.7 | 724.0 | 31.7 | а/б | Въезд |  |
| А | чет. | 723.3 | 738.6 | 80.4 | щ | Стоянка |  |
| А | нечет. | 723.8 | 738.8 | 41.9 | щ | Стоянка |  |
| А | нечет. | 735.9 | 741.7 | 209.0 | ц/б | Стоянка |  |
| А | нечет. | 736.4 | 743.8 | 174.0 | щ | Въезд |  |
| А | ось | 738.6 | 769.2 | 110.1 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 741.6 | 742.5 | 14.1 | ц/б | Въезд |  |
| А | ось | 769.1 | 957.3 | 686.3 | пгс | Основная ПЧ |  |
| А | нечет. | 813.5 | 818.0 | 3.7 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 913.7 | 917.5 | 5.4 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 926.0 | 928.3 | 4.2 | пгс | Въезд |  |
| А | ось | 981.8 | 1003.1 | 86.3 | пгс | Стоянка |  |
| А | ось | 984.4 | 1056.0 | 313.6 | а/б | Основная ПЧ |  |
| А | нечет. | 1041.0 | 1063.8 | 66.4 | щ | Въезд |  |
| А | ось | 1056.0 | 1213.2 | 904.5 | щ | Основная ПЧ |  |
| А | чет. | 1057.5 | 1091.4 | 164.3 | щ | Стоянка |  |
| А | нечет. | 1078.1 | 1091.0 | 40.3 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 1099.9 | 1113.7 | 53.6 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 1101.8 | 1119.2 | 53.2 | щ | Стоянка |  |
| А | нечет. | 1122.2 | 1158.6 | 102.6 | щ | Въезд |  |
| Б | ось | 1.8 | 257.5 | 1140.8 | щ | Основная ПЧ |  |
| Б | чет. | 45.5 | 47.4 | 2.6 | мет. | Въезд |  |
| Б | чет. | 48.9 | 52.5 | 2.0 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 48.9 | 52.6 | 3.5 | щ | Въезд |  |
| Б | чет. | 70.2 | 73.1 | 2.9 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 140.3 | 143.9 | 9.9 | щ | Въезд |  |
| Б | чет. | 153.2 | 178.6 | 97.4 | щ | Въезд |  |
| Б | чет. | 183.9 | 187.9 | 8.8 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 184.7 | 188.3 | 3.7 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 203.5 | 215.3 | 29.8 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 218.1 | 227.5 | 49.8 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 241.2 | 257.5 | 35.8 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 256.0 | 272.3 | 70.3 | ц/б | Въезд |  |
| Б | ось | 257.0 | 451.7 | 861.8 | а/б | Основная ПЧ |  |
| Б | чет. | 264.6 | 303.7 | 258.3 | щ | Въезд |  |
| Б | чет. | 282.1 | 285.0 | 4.3 | ц/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 289.8 | 298.1 | 22.4 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 310.6 | 322.2 | 36.7 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 328.9 | 352.0 | 57.6 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 329.1 | 331.9 | 3.0 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 329.1 | 332.0 | 4.3 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 333.3 | 344.4 | 42.5 | ц/б | Стоянка |  |
| Б | нечет. | 342.3 | 351.2 | 39.4 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 344.9 | 358.8 | 46.7 | а/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 349.1 | 360.7 | 59.1 | щ | Въезд |  |
| Б | нечет. | 372.7 | 392.0 | 51.0 | а/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 399.9 | 410.6 | 21.1 | а/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 402.6 | 407.1 | 10.9 | щ | Въезд |  |
| Б | нечет. | 407.8 | 424.0 | 78.9 | пгс | Стоянка |  |
| Б | нечет. | 420.5 | 433.7 | 31.7 | а/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 420.5 | 433.1 | 32.7 | а/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 423.8 | 428.7 | 10.5 | щ | Въезд |  |
| Б | чет. | 440.9 | 454.6 | 103.2 | щ | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 11535.9 |
|  | Въезд | - | 2784.0 |
|  | Основная ПЧ | - | 7669.7 |
|  | Перекресток | - | 155.5 |
|  | Стоянка | - | 926.7 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 2678.1 |
|  | мет. | - | 2.6 |
|  | пгс | - | 1556.4 |
|  | пл. | - | 17.2 |
|  | ц/б | - | 533.4 |
|  | щ | - | 6748.1 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | чет. | 89.8 | 90.9 | 3.1 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | нечет. | 114.7 | 120.6 | 13.1 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | чет. | 116.4 | 117.5 | 2.6 | пл. | В зоне озеленения |  |
| А | чет. | 143.9 | 145.9 | 4.4 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | чет. | 171.9 | 173.8 | 4.3 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | чет. | 348.4 | 349.1 | 0.8 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | нечет. | 408.9 | 410.0 | 1.9 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 409.0 | 410.1 | 0.9 | пгс | В зоне озеленения |  |
| А | чет. | 720.9 | 724.3 | 14.6 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | нечет. | 731.0 | 738.1 | 7.4 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | нечет. | 738.1 | 742.7 | 28.7 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | нечет. | 740.4 | 741.2 | 5.7 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | чет. | 750.9 | 769.1 | 32.0 | а/б | В зоне озеленения |  |
| А | ось | 764.0 | 775.4 | 14.0 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | нечет. | 775.2 | 801.9 | 38.5 | пгс | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 789.9 | 797.4 | 22.8 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 801.9 | 807.4 | 5.3 | а/б | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 807.3 | 938.3 | 125.4 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | нечет. | 858.6 | 859.9 | 2.7 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 886.5 | 890.4 | 2.1 | а/б | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 935.7 | 937.5 | 3.5 | а/б | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 937.1 | 953.0 | 20.5 | а/б | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 952.6 | 957.6 | 6.1 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | нечет. | 957.3 | 983.2 | 45.2 | а/б | В зоне озеленения |  |
| А | чет. | 1112.4 | 1115.5 | 12.5 | ц/б | В зоне озеленения | Лестница |
| Б | чет. | 143.9 | 144.9 | 1.5 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | чет. | 243.9 | 245.3 | 3.5 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | чет. | 311.7 | 312.8 | 3.2 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| Б | чет. | 312.1 | 313.2 | 2.8 | дерево | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 318.6 | 323.6 | 6.5 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | чет. | 370.3 | 372.2 | 10.1 | а/б | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 445.8 |
|  | В зоне озеленения | - | 206.6 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 239.3 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 270.0 |
|  | дерево | - | 2.8 |
|  | пгс | - | 54.0 |
|  | пл. | - | 20.9 |
|  | ц/б | - | 98.2 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| А | нечет. | 0.1 | 7.4 | 28.8 |  |  |
| А | нечет. | 11.5 | 20.5 | 47.8 |  |  |
| А | чет. | 15.1 | 19.0 | 3.9 |  |  |
| А | нечет. | 23.5 | 27.7 | 22.0 |  |  |
| А | нечет. | 40.2 | 52.0 | 65.1 |  |  |
| А | чет. | 49.5 | 55.0 | 16.2 |  |  |
| А | чет. | 60.2 | 86.2 | 82.9 |  |  |
| А | нечет. | 75.7 | 78.7 | 9.0 |  |  |
| А | нечет. | 81.2 | 88.8 | 24.6 |  |  |
| А | чет. | 89.7 | 105.8 | 49.3 |  |  |
| А | нечет. | 92.2 | 107.4 | 48.9 |  |  |
| А | нечет. | 112.5 | 119.2 | 15.3 |  |  |
| А | чет. | 117.4 | 140.7 | 78.9 |  |  |
| А | нечет. | 133.1 | 137.3 | 16.0 |  |  |
| А | чет. | 145.7 | 163.5 | 49.0 |  |  |
| А | нечет. | 151.5 | 165.9 | 53.1 |  |  |
| А | чет. | 173.1 | 249.9 | 271.6 |  |  |
| А | нечет. | 178.8 | 196.4 | 57.8 |  |  |
| А | нечет. | 206.5 | 231.9 | 68.2 |  |  |
| А | нечет. | 234.9 | 249.4 | 34.0 |  |  |
| А | нечет. | 257.2 | 290.6 | 114.1 |  |  |
| А | чет. | 257.2 | 291.2 | 100.4 |  |  |
| А | нечет. | 273.1 | 277.3 | 3.1 |  |  |
| А | чет. | 293.8 | 318.2 | 92.7 |  |  |
| А | нечет. | 296.8 | 347.1 | 125.7 |  |  |
| А | нечет. | 296.9 | 318.6 | 6.6 |  |  |
| А | чет. | 321.4 | 345.2 | 71.7 |  |  |
| А | чет. | 321.4 | 327.1 | 11.2 |  |  |
| А | нечет. | 351.5 | 370.5 | 47.9 |  |  |
| А | чет. | 356.0 | 383.8 | 93.6 |  |  |
| А | нечет. | 373.0 | 375.6 | 21.6 |  |  |
| А | нечет. | 379.1 | 409.0 | 79.1 |  |  |
| А | чет. | 401.5 | 475.0 | 179.6 |  |  |
| А | нечет. | 410.0 | 414.8 | 12.1 |  |  |
| А | нечет. | 425.7 | 432.0 | 17.6 |  |  |
| А | нечет. | 445.3 | 460.8 | 36.7 |  |  |
| А | нечет. | 464.1 | 468.8 | 5.9 |  |  |
| А | нечет. | 491.3 | 539.6 | 129.4 |  |  |
| А | чет. | 497.1 | 722.0 | 1025.7 |  |  |
| А | нечет. | 546.2 | 623.9 | 287.6 |  |  |
| А | нечет. | 629.6 | 657.3 | 154.5 |  |  |
| А | нечет. | 662.3 | 668.7 | 33.1 |  |  |
| А | нечет. | 673.1 | 707.5 | 151.0 |  |  |
| А | нечет. | 694.5 | 707.3 | 34.7 |  |  |
| А | нечет. | 711.3 | 718.1 | 17.1 |  |  |
| А | чет. | 722.8 | 764.0 | 241.7 |  |  |
| А | нечет. | 738.8 | 742.0 | 77.7 |  |  |
| А | нечет. | 741.0 | 741.8 | 8.1 |  |  |
| А | нечет. | 742.4 | 743.8 | 15.7 |  |  |
| А | нечет. | 742.6 | 795.9 | 1099.2 |  |  |
| А | ось | 755.5 | 1113.0 | 1384.7 |  |  |
| А | нечет. | 775.4 | 807.3 | 32.0 |  |  |
| А | нечет. | 795.0 | 813.5 | 44.3 |  |  |
| А | нечет. | 818.0 | 858.8 | 97.8 |  |  |
| А | нечет. | 859.7 | 889.3 | 67.9 |  |  |
| А | нечет. | 887.7 | 912.1 | 34.2 |  |  |
| А | нечет. | 917.4 | 926.2 | 26.2 |  |  |
| А | нечет. | 928.2 | 936.1 | 11.1 |  |  |
| А | нечет. | 937.1 | 949.5 | 17.3 |  |  |
| А | нечет. | 938.3 | 952.6 | 16.4 |  |  |
| А | нечет. | 992.7 | 1046.2 | 164.3 |  |  |
| А | нечет. | 1060.6 | 1086.1 | 94.2 |  |  |
| А | нечет. | 1083.2 | 1101.8 | 103.2 |  |  |
| А | нечет. | 1107.9 | 1129.7 | 74.1 |  |  |
| А | чет. | 1114.8 | 1214.5 | 751.3 |  |  |
| А | нечет. | 1153.0 | 1202.2 | 250.7 |  |  |
| Б | ось | 0.0 | 257.0 | 1188.3 |  |  |
| Б | чет. | 5.6 | 45.5 | 31.9 |  |  |
| Б | чет. | 47.4 | 48.9 | 2.0 |  |  |
| Б | чет. | 52.4 | 70.3 | 19.7 |  |  |
| Б | чет. | 73.0 | 140.5 | 178.0 |  |  |
| Б | чет. | 143.9 | 161.2 | 42.1 |  |  |
| Б | чет. | 178.5 | 185.0 | 25.4 |  |  |
| Б | чет. | 187.5 | 205.9 | 48.3 |  |  |
| Б | чет. | 211.8 | 218.7 | 28.7 |  |  |
| Б | чет. | 227.3 | 249.7 | 98.1 |  |  |
| Б | чет. | 244.9 | 264.9 | 104.9 |  |  |
| Б | нечет. | 269.7 | 292.8 | 101.5 |  |  |
| Б | чет. | 290.8 | 312.4 | 101.5 |  |  |
| Б | нечет. | 295.9 | 314.3 | 74.9 |  |  |
| Б | чет. | 301.7 | 307.4 | 2.1 |  |  |
| Б | чет. | 312.3 | 351.0 | 158.2 |  |  |
| Б | нечет. | 320.0 | 345.3 | 75.5 |  |  |
| Б | чет. | 331.8 | 352.7 | 96.5 |  |  |
| Б | чет. | 357.6 | 370.5 | 77.7 |  |  |
| Б | нечет. | 359.0 | 377.7 | 88.0 |  |  |
| Б | чет. | 372.1 | 402.7 | 146.4 |  |  |
| Б | нечет. | 384.4 | 409.2 | 84.7 |  |  |
| Б | чет. | 407.1 | 424.4 | 100.9 |  |  |
| Б | чет. | 428.2 | 442.0 | 96.6 |  |  |
| Б | нечет. | 429.1 | 450.1 | 54.5 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 11556.6 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | нечет. | 0.1 | 5.1 | 10.5 | Гараж |  |
| А | нечет. | 272.0 | 273.1 | 1.0 | Основание колодца | ц/б |
| А | нечет. | 304.5 | 306.0 | 1.0 | Основание колодца | ц/б |
| А | чет. | 327.1 | 328.2 | 1.1 | Основание колодца | ц/б |
| А | нечет. | 692.3 | 694.7 | 5.4 | Трансформаторная подстанция |  |
| А | чет. | 1101.6 | 1110.3 | 35.1 | Контейнерная площадка | ц/б |
| Б | чет. | 301.9 | 307.5 | 14.5 | Гараж |  |
| Б | нечет. | 391.1 | 405.8 | 17.0 | Отмостка здания | ц/б |
| Б | нечет. | 435.4 | 449.4 | 12.3 | Отмостка здания | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 97.9 |
|  | Гараж | - | 25.0 |
|  | Контейнерная площадка | - | 35.1 |
|  | Основание колодца | - | 3.1 |
|  | Отмостка здания | - | 29.3 |
|  | Трансформаторная подстанция | - | 5.4 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | нечет. | 25.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 63.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 124.2 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | нечет. | 150.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 161.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 178.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 206.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 244.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 247.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 256.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 259.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 279.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 319.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 362.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 404.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | чет. | 405.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 449.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 453.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 455.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 497.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 555.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 603.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 644.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 687.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 699.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 700.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 716.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 725.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 739.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 741.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 742.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 744.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 747.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 749.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 757.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 764.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | чет. | 767.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 777.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 778.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 778.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 798.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 804.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 831.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 853.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 880.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 911.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 946.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 963.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 973.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 1011.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 1015.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 1032.5 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 1184.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 17.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 18.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 31.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 32.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 48.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 53.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 79.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 80.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 96.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 123.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 127.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 156.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 179.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 192.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 193.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 216.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 216.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 216.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 238.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 253.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | чет. | 264.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 264.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 271.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | нечет. | 273.5 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | чет. | 280.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 290.7 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | чет. | 299.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 300.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 307.6 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | чет. | 319.9 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | чет. | 322.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 339.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | чет. | 339.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 339.8 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | чет. | 380.7 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 88 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 11 |  |
|  | Электросети | - | 77 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 0 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | нечет. | 493.2 | Наименование обьекта | 6.11 | Стойка | треб. |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 6.11 | Наименование обьекта | 1 |
|  | ИТОГО: | 1 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 1 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.А | нечет. | 493.2 | 4.0 | Газон | Дор. знак на ц/б тумбе |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| А | чет. | 294.4 | 294.4 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
| А | чет. | 290.4 | 290.4 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
| А | чет. | 300.4 | 300.4 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
| А | чет. | 297.7 | 297.7 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
| А | чет. | 1101.6 | 1110.3 | Забор металлический | - | 16.8 | 0 |  |
| А | чет. | 1103.4 | 1103.7 | Забор металлический | - | 4.1 | 0 |  |
| Б | нечет. | 371.8 | 377.4 | ограждение из металлических труб | - | 7.6 | 0 |  |
| Б | нечет. | 361.2 | 370.3 | ограждение из металлических труб | - | 12.7 | 0 |  |
| А | чет. | 1114.7 | 1115.3 | Ограждение из металлических труб | - | 4.4 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  |  | / | 45.6 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |
|  | Столбик ограждения | - | 4 | / | 0.0 | / | 0.0 |
|  | Забор металлический | - | 0 | / | 20.8 | / | 0.0 |
|  | Ограждение из металлических труб | - | 0 | / | 24.7 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | Чет. | 450 | 1 | 83.6 | 11.9 | - | 3.0 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 666 |
|  | Нечет. | 450 | 1 | 73.8 | 21.3 | - | 3.3 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 636 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 18.07.2013 г. | 2 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 18.07.2013 г. | 34 страницы; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

РАССМОТРЕНО

Начальник отделения ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

В.В. Кадочников

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПЕРМЬ-2013