ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Южноуральская |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. 2-я Холмогорская - ул. Луганская |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  23.11.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	7

Схема расположения объекта	8

Сводные сведения по объекту	9

Баланс территории	10

Проезжая часть	11

Тротуары	14

Трамвайные пути	15

Газоны	16

Прочие территории	18

Остановки общественного транспорта	19

Опоры освещения и контактных сетей	20

Малые архитектурные формы и прочие элементы	22

Линии разметки	24

Дорожные знаки	25

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	26

Ограждающие и направляющие устройства	27

Светофорные объекты	28

Характеристики движения транспорта	29

Сокращения и условные обозначения.	30

Сведения об исполнителях	33

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Южноуральская

###### (ул. 2-я Холмогорская  - ул. Луганская)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ТГК-9 ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ГТС Шоссе Космонавтов, 111 к43 |  |
| 4. | Электрические сети |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | Горсвет Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | Пермгорэлектротранс ул. Уральская, 108а |  |

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

- обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

1. Своевременное информирование участников движения:

1.1. В районе школы-интерната, по адресу ул. Казахская, 39  необходимо установить предупреждающие знаки  1.23 «Дети».

2. Организация движения транспортных средств:

2.1. Согласно п.5.6.26 ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», проектом предусмотрена установка дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны», на пересечении с ул. Братской, т.к. данная улица имеет среднюю ширину проезжей части 4.2 м, расположена в зоне малоэтажного индивидуального строительства и используется жителями в основном для подъезда к своим домам, по улице не осуществляется движение маршрутных транспортных средств и отсутствуют тротуары, предназначенные для движения пешеходов, и не является центральной в улично-дорожной сети Свердловского района.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Южноуральская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Свердловский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 1248.5 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 4.2 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Южноуральская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-99 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. 2-я Холмогорская

конец  - ул. Луганская

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 1248.5 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 1248.5 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 27208.8 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 9988.4 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 387.6 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 16772.1 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 60.8 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 96 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 62 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 6 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 108.0 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 27208.8 |  |
| 2. | Проезжая часть | 9988.4 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 387.6 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 16772.1 |  |
| 7. | Прочие территории: | 60.8 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.4 | 42.0 | 170.4 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 12.6 | 16.7 | 7.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 13.2 | 16.6 | 8.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 29.7 | 36.0 | 27.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 32.6 | 38.5 | 26.5 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 41.9 | 158.0 | 442.9 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 45.4 | 48.8 | 12.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 48.1 | 68.4 | 95.5 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 53.6 | 58.5 | 29.3 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 68.2 | 71.3 | 15.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 70.3 | 73.7 | 21.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 71.0 | 75.7 | 39.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 102.5 | 119.1 | 97.1 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 119.3 | 128.3 | 9.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 119.5 | 128.4 | 31.0 | пл. | Въезд |  |
|  | ось | 157.6 | 174.9 | 147.2 | а/б | Перекресток |  |
|  | ось | 174.6 | 182.4 | 22.5 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 181.0 | 375.9 | 856.6 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 197.2 | 212.3 | 23.1 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 203.9 | 210.8 | 28.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 222.7 | 246.9 | 42.0 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 223.0 | 229.9 | 14.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 230.0 | 239.3 | 99.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 239.1 | 242.3 | 25.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 239.3 | 242.5 | 10.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 250.3 | 255.2 | 10.2 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 250.7 | 254.9 | 6.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 261.3 | 265.2 | 15.8 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 271.0 | 277.5 | 55.7 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 280.0 | 290.7 | 72.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 308.0 | 323.0 | 117.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 308.7 | 313.6 | 9.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 334.0 | 336.6 | 9.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 334.1 | 336.9 | 13.6 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | чет. | 334.4 | 337.1 | 5.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 336.5 | 346.4 | 81.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 343.6 | 350.9 | 44.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 370.3 | 391.9 | 44.1 | пгс | Перекресток |  |
|  | ось | 370.3 | 391.9 | 64.8 | щ | Перекресток |  |
|  | нечет. | 375.9 | 388.0 | 19.1 | пгс | Перекресток |  |
|  | нечет. | 379.0 | 386.6 | 42.0 | пгс | Примыкание |  |
|  | чет. | 380.1 | 387.1 | 48.4 | пгс | Примыкание |  |
|  | ось | 388.0 | 651.9 | 1017.2 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 406.7 | 410.3 | 35.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 433.6 | 439.0 | 57.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 440.4 | 445.7 | 42.1 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 441.6 | 456.7 | 163.4 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 457.8 | 460.8 | 23.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 480.9 | 491.9 | 124.0 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 482.8 | 487.4 | 16.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 504.6 | 518.4 | 112.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 509.7 | 513.3 | 18.1 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 510.5 | 515.5 | 21.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 542.2 | 546.0 | 31.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 548.4 | 550.8 | 18.8 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 552.2 | 566.5 | 79.7 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 564.7 | 570.0 | 42.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 579.1 | 586.3 | 59.8 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 617.5 | 622.5 | 50.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 619.9 | 627.4 | 10.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 623.7 | 628.1 | 29.1 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 650.7 | 663.9 | 63.3 | пгс | Примыкание |  |
|  | ось | 650.7 | 666.9 | 56.7 | щ | Перекресток |  |
|  | чет. | 651.9 | 666.9 | 64.9 | пгс | Примыкание |  |
|  | ось | 663.9 | 925.4 | 1232.3 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 688.8 | 693.6 | 38.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 706.1 | 710.0 | 35.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 711.9 | 719.6 | 34.0 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 727.7 | 733.5 | 47.1 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 733.4 | 745.2 | 63.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 753.2 | 759.6 | 62.4 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 755.2 | 759.8 | 34.2 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 760.5 | 765.3 | 15.2 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | нечет. | 760.5 | 765.2 | 27.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 761.2 | 766.5 | 51.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 777.4 | 795.6 | 175.6 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 777.5 | 795.0 | 25.0 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 777.7 | 781.5 | 18.1 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 778.0 | 780.8 | 9.5 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | чет. | 795.9 | 802.6 | 26.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 796.6 | 803.6 | 55.1 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 812.9 | 817.4 | 22.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 814.0 | 817.4 | 32.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 817.4 | 827.0 | 51.1 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 825.8 | 829.6 | 30.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 826.4 | 844.6 | 131.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 827.4 | 831.0 | 6.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 831.0 | 837.0 | 42.1 | пл. | Въезд |  |
|  | нечет. | 831.9 | 836.8 | 1.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 849.3 | 867.9 | 140.0 | пл. | Въезд |  |
|  | чет. | 849.4 | 865.5 | 161.4 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 861.9 | 866.5 | 7.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 867.7 | 874.6 | 54.2 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 875.0 | 878.9 | 31.1 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 893.0 | 898.9 | 36.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 893.9 | 898.2 | 10.7 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | ось | 941.4 | 1015.0 | 327.8 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 953.1 | 971.6 | 108.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1000.6 | 1013.4 | 61.4 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 1013.4 | 1030.1 | 160.0 | щ | Перекресток |  |
|  | ось | 1029.8 | 1099.9 | 270.2 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 1050.0 | 1055.4 | 9.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1053.7 | 1058.6 | 41.6 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 1097.6 | 1114.6 | 125.8 | щ | Перекресток |  |
|  | чет. | 1102.9 | 1107.9 | 32.8 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 1113.7 | 1172.8 | 240.0 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 1131.9 | 1136.7 | 42.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1132.9 | 1170.5 | 232.3 | щ | Стоянка |  |
|  | чет. | 1149.8 | 1159.9 | 61.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | ось | 1172.7 | 1184.0 | 101.8 | щ | Перекресток |  |
|  | нечет. | 1176.0 | 1180.5 | 21.3 | щ | Примыкание |  |
|  | чет. | 1176.7 | 1181.2 | 16.4 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 1183.7 | 1248.5 | 259.2 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 1231.1 | 1237.5 | 59.9 | щ | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 9988.4 |
|  | Въезд | - | 3908.3 |
|  | Основная ПЧ | - | 4839.2 |
|  | Перекресток | - | 719.5 |
|  | Примыкание | - | 289.1 |
|  | Стоянка | - | 232.3 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 1114.8 |
|  | пгс | - | 1872.6 |
|  | пл. | - | 213.0 |
|  | ц/б | - | 304.9 |
|  | ц/б плиты | - | 48.9 |
|  | щ | - | 6434.2 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. | 34.7 | 35.7 | 3.6 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 95.2 | 96.1 | 1.3 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 236.5 | 239.1 | 2.3 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 239.1 | 242.2 | 2.7 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 242.2 | 272.0 | 25.7 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 263.0 | 264.3 | 0.6 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 271.9 | 274.2 | 1.9 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 274.2 | 277.5 | 2.7 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 277.5 | 290.8 | 11.2 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 284.3 | 290.0 | 6.4 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 289.9 | 300.8 | 11.3 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 290.7 | 308.9 | 33.0 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 313.5 | 323.6 | 18.2 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 515.0 | 526.2 | 15.2 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 516.7 | 519.6 | 5.2 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 527.7 | 563.2 | 58.3 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 627.3 | 646.8 | 26.8 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 706.5 | 708.9 | 21.3 | щ | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 783.7 | 785.7 | 3.1 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 835.9 | 838.0 | 2.0 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 837.0 | 840.1 | 3.8 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 911.7 | 914.2 | 16.5 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 912.4 | 913.6 | 9.9 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 985.5 | 993.3 | 9.0 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 993.3 | 1000.6 | 9.9 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 1000.5 | 1007.7 | 11.0 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 1020.9 | 1050.1 | 46.6 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 1150.6 | 1153.1 | 3.8 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 1159.6 | 1174.1 | 24.4 | ц/б | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 387.6 |
|  | В зоне озеленения | - | 302.6 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 84.9 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 219.5 |
|  | пгс | - | 26.3 |
|  | пл. | - | 26.6 |
|  | ц/б | - | 93.8 |
|  | щ | - | 21.3 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | нечет. | 0.0 | 30.0 | 129.4 |  |  |
|  | чет. | 1.1 | 13.3 | 52.7 |  |  |
|  | чет. | 16.5 | 33.3 | 78.8 |  |  |
|  | нечет. | 35.5 | 45.7 | 52.9 |  |  |
|  | чет. | 38.3 | 54.2 | 85.6 |  |  |
|  | нечет. | 48.1 | 53.6 | 2.6 |  |  |
|  | чет. | 57.6 | 71.0 | 65.8 |  |  |
|  | нечет. | 58.2 | 68.4 | 3.8 |  |  |
|  | чет. | 73.2 | 119.9 | 183.3 |  |  |
|  | нечет. | 75.6 | 102.5 | 69.2 |  |  |
|  | нечет. | 75.6 | 103.3 | 89.7 |  |  |
|  | нечет. | 118.9 | 166.5 | 297.8 |  |  |
|  | чет. | 127.0 | 161.9 | 145.4 |  |  |
|  | чет. | 165.9 | 230.3 | 784.7 |  |  |
|  | нечет. | 171.9 | 204.4 | 139.6 |  |  |
|  | нечет. | 209.1 | 223.9 | 51.5 |  |  |
|  | нечет. | 229.8 | 242.5 | 16.7 |  |  |
|  | чет. | 236.4 | 290.9 | 34.3 |  |  |
|  | чет. | 236.6 | 239.5 | 24.5 |  |  |
|  | чет. | 242.2 | 274.2 | 384.0 |  |  |
|  | нечет. | 242.5 | 250.8 | 19.7 |  |  |
|  | нечет. | 254.9 | 261.6 | 28.5 |  |  |
|  | нечет. | 265.1 | 280.6 | 77.3 |  |  |
|  | чет. | 276.6 | 290.7 | 101.7 |  |  |
|  | чет. | 276.7 | 308.7 | 252.2 |  |  |
|  | нечет. | 284.3 | 298.9 | 1.9 |  |  |
|  | нечет. | 290.0 | 343.7 | 285.1 |  |  |
|  | чет. | 313.5 | 334.4 | 129.8 |  |  |
|  | чет. | 323.0 | 334.7 | 17.1 |  |  |
|  | чет. | 343.0 | 380.7 | 371.5 |  |  |
|  | нечет. | 350.4 | 375.9 | 103.1 |  |  |
|  | нечет. | 366.0 | 379.5 | 88.9 |  |  |
|  | нечет. | 386.6 | 441.3 | 537.2 |  |  |
|  | чет. | 387.0 | 406.9 | 200.8 |  |  |
|  | чет. | 409.8 | 434.0 | 272.7 |  |  |
|  | чет. | 438.6 | 441.8 | 13.7 |  |  |
|  | чет. | 438.9 | 441.8 | 14.6 |  |  |
|  | нечет. | 445.5 | 458.3 | 116.1 |  |  |
|  | чет. | 455.6 | 481.0 | 295.3 |  |  |
|  | нечет. | 460.7 | 504.9 | 390.7 |  |  |
|  | чет. | 491.0 | 510.6 | 220.3 |  |  |
|  | чет. | 512.6 | 563.1 | 322.5 |  |  |
|  | чет. | 512.6 | 553.2 | 103.2 |  |  |
|  | нечет. | 517.2 | 542.6 | 212.7 |  |  |
|  | нечет. | 545.8 | 548.9 | 27.6 |  |  |
|  | нечет. | 550.6 | 565.3 | 136.7 |  |  |
|  | чет. | 566.1 | 617.9 | 562.3 |  |  |
|  | нечет. | 569.7 | 579.8 | 93.8 |  |  |
|  | нечет. | 586.0 | 623.8 | 349.5 |  |  |
|  | чет. | 621.5 | 658.5 | 372.1 |  |  |
|  | нечет. | 627.3 | 654.2 | 232.3 |  |  |
|  | нечет. | 631.8 | 645.8 | 5.3 |  |  |
|  | нечет. | 656.6 | 706.6 | 525.6 |  |  |
|  | чет. | 661.5 | 689.4 | 247.1 |  |  |
|  | чет. | 692.8 | 706.8 | 134.4 |  |  |
|  | чет. | 708.7 | 717.4 | 73.4 |  |  |
|  | нечет. | 709.8 | 729.1 | 199.4 |  |  |
|  | чет. | 719.4 | 738.1 | 175.6 |  |  |
|  | нечет. | 732.9 | 756.5 | 228.7 |  |  |
|  | чет. | 742.6 | 753.5 | 112.5 |  |  |
|  | чет. | 759.0 | 761.6 | 24.3 |  |  |
|  | нечет. | 759.3 | 760.6 | 10.9 |  |  |
|  | нечет. | 764.7 | 778.2 | 123.4 |  |  |
|  | чет. | 766.2 | 783.7 | 132.6 |  |  |
|  | нечет. | 780.6 | 797.4 | 147.7 |  |  |
|  | чет. | 795.0 | 814.1 | 179.5 |  |  |
|  | нечет. | 803.3 | 826.2 | 186.6 |  |  |
|  | чет. | 816.6 | 827.4 | 51.1 |  |  |
|  | нечет. | 829.4 | 832.1 | 21.2 |  |  |
|  | нечет. | 836.7 | 862.6 | 136.1 |  |  |
|  | чет. | 836.9 | 849.9 | 96.5 |  |  |
|  | чет. | 865.2 | 867.9 | 27.7 |  |  |
|  | нечет. | 865.7 | 875.3 | 74.4 |  |  |
|  | чет. | 871.5 | 894.0 | 218.9 |  |  |
|  | нечет. | 878.8 | 912.6 | 290.7 |  |  |
|  | чет. | 897.9 | 912.6 | 141.2 |  |  |
|  | чет. | 913.3 | 926.8 | 110.3 |  |  |
|  | нечет. | 913.8 | 923.5 | 83.7 |  |  |
|  | нечет. | 940.8 | 1025.3 | 478.4 |  |  |
|  | чет. | 942.3 | 954.2 | 70.9 |  |  |
|  | нечет. | 949.1 | 998.1 | 88.2 |  |  |
|  | чет. | 971.6 | 1000.9 | 135.9 |  |  |
|  | чет. | 1012.5 | 1018.4 | 34.7 |  |  |
|  | чет. | 1021.5 | 1102.9 | 579.4 |  |  |
|  | нечет. | 1027.2 | 1054.7 | 175.0 |  |  |
|  | чет. | 1050.8 | 1103.6 | 147.2 |  |  |
|  | нечет. | 1058.4 | 1105.7 | 414.2 |  |  |
|  | нечет. | 1058.6 | 1067.1 | 14.7 |  |  |
|  | чет. | 1105.9 | 1132.8 | 280.6 |  |  |
|  | нечет. | 1110.4 | 1177.0 | 383.2 |  |  |
|  | чет. | 1136.2 | 1153.0 | 143.4 |  |  |
|  | чет. | 1159.6 | 1177.5 | 107.6 |  |  |
|  | нечет. | 1179.9 | 1248.9 | 662.3 |  |  |
|  | чет. | 1181.2 | 1231.5 | 524.5 |  |  |
|  | чет. | 1236.4 | 1249.1 | 130.0 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 16772.1 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | нечет. | 91.8 | 92.8 | 0.8 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 242.4 | 245.8 | 4.0 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 282.4 | 283.6 | 1.1 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 323.7 | 328.2 | 5.1 | Контейнерная площадка | ц/б плиты |
|  | нечет. | 362.5 | 366.0 | 1.9 | Отмостка здания | ц/б |
|  | нечет. | 362.5 | 366.1 | 2.4 | Отмостка здания | ц/б |
|  | нечет. | 362.8 | 365.6 | 6.7 | Строение |  |
|  | чет. | 439.0 | 441.8 | 4.2 | Водоотводный лоток | ц/б |
|  | нечет. | 517.5 | 521.0 | 10.3 | Контейнерная площадка | ц/б |
|  | чет. | 531.2 | 536.7 | 16.5 | Гараж |  |
|  | чет. | 719.8 | 721.0 | 1.1 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 784.8 | 785.8 | 0.9 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 951.7 | 952.6 | 0.8 | Строение |  |
|  | нечет. | 990.0 | 990.7 | 0.7 | Строение |  |
|  | чет. | 1057.1 | 1058.7 | 2.3 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 1064.0 | 1064.9 | 0.7 | Строение |  |
|  | чет. | 1085.5 | 1086.6 | 0.9 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 1100.5 | 1101.4 | 0.7 | Основание колодца | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 60.8 |
|  | Водоотводный лоток | - | 4.2 |
|  | Гараж | - | 16.5 |
|  | Контейнерная площадка | - | 15.3 |
|  | Основание колодца | - | 11.7 |
|  | Отмостка здания | - | 4.2 |
|  | Строение | - | 8.9 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | чет. | 19.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 36.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 50.5 | Связь | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 59.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 93.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 97.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 101.5 | Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 102.0 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 129.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 133.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 135.6 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 158.1 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 161.4 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 175.1 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 179.9 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 210.1 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 227.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 237.5 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 239.0 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 259.3 | Без назначения | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 264.2 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 291.1 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 291.6 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 314.6 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 345.4 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 345.6 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 367.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 369.9 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 376.2 | Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 390.6 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 394.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 394.7 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 421.5 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 425.9 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 432.2 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 448.8 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 462.0 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 467.0 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 474.5 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 491.9 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 502.3 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 504.5 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 531.2 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 533.1 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 548.4 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 562.0 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 564.4 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 578.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 586.3 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 595.4 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 601.1 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 616.5 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 637.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 645.0 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 648.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 662.0 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 668.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 669.0 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 698.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 705.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 722.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 723.2 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 723.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 743.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 750.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 768.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 771.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 776.4 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 798.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 803.7 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 812.4 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 823.8 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 847.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 849.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 872.8 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 901.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 949.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 974.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1024.1 | Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1028.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1049.0 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1051.5 | Связь | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1077.1 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1097.5 | Связь | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1099.2 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1104.2 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1110.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1139.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1142.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1150.3 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1174.2 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1182.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1184.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1213.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1220.7 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1221.2 | Электросети | Столб деревянный |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 96 |  |
|  | Без назначения | - | 1 |  |
|  | Освещение+Связь | - | 3 |  |
|  | Связь | - | 31 |  |
|  | Электросети | - | 36 |  |
|  | Электросети+Освещение | - | 2 |  |
|  | Электросети+Связь | - | 23 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | чет. | 19.1 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | чет. | 158.0 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 220.3 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | чет. | 248.2 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | чет. | 256.8 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | нечет. | 291.5 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | чет. | 304.1 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 308.2 | Урна | Газон |
|  | чет. | 325.2 | Мусорный_контейнер | Оформительская фигура |
|  | чет. | 326.1 | Мусорный_контейнер | Оформительская фигура |
|  | чет. | 327.6 | Мусорный_контейнер | Оформительская фигура |
|  | чет. | 373.0 | Колонка вод | Газон |
|  | нечет. | 427.0 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | чет. | 455.4 | Мусорный_контейнер | Проезжая часть |
|  | нечет. | 463.8 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | чет. | 478.8 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | нечет. | 493.8 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 495.9 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 497.9 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 500.0 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 502.0 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 503.0 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | чет. | 513.2 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | нечет. | 520.4 | Мусорный_контейнер | Оформительская фигура |
|  | нечет. | 530.9 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | нечет. | 633.0 | Ковер газовый | Газон |
|  | чет. | 654.4 | Колонка вод | Газон |
|  | чет. | 669.2 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 713.3 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | чет. | 722.6 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | чет. | 729.7 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | нечет. | 750.8 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | чет. | 759.9 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | чет. | 792.9 | Мусорный_контейнер | Проезжая часть |
|  | чет. | 795.5 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | нечет. | 818.9 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | чет. | 819.7 | Мусорный_контейнер | Проезжая часть |
|  | нечет. | 831.4 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | чет. | 842.9 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | нечет. | 867.0 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 869.1 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | нечет. | 872.7 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | чет. | 1015.4 | Колонка вод | Газон |
|  | чет. | 1024.8 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 1066.3 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 1076.7 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 1079.1 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 1081.8 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 1087.1 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 1091.0 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 1095.4 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 1098.5 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 1099.2 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 1102.1 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 1113.2 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 1113.5 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 1114.7 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 1119.0 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 1123.4 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 1126.6 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 1129.5 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 1130.2 | Столбик ограждения | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 62 |  |
|  | Ковер газовый | - | 1 |  |
|  | Колонка вод | - | 3 |  |
|  | Мусорный_контейнер | - | 29 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 28 |  |
|  | Урна | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 1060.0 | Дети | 1.23 | Опора | треб. |
|  | чет. | 1112.6 | Дети | 1.23 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 1112.6 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 1172.5 | Дети | 1.23 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 1172.5 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 1229.7 | Дети | 1.23 | Опора | треб. |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.23 | Дети | 4 |
| 8.2.1 | Зона действия | 2 |
|  | ИТОГО: | 6 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 6 |
|  | - стоек | 4 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | 1060.0 | 2.8 | Газон | Стойка |
|  | чет. | 1112.6 | 2.9 | Газон | Стойка |
|  | нечет. | 1172.5 | 3.2 | Газон | Стойка |
|  | нечет. | 1229.7 | 3.1 | Газон | Стойка |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. | 128.3 | 128.4 | Парапет кирпичный | 4.0 | 0 |  |
|  | чет. | 323.7 | 328.2 | Ограждение металлическое | 4.4 | 0 |  |
|  | нечет. | 343.6 | 343.7 | Парапет бетонный | 6.5 | 0 |  |
|  | нечет. | 759.9 | 760.6 | Парапет бетонный | 6.5 | 0 |  |
|  | нечет. | 759.9 | 760.0 | Парапет бетонный | 5.3 | 0 |  |
|  | чет. | 777.3 | 787.2 | Ограждение цепью | 20.8 | 0 |  |
|  | чет. | 792.2 | 795.5 | Ограждение цепью | 13.2 | 0 |  |
|  | нечет. | 848.8 | 861.2 | Ограждение цепью | 19.7 | 0 |  |
|  | нечет. | 866.6 | 868.0 | Ограждение цепью | 8.7 | 0 |  |
|  | чет. | 1160.0 | 1175.6 | Ограждение из металлических труб | 18.7 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 108.0 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Ограждение из металлических труб | - | 18.7 | / | 0.0 |
|  | Ограждение металлическое | - | 4.4 | / | 0.0 |
|  | Ограждение цепью | - | 62.5 | / | 0.0 |
|  | Парапет бетонный | - | 18.4 | / | 0.0 |
|  | Парапет кирпичный | - | 4.0 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | чет. | 350.0 | 1 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 |
|  | нечет. | 350.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 2. | чет. | 400.0 | 1 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 |
|  | нечет. | 400.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 3. | чет. | 900.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
|  | нечет. | 900.0 | 1 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 |
| 4. | чет. | 1000.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
|  | нечет. | 1000.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 |
| 5. | чет. | 1050.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
|  | нечет. | 1050.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 |
| 6. | чет. | 1150.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
|  | нечет. | 1150.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 23.11.2012 г. | 4 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 23.11.2012 г. | 33 страниц; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

ПЕРМЬ-2012