ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Ясеневая |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Ландышевая - ул. Смородиновая |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  27.09.2013 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	13

Трамвайные пути	14

Газоны	15

Прочие территории	18

Остановки общественного транспорта	19

Опоры освещения и контактных сетей	20

Малые архитектурные формы и прочие элементы	23

Линии разметки	24

Дорожные знаки	25

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	26

Ограждающие и направляющие устройства	27

Светофорные объекты	28

Характеристики движения транспорта	29

Сокращения и условные обозначения.	30

Сведения об исполнителях	34

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Ясеневая(ул. Ландышевая  -ул. Смородиновая)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 В связи с низкой интенсивностью движения автомобилей на данной улице, проезд перекрестков осуществляется согласно Правилам Дорожного Движения.

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Ясеневая |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Свердловский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 2382.95 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 4.35 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Ясеневая" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Ландышевая

конец  – ул. Смородиновая

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 2382.95 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 2382.95 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 46500.9 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 13226.8 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 121.7 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 33152.4 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 0.0 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 91 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 5 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 6 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 6 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 0 / 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | п.м | 0 / 0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0 / 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0 / 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 46500.9 |  |
| 2. | Проезжая часть | 13226.8 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 121.7 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 33152.4 |  |
| 7. | Прочие территории: | 0.0 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | ось | 0.0 | 1023.3 | 4237.5 | щ | Основная ПЧ |  |
| А | чет. | 14.5 | 23.4 | 39.2 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 40.5 | 44.1 | 47.6 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 48.0 | 53.2 | 9.6 | ц/б | Въезд |  |
| А | нечет. | 48.7 | 52.5 | 18.9 | пл | Въезд |  |
| А | чет. | 49.3 | 54.2 | 7.8 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 49.3 | 54.3 | 16.8 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 66.4 | 72.7 | 15.5 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 67.6 | 72.7 | 21.4 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 74.9 | 80.5 | 40.2 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 88.0 | 92.7 | 19.0 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 102.3 | 106.7 | 21.7 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 104.7 | 108.1 | 23.5 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 116.5 | 119.9 | 17.4 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 124.5 | 129.1 | 17.1 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 153.4 | 158.0 | 36.4 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 154.2 | 158.4 | 15.0 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 177.7 | 181.4 | 23.3 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 198.4 | 202.7 | 21.9 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 210.1 | 213.8 | 25.2 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 223.4 | 228.5 | 28.9 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 265.0 | 268.4 | 11.9 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 282.5 | 302.0 | 84.0 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 286.0 | 301.3 | 28.4 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 317.3 | 320.8 | 11.8 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 320.8 | 344.6 | 53.4 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 363.4 | 370.0 | 6.3 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 366.1 | 369.2 | 14.7 | ц/б плиты | Въезд |  |
| А | нечет. | 432.5 | 441.1 | 62.9 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 453.6 | 457.8 | 23.0 | ц/б плиты | Въезд |  |
| А | нечет. | 454.0 | 459.2 | 44.4 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 457.1 | 465.0 | 96.4 | щ | Стоянка |  |
| А | нечет. | 485.5 | 498.7 | 69.0 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 488.6 | 493.0 | 17.8 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 489.0 | 493.3 | 8.4 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 545.1 | 548.3 | 16.6 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 551.3 | 555.1 | 22.8 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 658.0 | 674.4 | 56.7 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 659.0 | 680.7 | 56.0 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 679.6 | 684.7 | 5.4 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 679.8 | 684.7 | 27.1 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 696.1 | 702.4 | 39.4 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 725.5 | 737.2 | 66.3 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 753.0 | 763.6 | 72.5 | ц/б | Въезд |  |
| А | нечет. | 753.1 | 763.6 | 47.0 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 790.7 | 794.1 | 14.6 | ц/б плиты | Въезд |  |
| А | чет. | 790.7 | 794.2 | 4.1 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 799.6 | 805.5 | 26.8 | ц/б плиты | Въезд |  |
| А | нечет. | 832.2 | 836.4 | 13.8 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 833.0 | 836.5 | 6.7 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 844.2 | 850.0 | 29.2 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 846.8 | 851.9 | 67.2 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 851.7 | 859.2 | 81.4 | щ | Стоянка |  |
| А | чет. | 892.5 | 898.1 | 23.7 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 918.2 | 923.3 | 41.8 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 1023.1 | 1027.0 | 11.9 | а/б | Въезд |  |
| А | ось | 1023.1 | 1027.3 | 45.8 | а/б | Основная ПЧ |  |
| А | нечет. | 1023.2 | 1027.3 | 16.4 | а/б | Въезд |  |
| А | ось | 1026.9 | 1393.5 | 1338.2 | щ | Основная ПЧ |  |
| А | чет. | 1081.0 | 1092.9 | 15.7 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 1088.1 | 1093.3 | 23.4 | ц/б плиты | Въезд |  |
| А | чет. | 1092.8 | 1099.1 | 42.0 | щ | Стоянка |  |
| А | чет. | 1109.9 | 1113.1 | 18.8 | ц/б | Въезд |  |
| А | нечет. | 1112.4 | 1119.3 | 54.5 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 1113.0 | 1127.9 | 91.4 | пгс | Стоянка |  |
| А | нечет. | 1137.0 | 1141.0 | 27.4 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 1156.8 | 1163.6 | 45.6 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 1238.8 | 1245.9 | 97.8 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 1239.7 | 1243.5 | 41.1 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 1263.5 | 1267.0 | 37.3 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 1349.3 | 1353.0 | 20.4 | щ | Въезд |  |
| А | ось | 1615.3 | 2035.1 | 1971.3 | щ | Основная ПЧ |  |
| А | нечет. | 1622.3 | 1627.6 | 28.0 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 1649.3 | 1652.5 | 19.5 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 1681.3 | 1685.1 | 17.0 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 1682.3 | 1689.7 | 8.9 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 1682.3 | 1690.1 | 44.3 | ц/б | Въезд |  |
| А | нечет. | 1702.4 | 1708.6 | 32.5 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 1711.4 | 1717.6 | 27.9 | а/б | Въезд |  |
| А | нечет. | 1729.4 | 1735.3 | 21.8 | а/б | Въезд |  |
| А | нечет. | 1732.5 | 1739.9 | 32.4 | пгс | Въезд |  |
| А | ось | 1744.5 | 1837.5 | 104.4 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 1758.5 | 1765.6 | 23.0 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 1773.7 | 1779.1 | 14.4 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 1773.7 | 1780.8 | 32.5 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 1776.4 | 1780.8 | 9.5 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 1785.0 | 1792.2 | 25.6 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 1788.2 | 1793.0 | 6.3 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 1792.7 | 1799.0 | 19.3 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 1801.6 | 1814.8 | 56.9 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 1814.3 | 1820.9 | 21.5 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 1817.8 | 1821.7 | 5.4 | Грунт | Въезд |  |
| А | чет. | 1819.3 | 1824.8 | 24.8 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 1825.2 | 1833.9 | 38.1 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 1836.6 | 1841.7 | 4.1 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 1837.3 | 1842.2 | 5.0 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 1837.9 | 1845.9 | 32.0 | пл. | Въезд |  |
| А | чет. | 1858.7 | 1863.6 | 5.3 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 1859.5 | 1863.9 | 3.5 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 1859.9 | 1868.1 | 32.9 | пл. | Въезд |  |
| А | чет. | 1875.0 | 1881.7 | 21.7 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 2032.0 | 2048.0 | 161.3 | щ | Перекресток |  |
| А | чет. | 2047.3 | 2362.9 | 1869.9 | щ | Основная ПЧ |  |
| А | чет. | 2056.4 | 2063.0 | 26.8 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 2114.3 | 2120.2 | 21.5 | Грунт | Въезд |  |
| А | чет. | 2135.6 | 2142.3 | 28.8 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 2142.8 | 2148.0 | 16.0 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 2170.7 | 2186.6 | 44.0 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 2180.5 | 2189.0 | 28.5 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 2184.3 | 2187.9 | 7.7 | ц/б плиты | Въезд |  |
| А | чет. | 2232.8 | 2240.9 | 36.1 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 2235.3 | 2241.9 | 24.8 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 2250.2 | 2259.8 | 39.6 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 2266.7 | 2270.2 | 6.7 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 2269.3 | 2274.8 | 12.5 | Грунт | Въезд |  |
| А | чет. | 2289.9 | 2296.5 | 26.7 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 2294.7 | 2299.3 | 15.5 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 2294.9 | 2298.4 | 9.6 | Грунт | Въезд |  |
| А | чет. | 2298.3 | 2301.9 | 11.0 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 2298.4 | 2303.0 | 14.6 | ц/б плиты | Въезд |  |
| А | чет. | 2300.4 | 2306.8 | 27.2 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 2304.2 | 2312.0 | 27.8 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 2306.2 | 2314.4 | 33.8 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 2309.3 | 2317.3 | 27.4 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 2314.6 | 2322.3 | 26.8 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 2316.1 | 2323.2 | 23.9 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 2327.9 | 2338.6 | 54.0 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 2330.9 | 2338.6 | 31.2 | пгс | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 13226.8 |
|  | Въезд | - | 3291.5 |
|  | Основная ПЧ | - | 9462.8 |
|  | Перекресток | - | 161.3 |
|  | Стоянка | - | 311.2 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 123.8 |
|  | Грунт | - | 49.0 |
|  | пгс | - | 1403.3 |
|  | пл | - | 18.9 |
|  | пл. | - | 65.0 |
|  | ц/б | - | 236.3 |
|  | ц/б | - | 206.9 |
|  | ц/б плиты | - | 124.9 |
|  | щ | - | 10998.6 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | нечет. | 52.3 | 57.5 | 7.2 | пл. | В зоне озеленения |  |
| А | чет. | 80.0 | 81.3 | 3.0 | ц/б плиты | В зоне озеленения |  |
| А | чет. | 80.1 | 81.3 | 1.2 | пгс | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 80.7 | 82.2 | 2.8 | пл. | В зоне озеленения |  |
| А | чет. | 106.6 | 108.9 | 3.0 | ц/б плиты | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 159.7 | 163.4 | 26.4 | пл. | В зоне озеленения |  |
| А | чет. | 269.9 | 271.2 | 3.6 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 450.6 | 453.0 | 11.2 | ц/б плиты | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 494.2 | 496.1 | 8.1 | ц/б плиты | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | нечет. | 831.7 | 833.4 | 2.3 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | чет. | 1112.9 | 1123.1 | 11.6 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | нечет. | 1676.1 | 1677.5 | 1.3 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | нечет. | 1676.2 | 1677.9 | 8.0 | ц/б плиты | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 1717.4 | 1720.3 | 5.4 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | чет. | 2128.8 | 2132.2 | 5.0 | а/б | В зоне озеленения |  |
| А | чет. | 2131.4 | 2132.9 | 1.2 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| А | чет. | 2151.1 | 2154.3 | 5.6 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| А | чет. | 2290.4 | 2293.0 | 4.1 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| А | чет. | 2301.9 | 2305.7 | 5.8 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| А | чет. | 2304.7 | 2307.3 | 3.3 | Дерево | В зоне озеленения |  |
| А | чет. | 2310.9 | 2312.4 | 1.7 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 121.7 |
|  | В зоне озеленения | - | 91.3 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 30.4 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 5.0 |
|  | Дерево | - | 3.3 |
|  | пгс | - | 2.5 |
|  | пл. | - | 44.2 |
|  | ц/б | - | 15.2 |
|  | ц/б | - | 18.3 |
|  | ц/б плиты | - | 33.2 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| А | нечет. | 0.0 | 48.8 | 368.1 |  |  |
| А | чет. | 0.0 | 14.5 | 63.7 |  |  |
| А | чет. | 23.3 | 40.6 | 239.7 |  |  |
| А | чет. | 43.8 | 49.4 | 62.1 |  |  |
| А | нечет. | 47.0 | 48.7 | 2.3 |  |  |
| А | нечет. | 52.3 | 74.9 | 159.2 |  |  |
| А | чет. | 54.1 | 67.8 | 68.0 |  |  |
| А | чет. | 72.6 | 88.1 | 63.3 |  |  |
| А | нечет. | 80.4 | 104.9 | 179.0 |  |  |
| А | чет. | 92.7 | 102.3 | 42.6 |  |  |
| А | чет. | 106.6 | 116.8 | 49.9 |  |  |
| А | нечет. | 107.8 | 154.5 | 488.9 |  |  |
| А | чет. | 119.7 | 124.7 | 22.7 |  |  |
| А | чет. | 128.8 | 177.8 | 265.4 |  |  |
| А | нечет. | 157.6 | 288.6 | 1400.6 |  |  |
| А | чет. | 181.3 | 199.2 | 110.9 |  |  |
| А | чет. | 202.1 | 210.2 | 51.8 |  |  |
| А | чет. | 213.8 | 223.9 | 71.9 |  |  |
| А | чет. | 228.0 | 265.1 | 187.1 |  |  |
| А | чет. | 268.3 | 290.4 | 73.8 |  |  |
| А | нечет. | 293.8 | 433.9 | 1516.0 |  |  |
| А | чет. | 296.9 | 317.3 | 60.0 |  |  |
| А | чет. | 320.8 | 332.9 | 32.4 |  |  |
| А | чет. | 340.6 | 366.1 | 136.1 |  |  |
| А | чет. | 369.1 | 489.3 | 811.2 |  |  |
| А | нечет. | 436.3 | 454.8 | 243.7 |  |  |
| А | нечет. | 462.6 | 489.7 | 411.6 |  |  |
| А | чет. | 492.5 | 551.6 | 434.3 |  |  |
| А | нечет. | 493.7 | 545.3 | 393.1 |  |  |
| А | нечет. | 548.2 | 663.4 | 864.1 |  |  |
| А | чет. | 555.0 | 667.6 | 699.9 |  |  |
| А | нечет. | 668.3 | 679.8 | 63.2 |  |  |
| А | чет. | 673.5 | 696.7 | 116.8 |  |  |
| А | нечет. | 684.5 | 725.5 | 254.4 |  |  |
| А | чет. | 701.9 | 790.8 | 587.6 |  |  |
| А | нечет. | 737.1 | 753.1 | 167.7 |  |  |
| А | нечет. | 763.2 | 832.4 | 333.7 |  |  |
| А | чет. | 793.7 | 800.8 | 39.4 |  |  |
| А | чет. | 804.9 | 844.3 | 248.3 |  |  |
| А | нечет. | 836.2 | 846.9 | 105.7 |  |  |
| А | чет. | 849.9 | 892.6 | 215.9 |  |  |
| А | нечет. | 859.0 | 918.3 | 431.9 |  |  |
| А | чет. | 898.0 | 1023.1 | 828.8 |  |  |
| А | нечет. | 923.3 | 1023.3 | 740.3 |  |  |
| А | чет. | 1026.9 | 1088.5 | 449.4 |  |  |
| А | нечет. | 1027.2 | 1112.7 | 654.3 |  |  |
| А | чет. | 1099.1 | 1110.1 | 78.0 |  |  |
| А | чет. | 1112.9 | 1116.1 | 3.4 |  |  |
| А | чет. | 1118.3 | 1123.0 | 4.9 |  |  |
| А | нечет. | 1119.3 | 1137.2 | 134.8 |  |  |
| А | чет. | 1127.8 | 1239.0 | 1296.4 |  |  |
| А | нечет. | 1140.9 | 1156.9 | 111.3 |  |  |
| А | нечет. | 1163.5 | 1239.7 | 826.0 |  |  |
| А | нечет. | 1243.4 | 1349.4 | 1009.8 |  |  |
| А | чет. | 1245.0 | 1264.4 | 243.1 |  |  |
| А | чет. | 1266.6 | 1394.0 | 1542.2 |  |  |
| А | нечет. | 1352.9 | 1394.6 | 248.2 |  |  |
| А | нечет. | 1615.1 | 1623.7 | 57.6 |  |  |
| А | нечет. | 1615.3 | 1622.3 | 6.6 |  |  |
| А | нечет. | 1616.0 | 1649.4 | 160.3 |  |  |
| А | нечет. | 1626.9 | 1628.1 | 5.1 |  |  |
| А | нечет. | 1627.6 | 1676.6 | 361.9 |  |  |
| А | нечет. | 1652.2 | 1681.5 | 167.4 |  |  |
| А | нечет. | 1677.4 | 1682.7 | 34.7 |  |  |
| А | нечет. | 1684.9 | 1703.7 | 102.0 |  |  |
| А | нечет. | 1689.6 | 1713.1 | 146.3 |  |  |
| А | нечет. | 1707.5 | 1736.8 | 246.8 |  |  |
| А | нечет. | 1717.1 | 1731.5 | 71.5 |  |  |
| А | ось | 1733.1 | 1785.8 | 340.2 |  |  |
| А | ось | 1735.5 | 1777.0 | 466.0 |  |  |
| А | ось | 1744.5 | 1837.5 | 135.7 |  |  |
| А | ось | 1752.6 | 1812.1 | 883.6 |  |  |
| А | чет. | 1755.0 | 1808.1 | 650.8 |  |  |
| А | чет. | 1761.2 | 1777.5 | 107.7 |  |  |
| А | чет. | 1776.4 | 1788.9 | 63.2 |  |  |
| А | чет. | 1776.4 | 1785.0 | 2.9 |  |  |
| А | ось | 1782.3 | 1822.4 | 323.5 |  |  |
| А | чет. | 1789.1 | 1796.4 | 27.0 |  |  |
| А | чет. | 1795.2 | 1818.6 | 151.9 |  |  |
| А | чет. | 1804.2 | 1829.7 | 304.2 |  |  |
| А | чет. | 1817.5 | 1878.6 | 433.1 |  |  |
| А | чет. | 1829.5 | 1841.7 | 72.7 |  |  |
| А | чет. | 1841.5 | 1863.9 | 181.2 |  |  |
| А | чет. | 1863.2 | 2040.7 | 425.5 |  |  |
| А | чет. | 1878.3 | 2035.6 | 146.8 |  |  |
| А | чет. | 2039.8 | 2117.6 | 527.5 |  |  |
| А | чет. | 2045.0 | 2059.7 | 100.4 |  |  |
| А | чет. | 2059.7 | 2144.7 | 529.3 |  |  |
| А | чет. | 2116.8 | 2138.0 | 151.2 |  |  |
| А | чет. | 2138.7 | 2183.5 | 345.5 |  |  |
| А | чет. | 2146.2 | 2179.3 | 137.8 |  |  |
| А | чет. | 2170.5 | 2178.2 | 11.8 |  |  |
| А | чет. | 2184.4 | 2237.0 | 380.3 |  |  |
| А | чет. | 2185.1 | 2238.2 | 366.0 |  |  |
| А | чет. | 2237.1 | 2257.4 | 162.2 |  |  |
| А | чет. | 2239.5 | 2273.5 | 320.1 |  |  |
| А | чет. | 2254.6 | 2301.8 | 538.3 |  |  |
| А | чет. | 2268.0 | 2296.8 | 416.7 |  |  |
| А | чет. | 2291.5 | 2305.0 | 152.5 |  |  |
| А | чет. | 2296.2 | 2310.8 | 176.8 |  |  |
| А | чет. | 2300.0 | 2312.8 | 126.1 |  |  |
| А | чет. | 2305.6 | 2321.1 | 198.5 |  |  |
| А | чет. | 2307.2 | 2321.9 | 204.5 |  |  |
| А | чет. | 2311.4 | 2337.0 | 535.2 |  |  |
| А | чет. | 2315.5 | 2336.7 | 324.6 |  |  |
| А | чет. | 2332.4 | 2358.9 | 427.7 |  |  |
| А | чет. | 2332.7 | 2367.8 | 634.3 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 33152.4 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | нечет. | 46.3 | 48.0 | 0.0 | Основание колодца | ц/б |
| А | нечет. | 46.9 | 47.9 | 0.0 | Основание колодца | ц/б |
| А | чет. | 370.4 | 371.8 | 0.0 | Основание колодца | ц/б |
| А | нечет. | 426.2 | 432.1 | 0.0 | Отмостка здания | ц/б |
| А | нечет. | 1621.6 | 1622.4 | 0.0 | Бетонный блок | ц/б |
| А | нечет. | 1627.6 | 1628.3 | 0.0 | Бетонный блок | ц/б |
| А | нечет. | 1752.9 | 1759.6 | 0.0 | Строение |  |
| А | чет. | 1778.0 | 1779.1 | 0.0 | Основание колодца | ц/б |
| А | ось | 1780.0 | 1783.7 | 0.0 | Строение |  |
| А | чет. | 1781.9 | 1782.9 | 0.0 | Основание колодца | ц/б |
| А | ось | 1783.9 | 1787.8 | 0.0 | Строение |  |
| А | чет. | 1838.3 | 1840.9 | 0.0 | Лоток водоотводной | ц/б |
| А | чет. | 1861.5 | 1864.1 | 0.0 | Лоток водоотводной | ц/б |
| А | чет. | 2170.4 | 2171.8 | 0.0 | Основание колодца | ц/б |
| А | чет. | 2174.9 | 2176.3 | 0.0 | Основание колодца | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 0.0 |
|  | Бетонный блок | - | 0.0 |
|  | Лоток водоотводной | - | 0.0 |
|  | Основание колодца | - | 0.0 |
|  | Отмостка здания | - | 0.0 |
|  | Строение | - | 0.0 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | чет. | 28.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 33.1 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | чет. | 69.4 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 72.8 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | чет. | 74.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 113.2 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | чет. | 122.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 145.8 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | чет. | 161.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | чет. | 173.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 180.8 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 209.8 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | чет. | 212.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 248.5 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 281.2 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 299.3 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 311.7 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | чет. | 329.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 335.7 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 377.5 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | чет. | 382.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 439.3 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 464.4 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 505.5 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | чет. | 506.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | чет. | 538.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 544.6 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 580.4 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 654.8 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | чет. | 660.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | чет. | 676.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 679.3 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 717.3 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 740.5 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 787.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | чет. | 809.5 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 819.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 855.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | чет. | 891.7 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 893.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 934.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 964.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 1001.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 1034.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 1064.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 1105.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | чет. | 1109.7 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 1175.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 1215.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 1253.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 1281.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 1301.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 1356.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 1388.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | -1.1 | Электросети | Столб мет |  |
| Б | нечет. | 0.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 5.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 49.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 77.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 101.2 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| Б | чет. | 140.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 166.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 172.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 211.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 243.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 275.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 280.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 308.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 342.0 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| Б | чет. | 382.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 423.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 454.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 532.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 566.0 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| Б | нечет. | 574.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 595.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 622.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 631.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 667.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 699.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 719.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 746.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 781.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 819.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 848.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 854.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 889.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 900.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 916.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 923.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 944.8 | Электросети | Столб бетонный |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 91 |  |
|  | Освещение | - | 3 |  |
|  | Электросети | - | 63 |  |
|  | Электросети+Освещение | - | 25 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А | нечет. | 182.8 | Мусорный контейнер | Газон |
| А | нечет. | 185.3 | Мусорный контейнер | Газон |
| А | нечет. | 370.2 | Мусорный контейнер | Газон |
| А | нечет. | 426.5 | Мусорный контейнер | Газон |
| А | нечет. | 763.1 | Фонарь декор | Проезжая часть |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 5 |  |
|  | Мусорный контейнер | - | 4 |  |
|  | Фонарь декор | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: | 0 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 0 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| А | нечет. | 1142.0 | 1154.2 | Ограждение столбики | - | 12.2 | 0 |  |
| А | чет. | 2137.5 | 2137.5 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
| А | чет. | 2140.9 | 2140.9 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
| Б | чет. | 2.2 | 2.2 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
| Б | нечет. | 2.4 | 2.4 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
| Б | чет. | 7.3 | 7.3 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
| Б | чет. | 12.1 | 12.1 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
| Б | чет. | 50.0 | 50.0 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
| Б | чет. | 280.8 | 280.8 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  |  | / | 12.2 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ограждение столбики | - | 0 | / | 12.2 | / | 0.0 |
|  | Столбик ограждения | - | 8 | / | 0.0 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | Чет. | 10 | 1 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Нечет. | 10 | 1 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 27.09.2013 г. | 7 листов Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 27.09.2013 г. | 34 страницы; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

РАССМОТРЕНО

Начальник отделения ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

В.В. Кадочников

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПЕРМЬ-2013