ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. 1-я Висимская |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Республиканская - конец улицы (ул. 1-я Висимская, 35) |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  17.10.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	7

Схема расположения объекта	8

Сводные сведения по объекту	9

Баланс территории	10

Проезжая часть	11

Тротуары	12

Трамвайные пути	13

Газоны	14

Прочие территории	15

Остановки общественного транспорта	16

Опоры освещения и контактных сетей	17

Малые архитектурные формы и прочие элементы	18

Линии разметки	19

Дорожные знаки	20

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	22

Ограждающие и направляющие устройства	23

Светофорные объекты	24

Характеристики движения транспорта	25

Сокращения и условные обозначения.	26

Сведения об исполнителях	29

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. 1-я Висимская(ул. Республиканская  -конец улицы)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ТГК-9 ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ГТС ул. Карпинского, 63 |  |
| 4. | Электрические сети |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | Горсвет Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | Пермгорэлектротранс ул. Уральская, 108а |  |

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 На ул. 1-я Висимская в районе дома №13 требуется установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны», т.к. данная улица имеет среднюю ширину проезжей части 4м и дорожное покрытие нежесткого типа. Улица 1-я Висимская расположена в зоне малоэтажной индивидуальной застройки и используется жителями в основном для подъезда к своим домам, по улице не осуществляется движение маршрутных транспортных средств. Установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» необходима из-за отсутствия на данной улице тротуаров, предназначенных для движения пешеходов.

В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств. В жилой зоне запрещаются сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест. При выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим участникам движения. (Правила Дорожного Движения).

1.2. На пересечении ул. 1-я Висимская с ул. Соликамской проектом предусмотрена установка недостающих знаков приоритета (2.1 «Главная дорога»; 2.4 «Уступи дорогу») и информационных знаков (6.10.1 «Указатель направлений»; 6.11 «Наименование объекта»).

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ "Пермская дирекция дорожного движения" |
| 1.3 | Объект строительства | ул. 1-я Висимская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Мотовилихинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 475.6 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 4.0 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. 1-я Висимская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-99 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Республиканская

конец  - конец улицы (ул. 1-я Висимская, 35)

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 475.6 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 475.6 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 9387.1 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 4051.0 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 1117.0 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 4197.0 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 22.1 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 28 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 2 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 48.32 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 483.2 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 25 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 11.6 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 9387.1 |  |
| 2. | Проезжая часть | 4051.0 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 1117.0 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 4197.0 |  |
| 7. | Прочие территории: | 22.1 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.5 | 155.4 | 802.6 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 13.2 | 30.1 | 58.4 | пгс | Стоянка |  |
|  | чет. | 66.7 | 72.4 | 21.2 | пгс | Стоянка |  |
|  | нечет. | 67.4 | 74.2 | 4.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 102.6 | 113.5 | 7.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 124.5 | 138.8 | 46.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 128.9 | 161.9 | 153.2 | а/б | Въезд |  |
|  | ось | 145.7 | 267.5 | 1266.9 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 152.7 | 159.8 | 8.0 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 159.8 | 227.7 | 200.1 | а/б | Стоянка |  |
|  | чет. | 196.8 | 203.4 | 21.1 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 205.2 | 260.1 | 249.9 | а/б | Стоянка |  |
|  | нечет. | 217.5 | 236.4 | 58.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 281.9 | 289.4 | 5.8 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 282.0 | 361.1 | 310.6 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 318.7 | 336.0 | 68.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 354.8 | 371.5 | 53.5 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 361.1 | 479.0 | 448.3 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 382.0 | 396.2 | 52.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 409.1 | 415.8 | 29.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 414.8 | 424.5 | 26.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 424.5 | 446.2 | 82.1 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 449.0 | 475.4 | 76.1 | пгс | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 4051.0 |
|  | Въезд | - | 687.1 |
|  | Основная ПЧ | - | 2834.2 |
|  | Стоянка | - | 529.6 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 2202.0 |
|  | пгс | - | 1723.4 |
|  | щ | - | 125.6 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. | 0.4 | 10.6 | 6.7 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 1.0 | 16.2 | 17.5 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 10.1 | 28.8 | 63.4 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 78.2 | 151.4 | 273.5 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 150.1 | 183.6 | 101.7 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 160.6 | 187.5 | 97.7 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 181.6 | 186.3 | 15.8 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 181.7 | 189.4 | 14.9 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 183.1 | 197.2 | 53.0 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 201.5 | 203.7 | 5.2 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 203.0 | 207.6 | 11.5 | а/б | В зоне озеленения | лестница |
|  | чет. | 207.1 | 258.8 | 175.9 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 263.1 | 270.1 | 52.0 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 277.7 | 284.1 | 43.5 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 285.7 | 322.1 | 89.3 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 333.8 | 352.3 | 50.3 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 352.3 | 358.4 | 22.6 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 365.9 | 370.0 | 11.0 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 392.6 | 394.5 | 11.6 | дерево | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 1117.0 |
|  | В зоне озеленения | - | 618.9 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 498.1 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 780.6 |
|  | дерево | - | 11.6 |
|  | пгс | - | 261.4 |
|  | ц/б | - | 63.4 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | чет. | 0.4 | 10.5 | 5.0 |  |  |
|  | чет. | 0.5 | 10.9 | 9.6 |  |  |
|  | нечет. | 0.6 | 20.7 | 133.1 |  |  |
|  | нечет. | 1.1 | 59.1 | 69.7 |  |  |
|  | чет. | 10.9 | 79.8 | 624.2 |  |  |
|  | нечет. | 66.4 | 70.1 | 3.9 |  |  |
|  | нечет. | 73.5 | 96.2 | 36.6 |  |  |
|  | чет. | 77.6 | 151.4 | 447.5 |  |  |
|  | нечет. | 97.8 | 106.3 | 12.5 |  |  |
|  | нечет. | 113.2 | 125.9 | 12.7 |  |  |
|  | нечет. | 136.8 | 145.7 | 24.9 |  |  |
|  | нечет. | 155.3 | 183.0 | 150.5 |  |  |
|  | нечет. | 160.1 | 181.0 | 46.5 |  |  |
|  | нечет. | 182.6 | 229.4 | 293.9 |  |  |
|  | чет. | 201.5 | 207.3 | 17.9 |  |  |
|  | нечет. | 221.5 | 267.5 | 295.2 |  |  |
|  | нечет. | 245.5 | 258.6 | 5.2 |  |  |
|  | чет. | 258.3 | 265.5 | 59.4 |  |  |
|  | чет. | 281.8 | 368.8 | 406.7 |  |  |
|  | нечет. | 284.4 | 326.3 | 310.3 |  |  |
|  | нечет. | 327.6 | 337.7 | 24.0 |  |  |
|  | нечет. | 340.1 | 352.5 | 23.3 |  |  |
|  | нечет. | 340.3 | 349.7 | 11.1 |  |  |
|  | нечет. | 366.9 | 388.3 | 90.0 |  |  |
|  | чет. | 367.5 | 392.9 | 189.9 |  |  |
|  | чет. | 394.3 | 411.6 | 107.0 |  |  |
|  | нечет. | 395.1 | 419.4 | 150.9 |  |  |
|  | чет. | 414.8 | 452.5 | 143.6 |  |  |
|  | нечет. | 422.3 | 475.7 | 453.4 |  |  |
|  | нечет. | 474.6 | 483.5 | 38.5 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 4197.0 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 77.6 | 79.9 | 5.6 | Строение |  |
|  | нечет. | 247.3 | 252.9 | 16.5 | Строение |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 22.1 |
|  | Строение | - | 22.1 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | чет. | 36.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 36.9 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 70.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 76.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 83.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 83.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 102.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 119.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 125.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 140.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 140.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 159.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 179.4 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 206.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 206.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 243.8 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 254.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 293.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 324.8 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 351.4 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 372.9 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 376.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 400.8 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 424.6 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 452.9 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 484.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 486.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 486.4 | Электросети | Столб бетонный |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 28 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 15 |  |
|  | Электросети | - | 13 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | чет. | 13.0 | Скамья | Тротуар |
|  | нечет. | 306.4 | Колонка вод | Тротуар |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 2 |  |
|  | Колонка вод | - | 1 |  |
|  | Скамья | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 115.4 | 11.54 |
| 1.2.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 173.4 | 17.34 |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 6 м. , промежуток 2 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 27.5 | 2.06 |
| 1.11 | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 13.5 | 2.36 |
| 1.14.1 | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 1 |  | 8.00 |
| 1.16.1 | Островок. Разделение тр. потоков противоположных направлений | 3 | 11.6 | 5.02 |
| 1.24.3 | Знак инвалиды | 3 |  | 2.00 |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 48.32 |
| белой (кв. м.) | 48.32 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 483.2 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | нечет. | 159.9 | Жилая зона | 5.21 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 159.9 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 187.7 | Место стоянки | 6.4 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 187.7 | Инвалиды | 8.17 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 187.7 | Направление действия | 8.3.2 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 195.3 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 195.3 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 195.3 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 195.3 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 195.3 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 202.0 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 202.0 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 202.0 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 202.0 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 202.0 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 204.7 | Место стоянки | 6.4 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 204.7 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | 8.6.5 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 204.7 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 227.9 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 227.9 | Место стоянки | 6.4 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 227.9 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 227.9 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 260.8 | Место стоянки | 6.4 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 260.8 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | 8.6.5 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 260.8 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка | треб. |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Главная дорога | 2 |
| 2.4 | Уступите дорогу | 1 |
| 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |
| 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |
| 5.21 | Жилая зона | 1 |
| 5.22 | Конец жилой зоны | 1 |
| 6.10.1 | Указатель направлений | 2 |
| 6.11 | Наименование объекта | 1 |
| 6.4 | Место стоянки | 4 |
| 8.13 | Направление главной дороги | 3 |
| 8.17 | Инвалиды | 1 |
| 8.2.1 | Зона действия | 2 |
| 8.3.2 | Направление действия | 1 |
| 8.6.5 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | 2 |
|  | ИТОГО: | 25 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 25 |
|  | - стоек | 7 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нечет. | 159.9 | 3.3 | Газон | Стойка |
|  | чет. | 187.7 | 10.5 | Тротуар | Стойка |
|  | чет. | 195.3 | 14.0 | Тротуар | Стойка |
|  | чет. | 202.0 | 20.7 | Газон | Стойка |
|  | чет. | 204.7 | 11.1 | Газон | Стойка |
|  | нечет. | 227.9 | 6.4 | Газон | Стойка |
|  | чет. | 260.8 | 4.7 | Газон | Стойка |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. | 14.4 | 23.9 | Ограждение из металлических труб | 11.6 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 11.6 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Ограждение из металлических труб | - | 11.6 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | чет. | 200.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
|  | нечет. | 200.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 17.10.2012 г. | 1 лист; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 17.10.2012 г. | 29 страниц; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

ПЕРМЬ-2012