ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. 2-я Корсуньская |
| --- | --- |
| Границы объекта | Пост ГИБДД - ПККПБ |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  16.05.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	11

Трамвайные пути	12

Газоны	13

Прочие территории	14

Остановки общественного транспорта	15

Опоры освещения и контактных сетей	16

Малые архитектурные формы и прочие элементы	18

Линии разметки	19

Дорожные знаки	20

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	22

Ограждающие и направляющие устройства	23

Светофорные объекты	24

Характеристики движения транспорта	25

Сокращения и условные обозначения.	26

Сведения об исполнителях	29

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. 2-я Корсуньская(Пост ГИБДД  -ПККПБ)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 В проекте предусмотрена установка знаков  1.12.1 «Опасные повороты», и  3.24 «Ограничение скорости».

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. 2-я Корсуньская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Орджоникидзевский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 1209.8 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 6.8 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. 2-я Корсуньская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-2011 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – Пост ГИБДД

конец  - ПККПБ

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 1209.8 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 1209.8 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 20651.6 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 9018.3 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 578.7 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 1858.7 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 9195.9 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 0.0 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 68 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 5 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 183.28 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 1832.8 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 25 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 0.0 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 20651.6 |  |
| 2. | Проезжая часть | 9018.3 |  |
| 3. | Обочины | 578.7 |  |
| 4. | Тротуары | 1858.7 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 9195.9 |  |
| 7. | Прочие территории: | 0.0 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. | 0.0 | 11.0 | 33.2 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 0.2 | 1209.7 | 8337.8 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 51.7 | 86.9 | 114.7 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 102.8 | 121.9 | 44.6 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 130.0 | 144.8 | 37.3 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 490.2 | 504.1 | 27.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 500.1 | 505.8 | 9.2 | а/б | Примыкание |  |
|  | нечет. | 500.1 | 505.8 | 16.1 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 604.4 | 611.1 | 26.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 675.0 | 678.7 | 20.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 681.4 | 689.9 | 13.8 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 683.4 | 690.4 | 23.2 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 741.5 | 748.1 | 15.6 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 741.6 | 745.0 | 14.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 768.4 | 775.4 | 25.0 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 855.2 | 861.7 | 14.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 969.4 | 980.9 | 25.6 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 972.1 | 983.6 | 24.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1062.5 | 1071.3 | 10.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1135.5 | 1144.7 | 17.8 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1137.2 | 1151.9 | 48.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1151.7 | 1210.0 | 117.7 | а/б | Стоянка |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 9018.3 |
|  | Въезд | - | 553.5 |
|  | Основная ПЧ | - | 8337.8 |
|  | Примыкание | - | 9.2 |
|  | Стоянка | - | 117.7 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 8718.5 |
|  | пгс | - | 299.8 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. | 10.8 | 500.1 | 625.3 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 505.8 | 683.4 | 353.0 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 689.8 | 744.6 | 105.8 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 747.8 | 969.4 | 441.4 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 980.5 | 1137.2 | 316.9 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 1144.2 | 1151.9 | 16.3 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 1858.7 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 1858.7 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 1858.7 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | нечет. | 0.0 | 5.8 | 21.8 |  |  |
|  | чет. | 0.5 | 57.0 | 317.1 |  |  |
|  | нечет. | 10.6 | 501.7 | 1701.5 |  |  |
|  | чет. | 83.2 | 105.3 | 52.2 |  |  |
|  | чет. | 118.6 | 132.9 | 38.9 |  |  |
|  | чет. | 141.6 | 499.1 | 1669.4 |  |  |
|  | нечет. | 156.2 | 1211.4 | 541.0 |  |  |
|  | чет. | 500.4 | 608.3 | 647.5 |  |  |
|  | нечет. | 505.7 | 686.9 | 287.6 |  |  |
|  | чет. | 608.2 | 675.9 | 399.1 |  |  |
|  | чет. | 678.2 | 742.3 | 222.0 |  |  |
|  | нечет. | 689.7 | 745.2 | 124.1 |  |  |
|  | чет. | 744.7 | 773.3 | 178.5 |  |  |
|  | нечет. | 747.4 | 976.6 | 861.2 |  |  |
|  | чет. | 774.9 | 859.0 | 246.6 |  |  |
|  | чет. | 861.2 | 1065.1 | 475.3 |  |  |
|  | нечет. | 980.9 | 1147.2 | 1412.1 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 9195.9 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 0.0 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | чет. | 54.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 84.4 | Без принадлежности | Дор.знак | Без назначения |
|  | нечет. | 109.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 216.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 265.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 320.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 330.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 373.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 380.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 434.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 440.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 475.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 499.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 507.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 532.2 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 533.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 534.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 542.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 548.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 562.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 578.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 580.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 593.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 611.3 | Без назначения | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 611.7 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 641.0 | Без назначения | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 643.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 647.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 673.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 700.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 708.4 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 708.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 727.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 741.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 756.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 771.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 776.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 778.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 782.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 800.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 803.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 820.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 822.8 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 844.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 869.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 871.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 884.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 905.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 907.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 909.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 933.6 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 936.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 964.9 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 988.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1012.7 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1016.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1051.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1061.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1076.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1100.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1103.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1124.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1144.8 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1153.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1182.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1183.8 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1184.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1204.0 | Электросети | Столб бетонный |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 68 |  |
|  | Без назначения | - | 2 |  |
|  | Без принадлежности | - | 1 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 18 |  |
|  | Связь | - | 1 |  |
|  | Электросети | - | 46 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | нечет. | 1.3 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 44.4 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 47.8 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 88.5 | Щит рекл. | Газон |
|  | нечет. | 985.0 | Щит рекл.2 | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 5 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 3 |  |
|  | Щит рекл. | - | 1 |  |
|  | Щит рекл.2 | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-2011 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 331.1 | 33.11 |
| 1.2.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 1161.1 | 116.11 |
| 1.5 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 809.0 | 20.23 |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 50.0 | 3.75 |
| 1.7 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 13.9 | 0.70 |
| 1.11 | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 53.6 | 9.38 |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 183.28 |
| белой (кв. м.) | 183.28 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 1832.8 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 0.1 | Конец населенного пункта | 5.24.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 0.1 | Начало населенного пункта | 5.23.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 4.9 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 4.9 | Опасные повороты | 1.12.1 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 15.5 | Стоп-линия | 6.16 | Стойка | демонтаж |
|  | нечет. | 15.5 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | демонтаж |
|  | нечет. | 83.5 | Движение прямо | 4.1.1 | Стойка |  |
|  | нечет. | 96.3 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка |  |
|  | чет. | 132.4 | Движение прямо | 4.1.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 132.4 | Движение прямо | 4.1.1 | Стойка | демонтаж |
|  | чет. | 132.4 | Въезд запрещен | 3.1 | Стойка |  |
|  | нечет. | 144.8 | Поворот налево запрещен | 3.18.2 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 174.8 | Направление поворота | 1.34.1c | Стойка | треб. |
|  | чет. | 174.8 | Направление поворота | 1.34.2c | Стойка | треб. |
|  | чет. | 194.7 | Направление поворота | 1.34.2c | Стойка | треб. |
|  | чет. | 194.7 | Направление поворота | 1.34.1c | Стойка | треб. |
|  | чет. | 214.7 | Направление поворота | 1.34.1c | Стойка | треб. |
|  | чет. | 214.7 | Направление поворота | 1.34.2c | Стойка | треб. |
|  | чет. | 234.7 | Направление поворота | 1.34.1c | Стойка | треб. |
|  | чет. | 234.7 | Направление поворота | 1.34.2c | Стойка | треб. |
|  | чет. | 254.7 | Направление поворота | 1.34.2c | Стойка | треб. |
|  | чет. | 254.7 | Направление поворота | 1.34.1c | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 350.2 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 350.2 | Опасные повороты | 1.12.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 350.6 | Конец зоны всех ограничений | 3.31 | Стойка | треб. |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.12.1 | Опасные повороты | 2 |
| 1.34.1c | Направление поворота | 5 |
| 1.34.2c | Направление поворота | 5 |
| 2.4 | Уступите дорогу | 1 |
| 3.1 | Въезд запрещен | 1 |
| 3.18.2 | Поворот налево запрещен | 1 |
| 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 2 |
| 3.31 | Конец зоны всех ограничений | 1 |
| 4.1.1 | Движение прямо | 3 |
| 5.23.1 | Начало населенного пункта | 1 |
| 5.24.1 | Конец населенного пункта | 1 |
| 6.10.1 | Указатель направлений | 1 |
| 6.16 | Стоп-линия | 1 |
|  | ИТОГО: | 25 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 19 |
|  | - стоек | 10 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 3 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | 0.1 | 8.0 | Область обсчета | Стойка |
|  | чет. | 4.9 | 5.8 | Газон | Стойка |
|  | нечет. | 144.8 | 5.5 | Газон | Стойка на ц/б тумбе |
|  | чет. | 174.8 | 4.3 | Газон | Стойка |
|  | чет. | 194.7 | 5.0 | Газон | Стойка |
|  | чет. | 214.7 | 5.3 | Газон | Стойка |
|  | чет. | 234.7 | 5.1 | Газон | Стойка |
|  | чет. | 254.7 | 4.5 | Газон | Стойка |
|  | нечет. | 350.2 | 5.8 | Газон | Стойка на ц/б тумбе |
|  | чет. | 350.6 | 4.5 | Газон | Стойка |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 0.0 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | нечет. | 770 | 1 | 94.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
|  | чет. | 770 | 1 | 80.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 16.05.2012 г. | 3 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 16.05.2012 г. | 29 страниц; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

ПЕРМЬ-2012