ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Сортировочная |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Машинистов - ул. Якутская |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  16.09.2013 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	12

Трамвайные пути	13

Газоны	14

Прочие территории	17

Остановки общественного транспорта	18

Опоры освещения и контактных сетей	19

Малые архитектурные формы и прочие элементы	24

Линии разметки	25

Дорожные знаки	26

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	27

Ограждающие и направляющие устройства	28

Светофорные объекты	29

Характеристики движения транспорта	30

Сокращения и условные обозначения.	31

Сведения об исполнителях	35

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Сортировочная

###### (ул. Машинистов  -  ул. Якутская)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

- обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

К утвержденному ранее проекту по ул.Липатова на участке от ул.Кировоградская до ул.Магистральная были приняты и внесены следующие изменения:

1. Своевременное информирование участников движения:

1.1 Улица Сортировочная от ул.Машинистов до ул.Ветлужская находится в жилой зоне, в пределах которой действуют требования Правил дорожного движения, устанавливающие порядок движения в жилых зонах.

1.2. На пересечении с ул.Кустарная необходима установка дорожных знаков 2.1 «Главная дорога» со стороны ул.Сортировочная и 2.4 «Уступи дорогу» при движении с ул.Кустарная.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Сортировочная |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Дзержинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 1959.1 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 4.8 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Сортировочная" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Машинистов

конец  – ул. Якутская

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 1959.1 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 1959.1 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 38180.9 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 13602.8 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 56.9 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 648.3 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 23807.1 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 65.8 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 156 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 4 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 0 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 0 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0.0 / 0.0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0.0 / 0.0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 0 / 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | п.м | 23.44/ 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0 / 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0.0 / 0.0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 38180.9 |  |
| 2. | Проезжая часть | 13602.8 |  |
| 3. | Обочины | 56.9 |  |
| 4. | Тротуары | 648.3 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 23807.1 |  |
| 7. | Прочие территории: | 65.8 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 10.8 | 78.3 | 180.6 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 77.9 | 367.9 | 2734.3 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 93.2 | 109.9 | 68.1 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 110.9 | 137.5 | 95.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 175.7 | 181.5 | 42.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 190.4 | 199.2 | 25.4 | а/б | Примыкание |  |
|  | чет. | 332.5 | 336.4 | 36.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 341.9 | 351.1 | 46.5 | а/б | Въезд |  |
|  | ось | 391.9 | 584.1 | 1057.2 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 399.8 | 420.3 | 190.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 401.0 | 407.5 | 15.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 412.7 | 427.1 | 32.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 463.9 | 472.3 | 32.2 | щ | Примыкание |  |
|  | чет. | 468.0 | 481.9 | 30.4 | щ | Примыкание |  |
|  | чет. | 552.5 | 559.8 | 53.6 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 574.4 | 599.8 | 102.7 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 574.4 | 598.4 | 107.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 584.1 | 599.8 | 40.7 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 598.4 | 835.8 | 1187.1 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 658.7 | 662.4 | 24.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 675.4 | 680.2 | 23.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 693.4 | 696.5 | 3.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 693.4 | 696.4 | 5.1 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 708.4 | 723.2 | 42.8 | пгс | Примыкание |  |
|  | чет. | 713.3 | 724.0 | 22.1 | пгс | Примыкание |  |
|  | чет. | 745.1 | 750.7 | 24.6 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 750.7 | 755.8 | 33.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 759.2 | 764.1 | 43.2 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 772.4 | 782.9 | 87.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 776.1 | 778.2 | 7.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 782.0 | 786.4 | 28.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 814.5 | 818.4 | 31.1 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 856.5 | 1958.8 | 4993.7 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 867.6 | 876.0 | 45.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 899.8 | 903.6 | 4.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 899.9 | 903.6 | 16.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 916.2 | 922.2 | 52.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 938.7 | 944.5 | 58.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 956.7 | 961.1 | 36.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 968.0 | 972.0 | 18.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 976.0 | 984.5 | 36.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 982.5 | 992.1 | 44.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1029.1 | 1036.7 | 38.5 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1036.7 | 1042.3 | 28.2 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1041.7 | 1046.2 | 37.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1067.6 | 1076.5 | 64.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1093.7 | 1097.4 | 16.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1097.3 | 1100.5 | 14.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1112.1 | 1116.0 | 23.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1112.1 | 1116.0 | 23.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1118.0 | 1121.1 | 19.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1128.3 | 1130.6 | 3.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1132.6 | 1136.2 | 17.5 | пл. | Въезд |  |
|  | чет. | 1156.0 | 1159.2 | 13.1 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1189.4 | 1193.0 | 15.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1208.0 | 1211.7 | 20.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1222.3 | 1231.6 | 74.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1250.4 | 1256.2 | 71.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1254.9 | 1276.7 | 94.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1270.8 | 1278.0 | 103.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1344.9 | 1349.8 | 48.6 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1377.2 | 1389.1 | 41.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1386.9 | 1393.6 | 40.0 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1425.6 | 1429.7 | 39.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1447.2 | 1458.0 | 53.5 | пл. | Въезд |  |
|  | чет. | 1475.6 | 1481.7 | 31.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1500.4 | 1504.5 | 11.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1500.5 | 1504.5 | 24.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1524.4 | 1527.4 | 23.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1524.4 | 1527.5 | 13.6 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1538.5 | 1542.8 | 33.0 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1545.0 | 1557.3 | 98.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1564.7 | 1568.4 | 24.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1564.7 | 1568.4 | 24.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1575.7 | 1581.4 | 35.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1592.9 | 1605.5 | 76.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1634.2 | 1638.6 | 22.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1700.0 | 1705.4 | 13.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1708.3 | 1723.1 | 42.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1715.6 | 1719.1 | 18.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1768.4 | 1771.9 | 16.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1782.8 | 1786.4 | 17.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1785.7 | 1790.5 | 23.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1806.2 | 1813.8 | 75.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1829.3 | 1833.9 | 59.8 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1855.8 | 1859.4 | 29.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1877.2 | 1887.4 | 75.8 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1896.8 | 1902.1 | 39.1 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1915.3 | 1926.6 | 37.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1948.7 | 1962.0 | 66.7 | пгс | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 13602.8 |
|  | Въезд | - | 3101.8 |
|  | Основная ПЧ | - | 10348.2 |
|  | Примыкание | - | 152.8 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 2920.5 |
|  | пгс | - | 2715.3 |
|  | пл. | - | 71.0 |
|  | ц/б | - | 318.6 |
|  | щ | - | 7577.4 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. | 108.9 | 126.0 | 48.7 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 125.6 | 174.4 | 166.7 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 172.4 | 174.3 | 5.9 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 174.3 | 177.5 | 21.1 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 212.1 | 343.4 | 236.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 347.1 | 369.1 | 40.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 368.7 | 369.8 | 1.3 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 648.8 | 650.6 | 4.1 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 657.3 | 659.3 | 8.9 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 691.4 | 693.4 | 2.6 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 691.4 | 693.4 | 3.2 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 1007.6 | 1009.0 | 7.3 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 1089.7 | 1091.2 | 4.9 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 1089.8 | 1091.2 | 1.9 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 1105.5 | 1107.0 | 5.9 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 1105.5 | 1106.9 | 1.9 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 1187.4 | 1188.8 | 4.6 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 1187.5 | 1188.8 | 1.4 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 1458.0 | 1461.4 | 16.1 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 1517.4 | 1518.8 | 12.2 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 1632.0 | 1633.8 | 2.1 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 1632.0 | 1633.9 | 7.3 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 1731.9 | 1733.8 | 1.4 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 1771.9 | 1782.9 | 22.4 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 1803.6 | 1805.5 | 18.6 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 648.3 |
|  | В зоне озеленения | - | 558.4 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 89.9 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 444.5 |
|  | пгс | - | 106.2 |
|  | пл. | - | 23.4 |
|  | ц/б | - | 74.2 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | ось | 0.0 | 78.6 | 417.1 |  |  |
|  | чет. | 13.4 | 122.1 | 849.5 |  |  |
|  | нечет. | 80.1 | 104.3 | 68.6 |  |  |
|  | нечет. | 102.6 | 177.5 | 463.4 |  |  |
|  | чет. | 128.1 | 332.5 | 1646.0 |  |  |
|  | нечет. | 180.6 | 192.7 | 105.5 |  |  |
|  | нечет. | 183.1 | 192.7 | 24.5 |  |  |
|  | нечет. | 198.8 | 328.1 | 1255.6 |  |  |
|  | нечет. | 327.6 | 343.6 | 145.1 |  |  |
|  | чет. | 336.4 | 365.9 | 262.0 |  |  |
|  | нечет. | 347.1 | 369.5 | 170.4 |  |  |
|  | чет. | 391.8 | 402.2 | 21.7 |  |  |
|  | чет. | 407.4 | 412.8 | 15.7 |  |  |
|  | нечет. | 420.2 | 465.0 | 376.1 |  |  |
|  | чет. | 427.0 | 471.0 | 136.3 |  |  |
|  | нечет. | 470.8 | 583.4 | 964.0 |  |  |
|  | чет. | 478.5 | 552.7 | 569.9 |  |  |
|  | чет. | 559.8 | 594.2 | 231.1 |  |  |
|  | нечет. | 590.8 | 648.8 | 232.0 |  |  |
|  | чет. | 597.1 | 658.9 | 395.2 |  |  |
|  | нечет. | 650.5 | 657.4 | 23.3 |  |  |
|  | чет. | 652.5 | 658.9 | 1.8 |  |  |
|  | нечет. | 659.0 | 675.4 | 80.8 |  |  |
|  | чет. | 662.2 | 720.8 | 333.4 |  |  |
|  | нечет. | 680.2 | 691.4 | 35.7 |  |  |
|  | нечет. | 696.4 | 713.5 | 50.0 |  |  |
|  | нечет. | 719.6 | 750.8 | 182.6 |  |  |
|  | чет. | 722.2 | 745.9 | 129.0 |  |  |
|  | чет. | 749.8 | 782.1 | 177.8 |  |  |
|  | нечет. | 755.5 | 759.3 | 31.6 |  |  |
|  | нечет. | 764.0 | 772.6 | 78.8 |  |  |
|  | нечет. | 782.7 | 835.8 | 493.2 |  |  |
|  | чет. | 786.0 | 814.9 | 161.0 |  |  |
|  | чет. | 818.3 | 839.7 | 96.2 |  |  |
|  | нечет. | 856.4 | 883.7 | 144.9 |  |  |
|  | чет. | 856.4 | 867.6 | 66.4 |  |  |
|  | нечет. | 872.0 | 984.9 | 917.6 |  |  |
|  | чет. | 873.2 | 900.1 | 153.2 |  |  |
|  | чет. | 903.5 | 916.3 | 121.7 |  |  |
|  | чет. | 922.1 | 939.0 | 143.5 |  |  |
|  | чет. | 944.0 | 957.3 | 128.3 |  |  |
|  | чет. | 960.5 | 968.3 | 53.8 |  |  |
|  | чет. | 971.8 | 976.3 | 19.6 |  |  |
|  | чет. | 984.3 | 1007.6 | 108.7 |  |  |
|  | нечет. | 987.5 | 1041.8 | 403.7 |  |  |
|  | чет. | 1009.0 | 1014.2 | 26.9 |  |  |
|  | нечет. | 1011.6 | 1041.8 | 76.0 |  |  |
|  | чет. | 1014.1 | 1029.2 | 84.1 |  |  |
|  | чет. | 1034.9 | 1038.0 | 9.1 |  |  |
|  | чет. | 1035.1 | 1037.3 | 3.3 |  |  |
|  | чет. | 1041.4 | 1089.9 | 317.0 |  |  |
|  | нечет. | 1046.0 | 1069.8 | 204.6 |  |  |
|  | нечет. | 1075.4 | 1255.1 | 1444.5 |  |  |
|  | чет. | 1091.2 | 1093.8 | 12.5 |  |  |
|  | чет. | 1100.2 | 1105.6 | 27.2 |  |  |
|  | чет. | 1106.9 | 1112.2 | 30.3 |  |  |
|  | чет. | 1115.9 | 1118.0 | 12.5 |  |  |
|  | чет. | 1121.1 | 1133.2 | 69.3 |  |  |
|  | чет. | 1135.4 | 1156.2 | 110.6 |  |  |
|  | чет. | 1159.0 | 1187.5 | 118.4 |  |  |
|  | чет. | 1188.7 | 1189.6 | 3.3 |  |  |
|  | чет. | 1192.8 | 1208.7 | 86.4 |  |  |
|  | чет. | 1211.0 | 1224.4 | 99.3 |  |  |
|  | чет. | 1229.3 | 1251.2 | 266.5 |  |  |
|  | чет. | 1255.7 | 1271.3 | 219.0 |  |  |
|  | нечет. | 1276.5 | 1388.1 | 750.3 |  |  |
|  | чет. | 1277.5 | 1344.9 | 929.2 |  |  |
|  | чет. | 1336.6 | 1340.0 | 13.8 |  |  |
|  | чет. | 1349.5 | 1383.3 | 283.5 |  |  |
|  | чет. | 1387.1 | 1425.8 | 340.3 |  |  |
|  | нечет. | 1392.3 | 1524.5 | 806.2 |  |  |
|  | чет. | 1429.3 | 1447.5 | 165.9 |  |  |
|  | чет. | 1461.2 | 1475.7 | 70.3 |  |  |
|  | чет. | 1481.7 | 1500.6 | 150.0 |  |  |
|  | чет. | 1504.4 | 1517.4 | 112.6 |  |  |
|  | чет. | 1518.7 | 1524.7 | 51.8 |  |  |
|  | чет. | 1527.2 | 1539.1 | 98.4 |  |  |
|  | нечет. | 1527.3 | 1700.2 | 883.8 |  |  |
|  | чет. | 1529.0 | 1530.9 | 0.5 |  |  |
|  | чет. | 1542.3 | 1545.3 | 22.6 |  |  |
|  | чет. | 1556.8 | 1565.0 | 59.3 |  |  |
|  | чет. | 1568.0 | 1576.4 | 54.7 |  |  |
|  | чет. | 1581.2 | 1592.9 | 69.3 |  |  |
|  | чет. | 1605.4 | 1632.2 | 161.5 |  |  |
|  | чет. | 1633.8 | 1634.3 | 2.4 |  |  |
|  | чет. | 1638.4 | 1712.1 | 391.7 |  |  |
|  | нечет. | 1705.2 | 1715.6 | 53.3 |  |  |
|  | чет. | 1716.1 | 1768.5 | 179.8 |  |  |
|  | нечет. | 1719.0 | 1786.9 | 335.4 |  |  |
|  | чет. | 1771.9 | 1776.1 | 11.7 |  |  |
|  | чет. | 1771.9 | 1776.0 | 1.5 |  |  |
|  | чет. | 1777.5 | 1783.0 | 15.8 |  |  |
|  | чет. | 1777.5 | 1783.1 | 2.9 |  |  |
|  | чет. | 1786.3 | 1803.8 | 151.2 |  |  |
|  | нечет. | 1790.3 | 1916.0 | 714.0 |  |  |
|  | чет. | 1800.0 | 1803.8 | 1.4 |  |  |
|  | чет. | 1800.0 | 1803.8 | 17.5 |  |  |
|  | чет. | 1805.5 | 1806.3 | 7.3 |  |  |
|  | чет. | 1813.6 | 1829.5 | 185.6 |  |  |
|  | чет. | 1833.9 | 1855.9 | 195.0 |  |  |
|  | чет. | 1859.2 | 1877.5 | 148.6 |  |  |
|  | чет. | 1886.5 | 1897.0 | 82.1 |  |  |
|  | чет. | 1901.7 | 1952.5 | 491.1 |  |  |
|  | нечет. | 1926.2 | 1950.1 | 87.4 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 23807.1 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | нечет. | 181.5 | 183.2 | 6.7 | Контейнерная площадка |  |
|  | нечет. | 325.0 | 327.6 | 5.9 | газовый узел |  |
|  | нечет. | 435.6 | 444.8 | 8.5 | Отмостка здания |  |
|  | чет. | 483.3 | 487.0 | 8.5 | Трансформаторная подстанция |  |
|  | нечет. | 872.4 | 876.6 | 8.4 | газовый узел |  |
|  | нечет. | 1033.4 | 1038.6 | 12.8 | Контейнерная площадка |  |
|  | чет. | 1529.0 | 1530.9 | 2.3 | ц/б плита |  |
|  | нечет. | 1700.1 | 1705.2 | 12.6 | Контейнерная площадка |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 65.8 |
|  | Газовый узел | - | 14.4 |
|  | Контейнерная площадка | - | 32.1 |
|  | Отмостка здания | - | 8.5 |
|  | Трансформаторная подстанция | - | 8.5 |
|  | Ц/б плита | - | 2.3 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | чет. | 12.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 16.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 64.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 105.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 110.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 114.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 117.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 132.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 156.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 156.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 216.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 217.8 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 227.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 229.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 235.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 257.2 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 257.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 278.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 280.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 297.2 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 322.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 338.7 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 357.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 359.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 369.8 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 371.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 373.4 | Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 382.8 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 383.4 | Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 393.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 397.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 397.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 398.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 407.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 421.8 | Без назначения | Столб мет |  |
|  | нечет. | 425.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 427.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 428.2 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 433.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 458.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 461.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 464.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 466.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 467.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 469.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 480.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 482.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 482.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 491.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 498.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 499.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 502.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 502.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 522.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 525.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 526.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 543.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 564.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 564.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 566.4 | без назначения | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 570.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 600.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 603.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 605.2 | без назначения | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 637.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 650.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 665.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 696.2 | без назначения | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 696.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 707.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 730.1 | без назначения | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 730.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 742.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 770.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 786.8 | без назначения | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 787.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 839.8 | без назначения | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 841.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 852.9 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 857.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 877.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 877.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 880.3 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 914.3 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 922.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 952.3 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 962.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 994.6 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 998.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1022.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1039.5 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1047.9 | без назначения | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1048.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1049.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1064.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1065.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1079.8 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1081.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1091.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1091.9 | без назначения | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1115.9 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1132.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1151.3 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1168.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1169.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1180.9 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1216.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1216.9 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1253.3 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1262.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1269.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1281.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1287.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1291.1 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1302.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1304.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1324.0 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1328.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1332.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1335.5 | без назначения | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1342.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1376.7 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1392.8 | Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 1412.8 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1441.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1449.3 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1488.4 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1489.8 | Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 1532.0 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1534.5 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 1569.0 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1582.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1583.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1608.8 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1633.8 | Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 1648.3 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1657.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1657.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1684.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1688.6 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1710.4 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1719.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1720.4 | Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 1742.9 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1762.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1787.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1788.6 | Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 1794.6 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1827.4 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1835.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1848.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1861.6 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1863.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1898.3 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1908.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1935.8 | Электросети | Столб деревянный |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 156 |  |
|  | Без назначения | - | 10 |  |
|  | Освещение | - | 40 |  |
|  | Освещение+Связь | - | 2 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 1 |  |
|  | Связь | - | 1 |  |
|  | Электросети | - | 102 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | чет. | 1043.7 | Колонка вод | Газон |
|  | нечет. | 1193.8 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 1200.1 | Щит инф. | Газон |
|  | чет. | 1207.9 | Столбик ограждения | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 4 |  |
|  | Колонка вод | - | 1 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 2 |  |
|  | Щит инф. | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: | 0 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 0 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | нечет. | 181.5 | 183.2 | Ограждение металлических листов | - | 7.4 | 0 |  |
|  | нечет. | 325.0 | 327.6 | Ограждение металлическое | - | 7.2 | 0 |  |
|  | нечет. | 325.0 | 327.6 | Ограждение металлическое | - | 2.6 | 0 |  |
|  | чет. | 1495.6 | 1499.9 | Ограждение деревянное | - | 6.2 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  |  | / | 23.4 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ограждение деревянное | - | 0 | / | 6.2 | / | 0.0 |
|  | Ограждение металлических листов | - | 0 | / | 7.4 | / | 0.0 |
|  | Ограждение металлическое | - | 0 | / | 9.8 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | чет. | 500.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
|  | нечет. | 500.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 16.09.2013 г. | 5 листов; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 16.09.2013 г. | 35 страниц; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

РАССМОТРЕНО

Начальник отделения ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

В.В. Кадочников

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПЕРМЬ-2013