ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Днестровская |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Братская - ул. Луганская |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Жуланов Д.В.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  17.04.2017 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Задание на проектирование	5

Пояснительная записка	6

Паспорт проекта	13

Схема расположения объекта	14

Сводные сведения по объекту	15

Баланс территории	16

Проезжая часть	17

Искусственная неровность	18

Обочины	19

Тротуары	20

Трамвайные пути	21

Газоны	22

Прочие территории	23

Остановки общественного транспорта	24

Ведомость пешеходных переходов	25

Малые архитектурные формы и прочие элементы	26

Ведомость дорожной разметки	27

Дорожные знаки	28

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	29

Ограждающие и направляющие устройства	30

Ведомость дорожных ограждений	31

Ведомость пешеходных ограждений	32

Ведомость размещения сигнальных столбиков	33

Стоянка для велосипедов	34

Опоры освещения и контактных сетей	35

Светофорные объекты	36

Характеристики движения транспорта	37

Условные обозначения элементов обустройства дороги.	38

Сведения об исполнителях	41

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Днестровская(ул. Братская  -ул. Луганская)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 | Не требуется |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а | Не требуется |
| 3. | ОАО «Ростелеком» | Не требуется |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 | Не требуется |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 | Не требуется |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 | Не требуется |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 | Не требуется |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а | Не требуется |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а | Не требуется |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Задание на проектирование

Разработка проекта организации дорожного движения на улично-дорожной сети г. Перми согласно техническому заданию (приложение №1 к Контракту №2-075-2017/ЭА от 13.02.2017г.).

# Пояснительная записка

Документация на проект организации дорожного движения (далее ПОДД) на ул. Днестровскую г. Пермь разработана на основании Муниципального контракта №2-075-2017/ЭА от 13.02.2017г. и технического задания.

## 2. Исходные данные для подготовки проектной документации.

Проектная документация по организации дорожного движения на ул.Днестровскую (ул. Братская – ул. Луганская) разработана ЗАО «Панорама» в соответствии с: техническим заданием заказчика МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», Приказом Минтранса РФ от 17.03.2015г. №43, с учетом требований ПДД, ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные», ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности», ГОСТ Р 52282-2004 «Светофоры дорожные», ГОСТ Р-52398-2005 «Классификация автомобильных дорог», ГОСТ Р 52577-2006 «Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог», «СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», информации ГИБДД г. Перми по аварийности с пешеходами за 2015-2017гг., информации заказчика по внесению изменений в ПОДД по решениям рабочих групп по организации и безопасности дорожного движения при ДДиТ администрации г. Перми, данные по интенсивности дорожного движения ЗАО «Панорама».

3. Характеристика территории.

В административном отношении улица Днестровская расположена в Свердловском  районе г. Перми, в зоне объектов общественно-деловой и существующей жилой застройки. Объектами притяжения на улице Днестровской являются: школа тхэквондо, школа интернат для детей с нарушением слуха и речи.

Климатические условия:

Территория, на которой находится ул.Днестровская (ул. Братская – ул. Луганская), относится к строительному климатическому подрайону 1В.

Согласно СП 34.13330.2012 дорожно-климатическая зона – II.

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной зимой, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и весенними заморозками. Зимой на Урале часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение воздуха в антициклонах происходит, главным образом, в нижних слоях, одновременно уменьшается влагосодержание этих слоёв, с высотой температура воздуха в зимнее время обычно возрастает.

Основными показателями температурного режима является среднемесячная максимальная и минимальная температура воздуха.

Таблица 1 - Температура воздуха.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -14,6 | -13,7 | -6,8 | 2,9 | 11,0 | 16,7 | 18,4 | 16,4 | 10,1 | 2,3 | -5,1 | -12,1 |
| Средняя за год | Абсолютная минимальная | Абсолютная максимальная |
| 2,1 | -47 | 37 |

Даты перехода средней суточной температуры через 0 – 6/IV,22/Х; +5 – 23/IV, 3/X; +10-15/V,12/IХ.

Число дней в году с температурой выше 0 -168; +5 - 229; +10 – 245.

Таблица 2 - Средняя  месячная сумма атмосферных осадков,  мм.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 55 | 56 | 44 | 58 | 72 | 83 | 79 | 71 | 72 | 81 | 81 |

Средняя высота снежного покрова за зиму по снегосъемкам на последний день декады составляет 75 см, максимальная – 95см, минимальная – 55 см.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 03/XI, ранняя – 2/Х, поздняя – 02/ХII.

Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова – 18/IV, ранняя – 30/III, поздняя – 6/V.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом  - 174дня.

Таблица 3 - Средняя месячная и годовая скорости ветра (м/сек).

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,1 | 3,6 | 3,5 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,3 |

Таблица 4 - Повторяемость направлений ветра (%).

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 5 | 7 | 15 | 18 | 21 | 15 | 9 | 12 |

Климатические параметры холодного периода года.

Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98  составляет -44º С.

Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92  составляет -42º С.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 составляет -40ºС.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 составляет -36ºС.

Абсолютная минимальная температура воздуха -47ºС.

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца составляет 7,1º С.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 80%.

Количество осадков за ноябрь-март составляет 183мм.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – юго-западное.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь составляет 5,2 м/с.

Средняя температура наиболее холодной пятидневки составляет -34ºС.

Средняя температура наиболее холодных суток составляет -38ºС.

Средняя температура наиболее холодного периода составляет -20ºС.

Согласно СНиП 2.02.01-83, максимальная глубина промерзания грунтов в г.Пермь составляет 1,8– 2,0 м.

Климатические параметры теплого периода года.

Среднее барометрическое давление в теплый период составляет 1000 гПа.

Температура воздуха  обеспеченностью 0,98 составляет 27ºС.

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца составляет 24,2ºС.

Абсолютная максимальная температура воздуха составляет 36º С.

Количество осадков за апрель – октябрь составляет 381мм.

Преобладающее направление ветра за июнь – август  - Северо-западное.

4. Характеристика участка дорог (геометрические параметры, технико-эксплуатационные состояние, результаты натурных обследований).

Для разработки проекта выполнен сбор исходных данных, инженерные изыскания выполнены в объеме, необходимом для принятия и обоснования технических решений.

Инженерно- геодезические работы выполнены ЗАО «Панорама» в апреле 2017 г. (регистрационный номер СРО-И-019-074-26122012-3 от 26.12.2012г.).

Камеральная обработка материалов полевых работ и составление отчетов выполнено в апреле-мае 2017 г., разделы приложены отдельными листами.

Проектные работы  выполнены ЗАО «Панорама» (регистрационный номер СРО-П-112-11012010 от 15.09.2011г.).

Система координат – г.Пермь.

Система высот – г.Пермь.

Проектируемый участок улицы представляет собой автомобильную дорогу: с асфальтобетонным покрытием на участке от ул. Братская до ул. Усть-Качкинская и шириной проезжей части 5.6-10м. На участке от ул. Усть-  Качкинская до ул. Луганская покрытие проезжей части щебень шириной 3м.

Начало трассы по оси ПК 0+00 соответствует кромке проезжей части по ул.Братская.

Конец трассы по оси  ПК 3+06 соответствует кромке проезжей части по

ул. Луганская.

Ширина улицы в границах существующей застройки составляет 12-16м.

В современном состоянии поперечный профиль улицы содержит следующие основные элементы:

- проезжая часть;

- тротуар;

- газон;

Наружное освещение присутствует на всем протяжении улицы.

Существующие тротуары  различной ширины расположены по обеим сторонам улицы Днестровская. Покрытие тротуара асфальтобетонное.

Существующая открытая дождевая канализация отсутствует.

Сведения о сетях инженерно-технического обеспечения отсутствуют.

- Площадь проезжей части – 2506.0 кв.м

- Площадь тротуаров – 293.1 кв. м

Уклон продольного профиля ул. Днестровская составляет: на участке от ул. Усть- Качкинская до ул. Братская – 2.7 %о.

5. Анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории ул. Днестровская

Существующая ул. Днестровская является улицей квартального значения. Главная функция – подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов.

Технико-эксплуатационные характеристики участков улицы следующие:

- на участке от ул. Братская до ул. Луганская двустронее движение, число полос движения 2, тротуар расположен по обеим сторонам улицы на участке от ул. Братская до ул.Казахская.

6. Анализ размещения и состояния существующих технических средств организации дорожного движения (далее ТСОДД).

В результате анализа размещения ТСОДД по ул. Днестровская было выявлено, что улица обустроена  дорожными знаками, пешеходными ограждениями, дорожная разметка отсутствует.

7. Анализ условий и параметров дорожного движения.

Скорость движения автомобиля должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил дорожного движения. На ул. Днестровская разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 20 км/ч, так как она находится в жилой зоне.

Существующая интенсивность движения на 2017г. легковых авт./сут. по участкам улицы следующая:

- от ул. Братская до ул. Луганская по четной стороне 1220, по нечетной 1390.

8. Характеристика и оценка движения транспортных средств и пешеходов на пересечениях и примыканиях дорог.

На ул. Днестровской отсутствует движение маршрутных транспортных средств.

Примыкания и пересечения с улицами осуществляются в одном уровне.

Улицу Днестровская пересекают: ул.Братская, ул. Казахская, ул. Учть-Качкинская и ул. Луганская. Пересечение осуществляются по правилам дорожного движения, как равнозначные перекрестки.

# Заезды и выезды транспорта к общественно-деловым зданиям, автомобильным стоянкам предусмотрены правым и левым поворотами.

# 9. Причинно-следственный анализ возникновения ДТП.

Согласно информации ГИБДД за период 2015-2017гг. мест концентраций дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов не зафиксировано.

10. Проектное решение.

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проектом предусмотрено обустройство улицы необходимыми техническими средствами регулирования дорожного движения, обеспечивающими безопасность и максимально возможную пропускную способность дороги в соответствии с принятой схемой организации движения транспорта и пешеходов, то есть предусматривается установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

При выполнении проекта решались следующие задачи:

- изучение дорожный условий, транспортно-планировочных характеристик объекта, существующих схем и режимов организации и регулирования движения;

- анализ степени загрузки транспортом прилегающего участка улично-дорожной сети;

- определение мест установки технических средств организации дорожного движения.

# Проектом сохранена принципиальная существующая организация движения транспорта.

Обустройство дороги выполнено согласно требованиям ГОСТ Р 52289-2004.

Всего предусмотрена установка 20 новых дорожных знаков. Подробная информация представлена в «Ведомости дорожных знаков» и на план-схеме организации дорожного движения (Лист 1).

Дорожные знаки устанавливаются на металлических опорах и ц/б тумбах.

Проектной документацией принят I типоразмер дорожных знаков согласно таб. 1 ГОСТ Р 52289-2004.

По проектируемому участку автомобильной дороги не проходят маршруты общественного транспорта, соответственно не предусматривается устройство автобусных остановок.

В данном проекте были приняты следующие технические решения:

1. Для указания направления движения к населенным пунктам и другим объектам, проектом предусмотрена установка информационных знаков 6.10.1 «Указатель направлений», 6.11 « Наименование объекта».

2. Т.к. на данной улице располагаются детские учреждения, в соответствии с п. 5.1.17 ГОСТ Р 52289-2004, применяемые знаки 1.23 «Дети», для обозначения участков дороги, проходящей вдоль территории этих образовательных учреждений, выполняются на жёлтом фоне. Для дублирования предупреждающих знаков 1.23 «Дети» проектом предусматривается нанесение дорожной разметки 1.24.1 «1.23» через 30м после места установки соответствующего предупреждающего знака.

3. Согласно п. 6.2 ГОСТ Р 52605-2006 для принудительного снижения скорости перед детскими и юношескими учебно-воспитательными учреждениями, необходимо устройство искусственной неровности с применением соответствующих знаков 1.17, 5.20 «Искусственная неровность».

В проектном решении было разработано два варианта проектирования. В одном из них (перспективном) предусмотрено:

1. Строительство тротуаров с применением бортового камня по обеим сторонам улицы на всем ее протяжении.

Мероприятия для маломобильных групп населения:

1. В перспективном проекте для маломобильных групп населения съезды с тротуаров выполнены пониженным бортовым камнем.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Днестровская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Свердловский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 306.4 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 8.0 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Днестровская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Братская

конец  – ул. Луганская

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 306.4 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 306.4 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 4224.7 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 2506.0 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 293.1 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 1391.1 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 34.6 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 14 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 1 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 5.45 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 54.5 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 23 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 20 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 3 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 63.87 / 0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 9/ 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0.0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0 / 1 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) (не входит в состав ПЧ) | м2 | 0 / 16.2 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 4224.7 |  |
| 2. | Проезжая часть | 2506.0 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 293.1 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 1391.1 |  |
| 7. | Прочие территории: | 34.6 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. | 0.0 | 6.0 | 1.0 | а/б | Стоянка |  |
|  | ось | 0.0 | 154.6 | 1061.8 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 6.0 | 9.9 | 13.9 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 13.3 | 17.5 | 13.7 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 22.9 | 38.1 | 35.4 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 29.7 | 88.6 | 91.5 | а/б | Стоянка |  |
|  | чет. | 45.1 | 53.2 | 14.1 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 58.3 | 64.7 | 26.3 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 78.9 | 88.8 | 33.6 | а/б | Въезд |  |
|  | ось | 154.6 | 170.3 | 156.8 | а/б | Перекресток |  |
|  | нечет. | 168.3 | 205.4 | 47.9 | а/б | Стоянка |  |
|  | ось | 168.3 | 222.5 | 423.7 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 170.8 | 201.7 | 66.2 | а/б | Стоянка |  |
|  | чет. | 201.6 | 205.1 | 8.6 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 205.1 | 222.7 | 45.0 | а/б | Стоянка |  |
|  | нечет. | 205.4 | 211.9 | 14.1 | а/б | Въезд |  |
|  | ось | 222.2 | 227.6 | 21.1 | а/б | Перекресток |  |
|  | чет. | 222.4 | 235.7 | 47.3 | щ | Перекресток |  |
|  | ось | 227.4 | 236.0 | 28.6 | щ | Перекресток |  |
|  | ось | 235.7 | 307.5 | 268.3 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 283.9 | 294.9 | 87.0 | пгс | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 2506.0 |
|  | Въезд | - | 246.8 |
|  | Основная ПЧ | - | 1753.9 |
|  | Перекресток | - | 253.8 |
|  | Стоянка | - | 251.6 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 1012.9 |
|  | пгс | - | 87.0 |
|  | щ | - | 1406.1 |

# Искусственная неровность

| № п.п. | Местоположение | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем ориентировочный, м3 | Тип покрытия | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ось | 136.6 | 139.6 | 3.40 | 5.00 | 0.07 | 0.36 | а/б | Требуется строительство |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем искусственных неровностей всего, м3: | - | 0.36 |
| 2. | Количество искусственных неровностей всего , шт: |  | 1 |

# Обочины

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь обочин всего, м2: | - | 0.0 |
| 2. | площадь обочин по типам, м2: |  |  |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. | 0.1 | 6.0 | 10.5 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 9.8 | 13.4 | 11.4 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 17.4 | 23.1 | 19.0 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 28.3 | 153.5 | 213.2 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 38.1 | 45.1 | 12.5 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 153.0 | 157.1 | 8.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 270.3 | 285.1 | 17.6 | щ | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 293.1 |
|  | В зоне озеленения | - | 26.5 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 266.6 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 275.5 |
|  | щ | - | 17.6 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | чет. | 0.1 | 6.0 | 8.7 |  |  |
|  | чет. | 53.2 | 59.5 | 34.9 |  |  |
|  | чет. | 63.6 | 81.1 | 96.8 |  |  |
|  | чет. | 86.1 | 153.0 | 167.8 |  |  |
|  | чет. | 88.7 | 162.6 | 243.3 |  |  |
|  | нечет. | 89.9 | 155.3 | 70.4 |  |  |
|  | нечет. | 154.6 | 159.5 | 5.6 |  |  |
|  | нечет. | 156.6 | 159.5 | 5.4 |  |  |
|  | нечет. | 166.0 | 170.3 | 2.4 |  |  |
|  | чет. | 169.4 | 176.9 | 13.5 |  |  |
|  | нечет. | 211.8 | 305.4 | 327.4 |  |  |
|  | чет. | 222.6 | 224.9 | 1.4 |  |  |
|  | чет. | 231.1 | 276.2 | 277.6 |  |  |
|  | чет. | 273.0 | 285.2 | 10.8 |  |  |
|  | чет. | 275.9 | 284.9 | 44.2 |  |  |
|  | чет. | 294.9 | 306.4 | 78.6 |  |  |
|  | нечет. | 302.9 | 305.6 | 2.1 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 1391.1 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 86.5 | 91.5 | 12.8 | Контейнерная площадка | ц/б плиты |
|  | нечет. | 140.5 | 154.3 | 12.0 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 147.8 | 149.2 | 1.4 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 156.3 | 157.6 | 1.4 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 156.4 | 157.7 | 1.4 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 302.8 | 305.3 | 5.6 | Камера тепловых сетей |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 34.6 |
|  | Камера тепловых сетей | - | 5.6 |
|  | Контейнерная площадка | - | 12.8 |
|  | Основание колодца | - | 4.1 |
|  | Отмостка здания | - | 12.0 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Ведомость пешеходных переходов

| № | Местоположение по оси, м | Вид пешеходного перехода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | начало | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | количество пеш. переходов, шт. | - | 0 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | чет. | 88.2 | Мусорный контейнер | Оформительская фигура |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 1 |  |
|  | Мусорный контейнер | - | 1 |  |

# Ведомость дорожной разметки

| № п.п. | Местоположение | Количество | Длина, м | Площадь, м2 | № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ось | 139.6 | 139.6 | 1 | 4.8 | 1.92 | 1.25 | Квадраты 0.4 * 0.4 м. в шахматном порядке. ( Обозначение искусственных неровностей ) |
|  | ось | 136.6 | 136.6 | 1 | 4.8 | 1.92 | 1.25 | Квадраты 0.4 * 0.4 м. в шахматном порядке. ( Обозначение искусственных неровностей ) |
|  | чет. | 33.0 | 33.0 | 1 | - | 1.61 | 1.24.1(1.23) | Дублирование предупреждающих знаков |

| № п.п | № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.25 | Квадраты 0.4 * 0.4 м. в шахматном порядке. ( Обозначение искусственных неровностей ) | 2 | 9.6 | 3.84 |
|  | 1.24.1 | Дублирование предупреждающих знаков | 1 |  | 1.61 |

| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 5.45 |
| --- | --- |
| краска белая (кв. м.) | 5.45 |
| краска жёлтая (кв. м.) | 0.00 |
| пластик белый (кв. м.) | 0.00 |
| пластик жёлтый (кв. м.) | 0.00 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 54.5 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 2.5 | Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.16 | Опора | демонтаж |
|  | чет. | 2.5 | Дети на желтом фоне | 1.23 | Опора | треб. |
|  | чет. | 78.2 | Дети на желтом фоне | 1.23 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 78.2 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 78.2 | Искусственная неровность | 1.17 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 136.1 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 136.1 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 141.1 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 153.5 | Жилая зона | 5.21 | Опора | демонтаж |
|  | чет. | 153.5 | Конец жилой зоны | 5.22 | Опора | демонтаж |
|  | нечет. | 155.3 | Дети на желтом фоне | 1.23 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 155.3 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 155.3 | Искусственная неровность | 1.17 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 167.3 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 174.1 | Дети на желтом фоне | 1.23 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 174.1 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 214.5 | Указатель направлений | 6.10.1 |  | треб. |
|  | нечет. | 221.3 | Дети на желтом фоне | 1.23 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 221.3 | Искусственная неровность | 1.17 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 221.3 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 239.8 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 295.7 | Дети на желтом фоне | 1.23 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 303.8 | Указатель направлений | 6.10.1 | Опора | треб. |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.17 | Искусственная неровность | 3 |
| 1.23 | Дети на желтом фоне | 6 |
| 5.16 | Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 1 |
| 5.20 | Искусственная неровность | 2 |
| 5.21 | Жилая зона | 1 |
| 5.22 | Конец жилой зоны | 1 |
| 6.10.1 | Указатель направлений | 3 |
| 6.11 | Наименование объекта | 2 |
| 8.2.1 | Зона действия | 4 |
|  | ИТОГО: | 23 |
|  | Из них: |  |
|  | - требуется | 20 |
|  | - демонтаж | 3 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | 78.2 | 5.5 | Газон | Стойка на ц/б тумбе |
|  | чет. | 136.1 | 3.7 | Газон | Стойка на ц/б тумбе |
|  | нечет. | 141.1 | 5.5 | Газон | Стойка на ц/б тумбе |
|  | нечет. | 155.3 | 3.3 | Газон | Стойка на ц/б тумбе |
|  | нечет. | 167.3 | 4.9 | Газон | Стойка на ц/б тумбе |
|  | нечет. | 221.3 | 4.0 | Газон | Стойка на ц/б тумбе |
|  | нечет. | 239.8 | 3.9 | Газон | Стойка |
|  | нечет. | 295.7 | 3.5 | Газон | Стойка на ц/б тумбе |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | стоек - | 1 |
|  |  | стоек на ц/б тумбе - | 7 |
|  |  | опор - | 0 |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | нечет. | 88.7 | 152.6 | Ограждение пешеходное | - | 63.9 | 0 |  |
|  | нечет. | 140.7 | 154.9 | Ограждение из металлических труб | - | 15.7 | 0 |  |
|  | чет. | 276.1 | 276.1 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. | 279.7 | 279.7 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. | 283.4 | 283.4 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. | 294.4 | 294.4 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. | 296.1 | 296.1 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. | 297.9 | 297.9 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. | 299.6 | 299.6 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. | 301.3 | 301.3 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. | 302.6 | 302.6 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  | 9/ 0 | / | 79.6/ 0 | / | 0/ 0 |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ограждение из металлических труб | - | 0 | / | 15.7 | / | 0.0 |
|  | Ограждение пешеходное | - | 0 | / | 63.9 | / | 0.0 |
|  | Столбик ограждения | - | 9 | / | 0.0 | / | 0.0 |

# Ведомость дорожных ограждений

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Уровень удерживающей способности | Длина, п.м. | Высота, м | Дата установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м.: |  | 0.0 |  |  |  |  |
| 2. | ограждения по видам, п.м.: |  |  |  |  |  |  |

# Ведомость пешеходных ограждений

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Уровень удерживающей способности | Длина, п.м. | Высота, м | Дата установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | нечет. | 88.7 | 152.6 | Ограждение пешеходное | - | 63.9 |  |  |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м.: |  | 63.9 |  |  |  |  |
| 2. | ограждения по видам, п.м.: |  |  |  |  |  |  |

# Ведомость размещения сигнальных столбиков

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Материал | Дата установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | по оси, м | от оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт.: |  | 0 |
| 2. | протяженность установки, м.: |  | 0.0 |

# Стоянка для велосипедов

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Количество мест | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь стоянки для велосипедов всего, м2: | - | 0.0 |
| 2. | площадь покрытий стоянки для велосипедов по типам, м2: |  |  |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | чет. | 2.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 10.1 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 28.3 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 46.4 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 76.1 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 82.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 96.1 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 122.8 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 153.5 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 174.1 | Освещение | Фонарь бет 2 |  |
|  | чет. | 214.5 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 242.3 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 277.6 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 303.8 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 14 |  |
|  | Освещение | - | 12 |  |
|  | Электросети | - | 2 |  |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофорных объектов, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - секции транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - секции пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | чет. | 10.0 | 1 | 94.4 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90 |
|  | нечет. | 10.0 | 1 | 95.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Условные обозначения элементов обустройства дороги.

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 17.04.2017 г. | 1 лист; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 17.04.2017 г. | 41 страница; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2017 г.

ПЕРМЬ - 2017