ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | Ромашковый 1-ый пер. |
| --- | --- |
| Границы объекта | Бродовское кольцо, 196 - Ромашковый 1-ый пер., 12 |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  30.09.2013 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	11

Трамвайные пути	12

Газоны	13

Прочие территории	14

Остановки общественного транспорта	15

Опоры освещения и контактных сетей	16

Малые архитектурные формы и прочие элементы	18

Линии разметки	19

Дорожные знаки	20

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	21

Ограждающие и направляющие устройства	22

Светофорные объекты	23

Характеристики движения транспорта	24

Сокращения и условные обозначения.	25

Сведения об исполнителях	29

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### Ромашковый 1-ый пер.(Бродовское кольцо, 196  -Ромашковый 1-ый пер., 12)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 В связи с низкой интенсивностью движения автомобилей на данной улице, проезд перекрестков осуществляется согласно Правилам Дорожного Движения.

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | Ромашковый 1-ый пер. |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Свердловский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 509.7 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 3.0 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "Ромашковый 1-ый пер." составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – Бродовское кольцо, 196

конец  – Ромашковый 1-ый пер., 12

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 509.7 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 509.7 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 7769.4 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 2007.8 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 20.5 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 5720.2 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 21.0 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 27 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 3 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 0 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 0 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 0 / 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | п.м | 0 / 0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0 / 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0 / 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 7769.4 |  |
| 2. | Проезжая часть | 2007.8 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 20.5 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 5720.2 |  |
| 7. | Прочие территории: | 21.0 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.3 | 196.8 | 580.7 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 38.4 | 45.8 | 26.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 53.4 | 69.0 | 42.2 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 111.6 | 132.6 | 85.8 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 119.5 | 133.4 | 65.4 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 120.9 | 124.9 | 24.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 132.6 | 140.5 | 31.5 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 169.6 | 175.8 | 18.8 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 294.9 | 302.0 | 53.1 | пгс | Перекресток |  |
|  | чет. | 295.9 | 300.1 | 24.2 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 301.5 | 364.3 | 206.4 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 341.4 | 345.0 | 4.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 342.6 | 350.5 | 19.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 344.9 | 364.3 | 31.1 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 364.2 | 501.0 | 477.3 | ц/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 366.2 | 379.4 | 84.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 385.6 | 390.8 | 24.7 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 401.5 | 435.4 | 114.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 408.5 | 415.1 | 36.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 469.0 | 474.2 | 15.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 472.2 | 477.4 | 30.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 487.6 | 492.4 | 10.2 | ц/б | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 2007.8 |
|  | Въезд | - | 666.2 |
|  | Основная ПЧ | - | 1288.5 |
|  | Перекресток | - | 53.1 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | пгс | - | 1157.3 |
|  | ц/б | - | 728.8 |
|  | щ | - | 121.7 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. | 124.6 | 125.8 | 5.0 | ц/б | В зоне озеленения | Лестница |
|  | нечет. | 124.8 | 130.1 | 7.5 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 418.2 | 419.5 | 8.0 | ц/б | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 20.5 |
|  | В зоне озеленения | - | 20.5 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | ц/б | - | 20.5 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | нечет. | 0.3 | 42.0 | 116.0 |  |  |
|  | нечет. | 0.3 | 40.8 | 126.7 |  |  |
|  | чет. | 12.2 | 23.8 | 35.8 |  |  |
|  | чет. | 33.0 | 55.5 | 86.4 |  |  |
|  | нечет. | 45.1 | 66.2 | 42.5 |  |  |
|  | нечет. | 45.6 | 66.2 | 52.8 |  |  |
|  | нечет. | 67.7 | 117.1 | 427.6 |  |  |
|  | чет. | 70.5 | 119.6 | 177.5 |  |  |
|  | нечет. | 125.7 | 136.0 | 62.8 |  |  |
|  | ось | 133.3 | 296.7 | 2108.3 |  |  |
|  | нечет. | 138.9 | 191.4 | 362.7 |  |  |
|  | нечет. | 298.9 | 376.6 | 347.5 |  |  |
|  | чет. | 299.2 | 348.9 | 443.7 |  |  |
|  | чет. | 344.6 | 367.2 | 140.6 |  |  |
|  | чет. | 376.0 | 409.8 | 248.1 |  |  |
|  | чет. | 414.4 | 418.4 | 26.6 |  |  |
|  | чет. | 419.5 | 472.3 | 284.8 |  |  |
|  | чет. | 419.5 | 435.7 | 51.2 |  |  |
|  | нечет. | 426.9 | 503.0 | 459.1 |  |  |
|  | чет. | 477.4 | 499.8 | 119.3 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 5720.2 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | нечет. | 19.3 | 20.4 | 1.0 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 23.2 | 24.4 | 1.1 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 30.7 | 31.8 | 0.9 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 49.1 | 49.7 | 0.3 | Выгребная яма |  |
|  | нечет. | 49.9 | 50.9 | 0.7 | Выгребная яма |  |
|  | нечет. | 58.6 | 59.6 | 0.7 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 70.4 | 72.4 | 3.2 | Трансформаторная подстанция |  |
|  | чет. | 286.7 | 289.8 | 6.2 | Трансформаторная подстанция |  |
|  | нечет. | 410.5 | 411.7 | 1.2 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 424.3 | 427.0 | 5.6 | Основание колодца | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 21.0 |
|  | Выгребная яма | - | 1.0 |
|  | Основание колодца | - | 10.5 |
|  | Трансформаторная подстанция | - | 9.4 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | чет. | 22.9 | Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 47.6 | Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 77.3 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 77.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 114.7 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 121.1 | Опора навеса | Столб мет |  |
|  | нечет. | 125.8 | Опора навеса | Столб мет |  |
|  | нечет. | 139.8 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 164.8 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 198.3 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 226.1 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 262.4 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 288.5 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 289.7 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 303.7 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 308.7 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 309.5 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 340.5 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 366.5 | Связь | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 367.9 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 403.0 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 432.9 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 435.5 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 464.1 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 493.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 500.8 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 27 |  |
|  | Опора навеса | - | 2 |  |
|  | Освещение+Связь | - | 3 |  |
|  | Связь | - | 3 |  |
|  | Электросети | - | 2 |  |
|  | Электросети+Освещение+Связь | - | 1 |  |
|  | Электросети+Связь | - | 16 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | нечет. | 13.9 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 23.1 | Ковер газовый | Газон |
|  | нечет. | 51.4 | Ковер газовый | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 3 |  |
|  | Ковер газовый | - | 2 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: | 0 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 0 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | нечет. | 125.7 | 125.7 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | нечет. | 125.7 | 125.7 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | нечет. | 127.1 | 127.1 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | нечет. | 128.6 | 128.6 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | нечет. | 130.1 | 130.1 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | нечет. | 131.9 | 131.9 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | нечет. | 139.5 | 139.5 | Забор металлический | - | 3.6 | 0 |  |
|  | нечет. | 165.0 | 165.0 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. | 359.3 | 359.3 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  |  | / | 3.6 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |
|  | Забор металлический | - | 0 | / | 3.6 | / | 0.0 |
|  | Столбик ограждения | - | 8 | / | 0.0 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | Чет. | 10 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
|  | Нечет. | 10 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 30.09.2013 г. | 2 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 30.09.2013 г. | 29 страниц; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

РАССМОТРЕНО

Начальник отделения ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

В.В. Кадочников

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПЕРМЬ-2013