ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Бирская |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Писарева, 56г - ул. Воркутинская |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  11.12.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	11

Трамвайные пути	12

Газоны	13

Прочие территории	14

Остановки общественного транспорта	15

Опоры освещения и контактных сетей	16

Малые архитектурные формы и прочие элементы	17

Линии разметки	18

Дорожные знаки	19

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	20

Ограждающие и направляющие устройства	21

Светофорные объекты	22

Характеристики движения транспорта	23

Сокращения и условные обозначения.	24

Сведения об исполнителях	27

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Бирская(ул. Писарева, 56г  -ул. Воркутинская)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Организация движения транспортных средств:

1.1 Улица  Бирская находится в жилой зоне, в пределах которой действуют требования Правил дорожного движения, устанавливающие порядок движения в жилых зонах.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Бирская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Орджоникидзевкий район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 408.3 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 5.0 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Бирская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-2011 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Писарева, 56г

конец  - ул. Воркутинская

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 408.3 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 408.3 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 8606.6 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 4397.3 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 517.8 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 3564.0 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 127.6 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 11 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 7 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 2 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 42.1 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 8606.6 |  |
| 2. | Проезжая часть | 4397.3 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 517.8 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 3564.0 |  |
| 7. | Прочие территории: | 127.6 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | нечет. | 2.1 | 16.4 | 76.3 | а/б | Стоянка |  |
| А | ось | 2.1 | 143.6 | 806.6 | а/б | Основная ПЧ |  |
| А | чет. | 61.3 | 92.3 | 418.2 | а/б | Стоянка |  |
| А | нечет. | 72.1 | 85.3 | 52.8 | а/б | Въезд |  |
| А | чет. | 94.2 | 125.6 | 81.6 | а/б | Стоянка |  |
| А | нечет. | 111.7 | 127.8 | 37.0 | а/б | Въезд |  |
| Б | ось | 0.3 | 350.7 | 1899.7 | а/б | Основная ПЧ |  |
| Б | чет. | 25.0 | 57.6 | 70.2 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 70.6 | 86.9 | 73.2 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 87.0 | 97.1 | 28.9 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 106.6 | 122.7 | 77.9 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 107.6 | 122.4 | 36.3 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 144.1 | 153.4 | 24.9 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 166.8 | 186.9 | 107.5 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 189.5 | 203.1 | 55.1 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 234.6 | 238.2 | 12.0 | а/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 236.0 | 238.2 | 9.1 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 254.3 | 272.4 | 94.9 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 276.4 | 290.3 | 41.2 | а/б | Стоянка |  |
| Б | нечет. | 290.3 | 303.1 | 24.9 | а/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 327.5 | 334.0 | 18.9 | пгс | Въезд |  |
| Б | ось | 349.8 | 356.7 | 25.0 | пгс | Основная ПЧ |  |
| Б | ось | 353.6 | 401.6 | 194.1 | а/б | Основная ПЧ |  |
| Б | нечет. | 362.4 | 378.4 | 61.6 | а/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 380.6 | 383.7 | 21.0 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 380.8 | 385.8 | 12.9 | а/б | Въезд |  |
| Б | ось | 400.1 | 408.2 | 35.5 | пгс | Основная ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 4397.3 |
|  | Въезд | - | 819.0 |
|  | Основная ПЧ | - | 2960.9 |
|  | Стоянка | - | 617.3 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 3718.9 |
|  | пгс | - | 657.3 |
|  | ц/б | - | 21.0 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | ось | 0.0 | 2.1 | 9.5 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | нечет. | 6.3 | 14.1 | 20.0 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | нечет. | 10.4 | 14.5 | 5.8 | ц/б | В зоне озеленения | лестница |
| А | нечет. | 14.0 | 27.7 | 36.4 | а/б | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 14.5 | 18.6 | 9.8 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 23.7 | 74.6 | 77.8 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | нечет. | 26.4 | 38.2 | 43.8 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 38.2 | 42.0 | 22.4 | а/б | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 47.8 | 60.4 | 57.7 | а/б | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 52.2 | 60.3 | 21.8 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 57.8 | 60.4 | 3.3 | ц/б | В зоне озеленения | лестница |
| А | нечет. | 60.4 | 70.3 | 10.6 | а/б | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 81.5 | 117.2 | 96.0 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | нечет. | 90.6 | 99.2 | 20.7 | а/б | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 127.8 | 143.7 | 23.6 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | чет. | 277.7 | 301.2 | 54.7 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 311.0 | 315.5 | 3.9 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 517.8 |
|  | В зоне озеленения | - | 232.2 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 285.5 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 423.8 |
|  | ц/б | - | 94.0 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| А | нечет. | 0.1 | 2.1 | 21.0 |  |  |
| А | нечет. | 2.6 | 6.4 | 14.9 |  |  |
| А | нечет. | 8.1 | 9.5 | 1.7 |  |  |
| А | нечет. | 14.0 | 23.8 | 47.1 |  |  |
| А | нечет. | 19.8 | 23.7 | 7.8 |  |  |
| А | нечет. | 27.7 | 38.2 | 36.8 |  |  |
| А | нечет. | 42.0 | 47.9 | 39.3 |  |  |
| А | нечет. | 52.2 | 56.1 | 11.0 |  |  |
| А | нечет. | 60.3 | 75.9 | 68.0 |  |  |
| А | нечет. | 60.4 | 69.1 | 17.1 |  |  |
| А | чет. | 61.1 | 63.7 | 5.8 |  |  |
| А | нечет. | 83.1 | 96.2 | 55.1 |  |  |
| А | чет. | 86.4 | 88.9 | 7.7 |  |  |
| А | чет. | 88.8 | 98.7 | 35.3 |  |  |
| А | нечет. | 99.2 | 115.8 | 74.4 |  |  |
| А | чет. | 121.1 | 143.0 | 59.9 |  |  |
| Б | нечет. | 0.0 | 74.1 | 466.2 |  |  |
| Б | чет. | 0.6 | 39.5 | 151.1 |  |  |
| Б | чет. | 45.7 | 87.0 | 115.7 |  |  |
| Б | чет. | 68.2 | 91.8 | 74.6 |  |  |
| Б | нечет. | 80.2 | 109.9 | 159.4 |  |  |
| Б | чет. | 91.9 | 103.6 | 35.4 |  |  |
| Б | чет. | 97.1 | 117.1 | 67.6 |  |  |
| Б | нечет. | 118.0 | 147.1 | 143.4 |  |  |
| Б | чет. | 120.4 | 166.8 | 250.6 |  |  |
| Б | нечет. | 150.9 | 196.5 | 210.8 |  |  |
| Б | чет. | 161.8 | 168.8 | 20.9 |  |  |
| Б | чет. | 186.7 | 220.4 | 134.4 |  |  |
| Б | нечет. | 200.2 | 237.1 | 227.8 |  |  |
| Б | чет. | 230.8 | 254.4 | 88.4 |  |  |
| Б | нечет. | 237.5 | 278.2 | 167.7 |  |  |
| Б | чет. | 271.4 | 279.4 | 52.2 |  |  |
| Б | чет. | 279.5 | 299.3 | 51.0 |  |  |
| Б | нечет. | 289.0 | 294.2 | 13.6 |  |  |
| Б | чет. | 300.8 | 381.1 | 226.1 |  |  |
| Б | нечет. | 301.3 | 311.0 | 16.2 |  |  |
| Б | нечет. | 315.3 | 328.0 | 27.9 |  |  |
| Б | нечет. | 333.5 | 347.4 | 50.8 |  |  |
| Б | нечет. | 345.0 | 370.5 | 110.9 |  |  |
| Б | нечет. | 369.4 | 380.8 | 52.0 |  |  |
| Б | нечет. | 382.8 | 408.7 | 87.2 |  |  |
| Б | чет. | 385.4 | 406.8 | 59.1 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 3564.0 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | нечет. | 2.1 | 2.6 | 1.8 | Водоотводной лоток | ц/б |
| А | нечет. | 18.5 | 24.2 | 3.8 | Отмостка здания | ц/б |
| А | нечет. | 47.8 | 52.2 | 5.7 | Отмостка здания | ц/б |
| А | нечет. | 60.4 | 67.6 | 6.7 | Отмостка здания | ц/б |
| А | чет. | 61.1 | 63.8 | 15.2 | Контейнерная площадка | ц/б |
| А | чет. | 86.4 | 88.9 | 14.7 | Контейнерная площадка | ц/б |
| А | нечет. | 99.2 | 112.5 | 15.2 | Отмостка здания | ц/б |
| Б | чет. | 21.9 | 25.7 | 10.3 | Основание колодца | ц/б |
| Б | чет. | 69.4 | 71.5 | 2.7 | Основание колодца | ц/б |
| Б | чет. | 98.5 | 99.8 | 1.3 | Основание колодца | ц/б |
| Б | нечет. | 159.6 | 160.7 | 0.8 | Ц/б блок |  |
| Б | чет. | 162.8 | 165.3 | 1.8 | Основание колодца | ц/б |
| Б | чет. | 220.4 | 231.4 | 16.6 | Контейнерная площадка | ц/б |
| Б | нечет. | 305.9 | 311.0 | 6.6 | Отмостка здания | ц/б |
| Б | нечет. | 315.3 | 321.6 | 8.9 | Отмостка здания | ц/б |
| Б | нечет. | 344.9 | 346.1 | 1.2 | Основание колодца | ц/б |
| Б | нечет. | 345.7 | 347.0 | 1.3 | Основание колодца | ц/б |
| Б | нечет. | 352.6 | 363.8 | 12.9 | Отмостка здания | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 127.6 |
|  | Водоотводной лоток | - | 1.8 |
|  | Контейнерная площадка | - | 46.6 |
|  | Основание колодца | - | 18.6 |
|  | Отмостка здания | - | 59.8 |
|  | Ц/б блок | - | 0.8 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Б | чет. | 33.3 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 52.4 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 75.5 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 128.1 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 139.6 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 174.4 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 202.1 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 239.4 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 271.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | нечет. | 292.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | чет. | 319.2 | Электросети | Столб бетонный |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 11 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 10 |  |
|  | Электросети | - | 1 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А | нечет. | 27.3 | Урна | Тротуар |
| А | нечет. | 27.4 | Скамья | Тротуар |
| А | нечет. | 53.8 | Скамья | Тротуар |
| А | нечет. | 55.6 | Урна | Тротуар |
| Б | чет. | 12.1 | Столбик ограждения | Газон |
| Б | чет. | 226.3 | Мусорный контейнер | Оформительская фигура |
| Б | нечет. | 353.0 | Щит инф. | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 7 |  |
|  | Мусорный контейнер | - | 1 |  |
|  | Скамья | - | 2 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 1 |  |
|  | Урна | - | 2 |  |
|  | Щит инф. | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-2011 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0.0 |
| белой (кв. м.) | 0.0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0.0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Б | чет. | 2.5 | Жилая зона | 5.21 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 2.5 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка | треб. |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 5.21 | Жилая зона | 1 |
| 5.22 | Конец жилой зоны | 1 |
|  | ИТОГО: | 2 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 2 |
|  | - стоек | 1 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | чет. | 2.5 | 4.2 | Газон | Стойка |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | нечет. | 10.5 | 18.6 | Парапет бетонный | - | 10.7 | 0 |
| А | нечет. | 26.4 | 38.2 | Парапет бетонный | - | 17.6 | 0 |
| А | нечет. | 74.5 | 74.6 | Подпорная стенка | - | 2.9 | 0 |
| А | нечет. | 90.6 | 94.7 | Парапет бетонный | - | 5.1 | 0 |
| А | ось | 148.7 | 149.0 | Блоки бетонные | - | 4.7 | 0 |
| Б | чет. | 231.4 | 231.5 | Забор металлический | - | 1.1 | 0 |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 0.0 | / | 42.1 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Блоки бетонные | - | 0 | / | 4.7 |
|  | Забор металлический | - | 0 | / | 1.1 |
|  | Парапет бетонный | - | 0 | / | 33.4 |
|  | Подпорная стенка | - | 0 | / | 2.9 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1.Б | чет. | 410 | 1 | 50 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 |
|  | нечет. | 410 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 11.12.2012 г. | 2 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 11.12.2012 г. | 27 страниц; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

ПЕРМЬ-2012