ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Воркутинская |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Урюпинская - ул. Писарева |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  22.11.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	13

Трамвайные пути	14

Газоны	15

Прочие территории	17

Остановки общественного транспорта	18

Опоры освещения и контактных сетей	19

Малые архитектурные формы и прочие элементы	22

Линии разметки	23

Дорожные знаки	24

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	25

Ограждающие и направляющие устройства	26

Светофорные объекты	27

Характеристики движения транспорта	28

Сокращения и условные обозначения.	29

Сведения об исполнителях	32

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Воркутинская(ул. Урюпинская  -ул. Писарева)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Организация движения транспортных средств:

1.1 Улица  Воркутинская находится в жилой зоне, в пределах которой действуют требования Правил дорожного движения, устанавливающие порядок движения в жилых зонах.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Воркутинская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Орджоникидзевский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 1232.9 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 4.0 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Воркутинская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-2011 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Урюпинская

конец  - ул. Писарева

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 1232.9 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 1232.9 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 16562.9 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 6900.4 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 120.9 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 9499.5 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 42.1 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 71 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 11 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 2 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 16.2 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 16562.9 |  |
| 2. | Проезжая часть | 6900.4 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 120.9 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 9499.5 |  |
| 7. | Прочие территории: | 42.1 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.2 | 161.5 | 630.7 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 46.0 | 51.8 | 21.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 46.0 | 51.8 | 3.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 57.6 | 68.3 | 48.2 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 59.8 | 65.9 | 8.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 59.9 | 66.0 | 14.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 63.1 | 65.5 | 2.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 80.9 | 84.6 | 14.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 103.3 | 130.1 | 61.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 105.9 | 109.3 | 14.6 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 140.5 | 143.5 | 3.4 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 140.5 | 143.5 | 9.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 152.5 | 157.4 | 6.8 | ц/б | Стоянка |  |
|  | ось | 161.5 | 169.1 | 24.6 | a/б | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 168.2 | 182.6 | 105.5 | a/б | Перекресток |  |
|  | ось | 181.4 | 188.5 | 22.0 | a/б | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 188.5 | 357.1 | 639.8 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 215.2 | 219.8 | 4.1 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 215.2 | 219.8 | 19.3 | ц/б | Стоянка |  |
|  | нечет. | 223.6 | 240.5 | 74.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 223.7 | 231.8 | 28.9 | ц/б | Стоянка |  |
|  | нечет. | 243.9 | 257.2 | 92.8 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 258.5 | 266.3 | 28.1 | грунт | Въезд |  |
|  | чет. | 263.1 | 266.2 | 12.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 288.9 | 304.9 | 34.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 298.5 | 302.2 | 18.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 302.2 | 315.2 | 22.0 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 302.9 | 307.2 | 12.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 315.2 | 328.8 | 61.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 318.6 | 322.9 | 15.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 318.8 | 326.4 | 5.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 323.4 | 326.6 | 10.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 332.9 | 338.5 | 23.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | ось | 406.3 | 581.6 | 818.7 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 411.3 | 437.8 | 167.7 | щ | Стоянка |  |
|  | чет. | 426.4 | 428.8 | 4.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 437.3 | 450.3 | 43.2 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 437.3 | 440.7 | 15.0 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 444.9 | 447.8 | 4.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 458.5 | 461.7 | 13.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 460.9 | 471.5 | 10.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 462.9 | 468.7 | 22.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 478.0 | 480.7 | 12.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 481.7 | 484.2 | 7.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 532.2 | 546.5 | 46.1 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 541.4 | 546.5 | 13.1 | пл. | Въезд |  |
|  | чет. | 555.2 | 560.0 | 19.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 555.3 | 565.8 | 25.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 562.2 | 571.9 | 24.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 562.6 | 568.5 | 23.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | ось | 597.5 | 749.6 | 597.1 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 632.9 | 638.4 | 15.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 633.0 | 638.2 | 24.4 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 649.9 | 663.7 | 51.4 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 657.5 | 677.7 | 74.7 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 706.1 | 709.1 | 5.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 709.4 | 712.2 | 2.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 725.5 | 739.8 | 66.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 731.0 | 738.9 | 19.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 739.0 | 747.3 | 44.8 | щ | Стоянка |  |
|  | ось | 764.9 | 765.2 | 1.0 | a/б | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 765.1 | 1232.8 | 1784.1 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 773.5 | 782.3 | 28.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 774.6 | 779.0 | 18.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 774.7 | 779.2 | 6.6 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 776.6 | 778.9 | 1.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 788.0 | 799.2 | 59.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 806.0 | 810.0 | 16.0 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 806.2 | 810.0 | 2.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 818.9 | 822.0 | 7.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 819.4 | 825.3 | 23.8 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 843.8 | 858.4 | 58.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 851.9 | 861.3 | 15.0 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 851.9 | 888.9 | 153.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 861.7 | 864.5 | 2.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 867.0 | 879.0 | 46.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 895.3 | 909.5 | 44.6 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 947.1 | 961.1 | 24.9 | щ | Примыкание |  |
|  | нечет. | 987.6 | 992.6 | 10.6 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 987.7 | 992.7 | 16.2 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1009.0 | 1017.7 | 12.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1009.1 | 1011.7 | 2.7 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1013.9 | 1017.8 | 4.4 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1019.0 | 1028.3 | 11.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1034.8 | 1049.0 | 22.1 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1052.9 | 1057.2 | 9.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1066.6 | 1079.5 | 28.1 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1095.3 | 1102.4 | 15.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1102.1 | 1126.8 | 67.5 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1115.1 | 1126.8 | 30.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1132.4 | 1138.5 | 31.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1136.4 | 1152.7 | 32.4 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1145.4 | 1149.1 | 11.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1169.2 | 1170.7 | 5.0 | a/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1179.4 | 1189.3 | 22.2 | щ | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 6900.4 |
|  | Въезд | - | 1984.4 |
|  | Основная ПЧ | - | 4518.1 |
|  | Перекресток | - | 105.5 |
|  | Примыкание | - | 24.9 |
|  | Стоянка | - | 267.5 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | a/б | - | 158.2 |
|  | грунт | - | 28.1 |
|  | пгс | - | 188.1 |
|  | пл. | - | 13.1 |
|  | ц/б | - | 438.0 |
|  | щ | - | 6074.8 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. | 11.6 | 13.0 | 5.5 | дерево | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 26.2 | 27.6 | 3.6 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 26.3 | 27.7 | 2.8 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 38.9 | 41.5 | 9.3 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 57.6 | 58.6 | 2.5 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 70.0 | 71.3 | 6.2 | дерево | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 219.0 | 220.4 | 5.8 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 273.1 | 273.7 | 2.1 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 275.9 | 277.6 | 4.2 | ц/б | В зоне озеленения | Лестница |
|  | чет. | 339.8 | 340.7 | 3.1 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 429.2 | 430.7 | 1.9 | пл. | Прилегающий к ПЧ | Лестница |
|  | нечет. | 430.7 | 433.9 | 4.0 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 468.7 | 470.8 | 6.4 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 474.6 | 476.2 | 2.9 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 484.9 | 486.9 | 6.0 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 516.1 | 517.5 | 4.5 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 555.4 | 556.6 | 1.3 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 565.7 | 568.4 | 4.2 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 705.0 | 705.9 | 1.0 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 715.7 | 717.5 | 2.8 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 721.6 | 724.7 | 5.1 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 744.8 | 746.5 | 5.0 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 772.0 | 774.7 | 2.6 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 774.1 | 775.8 | 3.3 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 816.0 | 819.1 | 2.2 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 856.5 | 857.4 | 1.2 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 872.0 | 874.9 | 8.2 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 919.5 | 923.6 | 5.4 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 1153.7 | 1155.4 | 6.0 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 1189.8 | 1191.4 | 2.0 | ц/б | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 120.9 |
|  | В зоне озеленения | - | 91.0 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 29.9 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 2.8 |
|  | дерево | - | 11.7 |
|  | пл. | - | 10.9 |
|  | ц/б | - | 95.5 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | ось | 0.2 | 913.5 | 284.5 |  |  |
|  | чет. | 0.4 | 46.0 | 227.7 |  |  |
|  | чет. | 51.8 | 57.6 | 25.0 |  |  |
|  | чет. | 65.5 | 106.3 | 212.6 |  |  |
|  | нечет. | 65.8 | 81.0 | 76.9 |  |  |
|  | нечет. | 84.2 | 106.5 | 126.3 |  |  |
|  | нечет. | 109.0 | 172.1 | 297.6 |  |  |
|  | чет. | 110.4 | 119.1 | 25.2 |  |  |
|  | чет. | 123.1 | 140.5 | 57.5 |  |  |
|  | нечет. | 142.0 | 152.6 | 10.7 |  |  |
|  | чет. | 143.5 | 172.6 | 125.8 |  |  |
|  | нечет. | 177.1 | 223.7 | 262.5 |  |  |
|  | чет. | 177.2 | 215.3 | 166.2 |  |  |
|  | чет. | 188.5 | 215.2 | 36.6 |  |  |
|  | чет. | 219.7 | 258.8 | 209.0 |  |  |
|  | нечет. | 240.5 | 245.9 | 33.9 |  |  |
|  | нечет. | 256.5 | 273.1 | 101.6 |  |  |
|  | нечет. | 257.2 | 298.5 | 163.9 |  |  |
|  | чет. | 266.0 | 278.9 | 48.4 |  |  |
|  | чет. | 266.3 | 300.0 | 100.6 |  |  |
|  | нечет. | 302.2 | 303.1 | 3.1 |  |  |
|  | чет. | 302.7 | 319.1 | 71.9 |  |  |
|  | нечет. | 307.2 | 316.4 | 27.3 |  |  |
|  | чет. | 322.6 | 326.4 | 4.0 |  |  |
|  | чет. | 326.4 | 357.1 | 95.4 |  |  |
|  | нечет. | 327.0 | 333.0 | 16.0 |  |  |
|  | нечет. | 329.9 | 333.1 | 2.3 |  |  |
|  | нечет. | 338.4 | 357.2 | 100.7 |  |  |
|  | чет. | 340.7 | 354.7 | 28.1 |  |  |
|  | чет. | 411.6 | 463.0 | 209.1 |  |  |
|  | нечет. | 413.3 | 429.2 | 13.5 |  |  |
|  | чет. | 426.4 | 455.7 | 21.6 |  |  |
|  | нечет. | 433.9 | 437.1 | 2.3 |  |  |
|  | нечет. | 440.2 | 442.5 | 8.3 |  |  |
|  | нечет. | 450.0 | 458.6 | 36.4 |  |  |
|  | нечет. | 461.4 | 562.7 | 559.2 |  |  |
|  | чет. | 470.7 | 478.1 | 36.7 |  |  |
|  | чет. | 480.6 | 532.2 | 222.4 |  |  |
|  | чет. | 546.5 | 555.3 | 30.8 |  |  |
|  | чет. | 559.9 | 581.4 | 78.7 |  |  |
|  | нечет. | 571.2 | 581.8 | 54.2 |  |  |
|  | чет. | 597.4 | 633.3 | 174.8 |  |  |
|  | нечет. | 597.6 | 633.5 | 133.8 |  |  |
|  | нечет. | 637.3 | 657.9 | 86.9 |  |  |
|  | чет. | 637.6 | 650.5 | 56.0 |  |  |
|  | чет. | 663.4 | 731.0 | 294.6 |  |  |
|  | нечет. | 677.4 | 744.8 | 315.8 |  |  |
|  | нечет. | 746.5 | 749.9 | 10.0 |  |  |
|  | чет. | 747.2 | 749.6 | 11.7 |  |  |
|  | чет. | 764.8 | 774.8 | 48.3 |  |  |
|  | нечет. | 765.1 | 774.1 | 34.1 |  |  |
|  | чет. | 773.1 | 774.7 | 1.1 |  |  |
|  | чет. | 778.6 | 788.1 | 54.8 |  |  |
|  | нечет. | 782.1 | 805.2 | 120.5 |  |  |
|  | чет. | 799.1 | 806.2 | 34.7 |  |  |
|  | нечет. | 804.9 | 819.9 | 91.1 |  |  |
|  | нечет. | 805.2 | 819.9 | 5.4 |  |  |
|  | чет. | 809.7 | 844.0 | 112.2 |  |  |
|  | нечет. | 821.1 | 852.0 | 215.2 |  |  |
|  | чет. | 857.3 | 867.2 | 36.4 |  |  |
|  | нечет. | 874.9 | 901.7 | 147.7 |  |  |
|  | чет. | 878.6 | 951.1 | 249.5 |  |  |
|  | нечет. | 904.1 | 919.5 | 68.0 |  |  |
|  | нечет. | 904.4 | 987.8 | 693.3 |  |  |
|  | чет. | 958.0 | 1077.2 | 821.4 |  |  |
|  | нечет. | 992.6 | 1009.2 | 70.8 |  |  |
|  | нечет. | 1011.7 | 1014.3 | 2.8 |  |  |
|  | нечет. | 1017.6 | 1024.8 | 10.6 |  |  |
|  | нечет. | 1026.9 | 1037.3 | 16.0 |  |  |
|  | нечет. | 1044.9 | 1053.4 | 21.3 |  |  |
|  | чет. | 1046.4 | 1075.8 | 69.9 |  |  |
|  | нечет. | 1054.3 | 1102.4 | 215.3 |  |  |
|  | чет. | 1073.0 | 1096.7 | 83.4 |  |  |
|  | чет. | 1079.5 | 1095.3 | 29.1 |  |  |
|  | чет. | 1098.3 | 1137.6 | 113.6 |  |  |
|  | нечет. | 1126.6 | 1132.5 | 26.3 |  |  |
|  | нечет. | 1138.5 | 1232.2 | 463.3 |  |  |
|  | чет. | 1152.6 | 1182.3 | 51.8 |  |  |
|  | чет. | 1186.3 | 1234.0 | 293.3 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 9499.5 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 200.5 | 203.1 | 5.2 | Строение |  |
|  | нечет. | 245.9 | 252.2 | 3.7 | Отмостка здания | ц/б |
|  | нечет. | 255.0 | 256.5 | 0.8 | Отмостка здания | ц/б |
|  | нечет. | 257.7 | 258.9 | 1.2 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 266.3 | 267.7 | 1.7 | Выгребная яма |  |
|  | чет. | 273.7 | 275.4 | 2.2 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 282.9 | 284.1 | 1.1 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 328.8 | 333.1 | 5.0 | Водоотводная канава | грунт |
|  | чет. | 354.6 | 356.0 | 1.5 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 413.9 | 429.2 | 7.1 | Отмостка здания | ц/б |
|  | нечет. | 432.6 | 433.8 | 0.9 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 433.9 | 437.1 | 1.5 | Отмостка здания | ц/б |
|  | нечет. | 815.9 | 817.8 | 3.5 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 910.5 | 912.5 | 2.7 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 1061.6 | 1063.5 | 2.9 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 1088.9 | 1090.0 | 1.0 | Основание колодца | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 42.1 |
|  | Водоотводная канава | - | 5.0 |
|  | Выгребная яма | - | 1.7 |
|  | Основание колодца | - | 17.1 |
|  | Отмостка здания | - | 13.1 |
|  | Строение | - | 5.2 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | чет. | 13.8 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 14.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 18.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 43.6 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 2 |  |
|  | нечет. | 46.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 85.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 85.7 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 88.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 111.1 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 111.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 126.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 127.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 143.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 146.0 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 168.0 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 201.5 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 201.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 239.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 243.0 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 262.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 284.2 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 307.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 327.6 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 354.3 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 441.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 442.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 473.5 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 477.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 504.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 506.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 522.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 538.6 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 550.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 561.4 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 626.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 626.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 631.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 638.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 670.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 694.0 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 699.9 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 720.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 730.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 749.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 749.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 761.5 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 766.2 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 782.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 784.9 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 787.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 801.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 823.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 824.0 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 859.6 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 877.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 892.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 929.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 955.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 959.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 989.9 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 995.1 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 1056.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1059.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1084.2 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 1103.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1118.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1135.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1143.0 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 1155.2 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 1185.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1188.8 | Электросети | Столб деревянный |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 71 |  |
|  | Электросети | - | 45 |  |
|  | Электросети+Освещение | - | 26 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | чет. | 10.7 | Скамья | Газон |
|  | чет. | 45.9 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 51.8 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 138.7 | Скамья | Газон |
|  | чет. | 513.5 | Скамья | Газон |
|  | чет. | 542.5 | Урна | Проезжая часть |
|  | чет. | 773.9 | Скамья | Газон |
|  | чет. | 774.0 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 779.7 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 1169.0 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 1171.5 | Столбик ограждения | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 11 |  |
|  | Скамья | - | 4 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 6 |  |
|  | Урна | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-2011 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | нечет. | 1226.5 | Жилая зона | 5.21 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 1226.5 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка | треб. |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 5.21 | Жилая зона | 1 |
| 5.22 | Конец жилой зоны | 1 |
|  | ИТОГО: | 2 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 2 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нечет. | 1226.5 | 3.7 | Газон | Стойка |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. | 562.6 | 562.7 | Парапет бетонный | - | 4.2 | 0 |
|  | нечет. | 568.3 | 568.5 | Парапет бетонный | - | 4.1 | 0 |
|  | чет. | 884.7 | 892.6 | Забор деревянный | - | 8.0 | 0 |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 16.2 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Забор деревянный | - | 0 | / | 8.0 |
|  | Парапет бетонный | - | 0 | / | 8.2 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | чет. | 180 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
|  | нечет. | 180 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 2 | чет. | 400 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
|  | нечет. | 400 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 3 | чет. | 760 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 |
|  | нечет. | 760 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 |
| 4 | чет. | 980 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
|  | нечет. | 980 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 22.11.2012 г. | 3 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 22.11.2012 г. | 32 страницы; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

ПЕРМЬ-2012