ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Горловская |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Старцева - ул. Лихвинская |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  15.11.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	13

Трамвайные пути	14

Газоны	15

Прочие территории	17

Остановки общественного транспорта	18

Опоры освещения и контактных сетей	19

Малые архитектурные формы и прочие элементы	21

Линии разметки	22

Дорожные знаки	23

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	24

Ограждающие и направляющие устройства	25

Светофорные объекты	26

Характеристики движения транспорта	27

Сокращения и условные обозначения.	28

Сведения об исполнителях	31

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Горловская(ул. Старцева  -ул. Лихвинская)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Организация движения транспортных средств:

1.1 Улица Горловская  находится в жилой зоне, в пределах которой действуют требования Правил дорожного движения, устанавливающие порядок движения в жилых зонах.

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Горловская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Свердловский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 1139.9 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 3.7 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Горловская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-2011 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Старцева

конец  - ул. Лихвинская

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 1139.9 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 1139.9 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 20027.0 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 7862.3 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 191.7 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 11929.8 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 43.2 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 58 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 16 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 43.8 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 20027.0 |  |
| 2. | Проезжая часть | 7862.3 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 191.7 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 11929.8 |  |
| 7. | Прочие территории: | 43.2 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.0 | 1.4 | 8.0 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 1.3 | 65.4 | 366.8 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 9.4 | 22.1 | 99.1 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 11.1 | 15.2 | 31.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 23.4 | 29.7 | 46.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 23.6 | 30.2 | 10.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 39.3 | 44.1 | 12.2 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 39.4 | 43.2 | 27.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | ось | 79.1 | 146.4 | 317.2 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 89.7 | 94.4 | 38.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 94.4 | 109.0 | 149.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 116.0 | 122.3 | 52.1 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 124.7 | 133.0 | 77.0 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 170.0 | 188.0 | 108.7 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 186.4 | 251.6 | 379.5 | ц/б плиты | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 190.8 | 194.6 | 34.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 194.6 | 202.5 | 67.1 | ц/б | Стоянка |  |
|  | нечет. | 198.3 | 225.0 | 36.9 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 205.5 | 225.0 | 92.1 | пгс | Стоянка |  |
|  | чет. | 205.6 | 243.4 | 288.0 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | чет. | 246.5 | 251.8 | 23.7 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 251.6 | 435.8 | 521.8 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 268.6 | 273.9 | 17.1 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 305.8 | 311.0 | 35.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 311.8 | 343.3 | 72.6 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 315.2 | 320.4 | 29.1 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | чет. | 333.5 | 338.5 | 8.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 338.5 | 343.1 | 7.4 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 342.8 | 346.6 | 25.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 355.0 | 368.1 | 20.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 355.2 | 378.4 | 34.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 371.9 | 378.5 | 6.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 386.8 | 402.8 | 46.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 396.1 | 401.4 | 29.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 428.3 | 435.8 | 10.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 428.4 | 435.8 | 15.8 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 434.6 | 451.3 | 40.4 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 434.6 | 451.3 | 39.9 | щ | Перекресток |  |
|  | нечет. | 435.8 | 446.8 | 24.3 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 446.8 | 810.0 | 1025.9 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 453.0 | 462.1 | 36.6 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 463.1 | 467.2 | 20.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 467.4 | 473.4 | 9.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 467.8 | 473.6 | 18.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 474.4 | 481.4 | 46.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 484.0 | 488.9 | 19.8 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 491.9 | 500.3 | 57.1 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 525.0 | 533.1 | 64.0 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 529.6 | 542.8 | 18.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 541.1 | 548.7 | 35.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 558.7 | 564.5 | 26.6 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 567.1 | 573.6 | 68.1 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 621.6 | 629.4 | 30.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 622.9 | 629.2 | 55.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 627.8 | 634.9 | 56.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 696.5 | 703.4 | 46.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 706.5 | 713.8 | 12.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 706.7 | 715.0 | 33.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 726.0 | 736.1 | 64.6 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 738.8 | 747.0 | 35.4 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 787.0 | 793.4 | 39.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 808.4 | 826.7 | 78.4 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 808.4 | 826.7 | 49.6 | щ | Перекресток |  |
|  | нечет. | 810.0 | 822.4 | 35.6 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 822.4 | 888.6 | 233.5 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 841.9 | 852.1 | 40.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 857.5 | 862.1 | 39.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 860.3 | 870.5 | 44.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 873.9 | 878.9 | 32.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 888.5 | 921.2 | 142.3 | а/б | Въезд |  |
|  | ось | 888.5 | 938.6 | 169.1 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 921.2 | 926.1 | 32.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 922.4 | 927.8 | 32.6 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 929.1 | 932.9 | 20.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 929.3 | 933.3 | 4.4 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 938.3 | 944.9 | 42.0 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 938.3 | 1136.5 | 706.7 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 956.3 | 962.5 | 21.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 957.7 | 963.4 | 22.5 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 960.5 | 965.4 | 21.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 965.3 | 969.9 | 7.4 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 965.3 | 969.5 | 32.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 976.9 | 981.1 | 37.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 996.3 | 1000.2 | 37.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1005.4 | 1012.4 | 53.5 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1007.4 | 1016.3 | 45.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1020.1 | 1024.9 | 10.6 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1020.4 | 1048.1 | 191.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1035.4 | 1048.1 | 24.4 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1042.2 | 1048.6 | 27.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1053.9 | 1057.9 | 4.8 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1054.0 | 1060.4 | 43.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1054.7 | 1087.1 | 133.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1057.9 | 1066.1 | 63.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1071.4 | 1075.7 | 14.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1071.6 | 1076.3 | 27.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1085.9 | 1093.3 | 27.1 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1090.5 | 1103.2 | 62.1 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1096.6 | 1104.6 | 12.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1099.1 | 1114.0 | 59.6 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1123.5 | 1130.1 | 86.7 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 1135.3 | 1138.1 | 13.8 | а/б | Основная ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 7862.3 |
|  | Въезд | - | 3625.4 |
|  | Основная ПЧ | - | 3887.8 |
|  | Перекресток | - | 89.6 |
|  | Примыкание | - | 100.3 |
|  | Стоянка | - | 159.3 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 441.0 |
|  | пгс | - | 1955.9 |
|  | ц/б | - | 307.2 |
|  | ц/б плиты | - | 696.6 |
|  | щ | - | 4461.6 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. | 21.9 | 65.5 | 36.1 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 78.9 | 89.9 | 9.8 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 131.8 | 145.3 | 19.8 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 168.5 | 190.8 | 21.5 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 193.6 | 195.7 | 2.1 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 230.5 | 232.7 | 12.3 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 499.9 | 516.6 | 16.8 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 516.5 | 519.6 | 3.1 | дерево | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 519.5 | 541.4 | 19.0 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 931.9 | 956.7 | 41.6 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 1046.1 | 1054.0 | 9.5 | а/б | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 191.7 |
|  | В зоне озеленения | - | 179.4 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 12.3 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 21.8 |
|  | дерево | - | 3.1 |
|  | пгс | - | 125.2 |
|  | ц/б | - | 41.6 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | нечет. | 0.0 | 11.4 | 101.0 |  |  |
|  | чет. | 0.0 | 12.2 | 105.9 |  |  |
|  | нечет. | 14.9 | 23.8 | 74.1 |  |  |
|  | чет. | 20.8 | 65.5 | 310.5 |  |  |
|  | чет. | 22.0 | 65.5 | 45.1 |  |  |
|  | нечет. | 29.3 | 39.6 | 102.0 |  |  |
|  | нечет. | 42.9 | 43.9 | 5.4 |  |  |
|  | нечет. | 43.6 | 65.4 | 224.0 |  |  |
|  | чет. | 78.9 | 89.9 | 79.4 |  |  |
|  | чет. | 78.9 | 90.0 | 3.4 |  |  |
|  | нечет. | 79.2 | 95.3 | 174.9 |  |  |
|  | чет. | 94.2 | 125.3 | 280.3 |  |  |
|  | нечет. | 109.0 | 116.3 | 69.6 |  |  |
|  | нечет. | 121.3 | 147.3 | 209.8 |  |  |
|  | чет. | 131.7 | 145.2 | 7.6 |  |  |
|  | чет. | 132.0 | 145.9 | 100.3 |  |  |
|  | чет. | 168.5 | 190.8 | 4.5 |  |  |
|  | чет. | 168.6 | 190.9 | 257.6 |  |  |
|  | нечет. | 170.8 | 205.7 | 135.1 |  |  |
|  | чет. | 193.6 | 195.8 | 1.1 |  |  |
|  | чет. | 193.6 | 195.6 | 13.2 |  |  |
|  | чет. | 200.9 | 207.3 | 65.5 |  |  |
|  | нечет. | 223.5 | 232.0 | 63.5 |  |  |
|  | нечет. | 232.2 | 269.2 | 114.0 |  |  |
|  | чет. | 233.0 | 246.5 | 36.2 |  |  |
|  | чет. | 251.6 | 312.6 | 222.2 |  |  |
|  | нечет. | 273.6 | 305.9 | 175.2 |  |  |
|  | нечет. | 310.5 | 316.0 | 31.8 |  |  |
|  | нечет. | 319.9 | 343.5 | 166.5 |  |  |
|  | чет. | 342.5 | 355.2 | 29.9 |  |  |
|  | нечет. | 346.0 | 357.3 | 69.0 |  |  |
|  | нечет. | 356.4 | 396.5 | 244.3 |  |  |
|  | чет. | 378.4 | 386.9 | 23.3 |  |  |
|  | нечет. | 401.2 | 438.9 | 104.1 |  |  |
|  | чет. | 402.6 | 428.6 | 90.9 |  |  |
|  | чет. | 434.6 | 438.4 | 8.7 |  |  |
|  | чет. | 442.9 | 464.4 | 103.3 |  |  |
|  | нечет. | 443.5 | 454.6 | 56.3 |  |  |
|  | нечет. | 460.6 | 468.0 | 35.4 |  |  |
|  | чет. | 467.2 | 474.9 | 47.7 |  |  |
|  | нечет. | 473.4 | 484.2 | 48.8 |  |  |
|  | чет. | 480.9 | 492.1 | 82.4 |  |  |
|  | нечет. | 488.7 | 525.2 | 228.1 |  |  |
|  | чет. | 499.0 | 541.8 | 142.6 |  |  |
|  | чет. | 500.1 | 516.6 | 11.3 |  |  |
|  | нечет. | 532.5 | 560.6 | 221.3 |  |  |
|  | чет. | 548.0 | 567.7 | 150.6 |  |  |
|  | нечет. | 564.5 | 621.6 | 197.5 |  |  |
|  | чет. | 572.6 | 625.1 | 756.0 |  |  |
|  | нечет. | 626.0 | 698.3 | 748.3 |  |  |
|  | чет. | 633.2 | 707.0 | 414.2 |  |  |
|  | нечет. | 701.9 | 741.9 | 210.9 |  |  |
|  | чет. | 713.3 | 726.5 | 89.6 |  |  |
|  | чет. | 733.0 | 788.0 | 370.5 |  |  |
|  | нечет. | 742.5 | 815.8 | 495.2 |  |  |
|  | нечет. | 785.1 | 815.8 | 153.8 |  |  |
|  | чет. | 791.7 | 814.6 | 204.7 |  |  |
|  | чет. | 818.9 | 858.1 | 412.6 |  |  |
|  | нечет. | 820.0 | 842.7 | 121.0 |  |  |
|  | нечет. | 848.4 | 860.4 | 38.7 |  |  |
|  | чет. | 861.9 | 874.1 | 102.2 |  |  |
|  | нечет. | 870.4 | 876.2 | 25.3 |  |  |
|  | нечет. | 876.0 | 888.5 | 32.4 |  |  |
|  | нечет. | 876.2 | 892.1 | 38.0 |  |  |
|  | чет. | 877.3 | 923.7 | 352.7 |  |  |
|  | нечет. | 898.0 | 900.6 | 7.1 |  |  |
|  | нечет. | 917.8 | 922.1 | 27.5 |  |  |
|  | нечет. | 925.2 | 939.2 | 107.9 |  |  |
|  | чет. | 926.8 | 929.6 | 16.1 |  |  |
|  | чет. | 932.2 | 959.3 | 174.6 |  |  |
|  | нечет. | 943.7 | 961.3 | 119.9 |  |  |
|  | чет. | 961.8 | 965.5 | 26.5 |  |  |
|  | нечет. | 964.7 | 1008.1 | 222.5 |  |  |
|  | чет. | 969.3 | 978.0 | 80.8 |  |  |
|  | чет. | 981.0 | 996.4 | 156.9 |  |  |
|  | чет. | 999.8 | 1006.5 | 61.1 |  |  |
|  | чет. | 1009.8 | 1020.5 | 94.5 |  |  |
|  | нечет. | 1013.6 | 1043.1 | 171.2 |  |  |
|  | чет. | 1024.8 | 1035.6 | 38.5 |  |  |
|  | чет. | 1046.1 | 1054.0 | 56.3 |  |  |
|  | нечет. | 1047.6 | 1054.7 | 30.6 |  |  |
|  | чет. | 1064.5 | 1072.0 | 65.8 |  |  |
|  | чет. | 1075.4 | 1090.0 | 117.4 |  |  |
|  | нечет. | 1086.7 | 1102.0 | 70.9 |  |  |
|  | чет. | 1088.4 | 1097.8 | 29.7 |  |  |
|  | чет. | 1095.3 | 1125.4 | 340.8 |  |  |
|  | нечет. | 1107.8 | 1138.2 | 125.9 |  |  |
|  | чет. | 1128.7 | 1138.6 | 145.9 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 11929.8 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | нечет. | 356.4 | 365.3 | 27.1 | Строение |  |
|  | нечет. | 786.4 | 791.1 | 14.9 | Строение |  |
|  | нечет. | 884.7 | 885.9 | 1.2 | Основание колодца | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 43.2 |
|  | Основание колодца | - | 1.2 |
|  | Строение | - | 42.0 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нечет. | 23.8 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 27.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 53.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 54.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 117.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 122.7 | Связь | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 124.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 143.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 194.6 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 236.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 289.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 290.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 292.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 331.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 379.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 421.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 448.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 464.7 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 470.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 490.2 | Связь | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 513.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 517.1 | Связь | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 547.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 584.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 587.5 | Связь | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 630.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 645.4 | Связь | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 661.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 682.9 | Связь | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 696.5 | Связь | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 701.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 714.4 | Связь | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 732.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 736.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 762.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 778.2 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 785.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 788.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 812.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 822.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 847.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 872.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 875.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 900.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 934.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 936.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 963.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 988.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1017.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1018.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1031.8 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1047.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1078.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1096.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1117.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1121.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1136.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1142.1 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 58 |  |
|  | Освещение | - | 1 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 6 |  |
|  | Связь | - | 10 |  |
|  | Электросети | - | 41 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | нечет. | 22.7 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | нечет. | 46.2 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | нечет. | 110.0 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | нечет. | 226.6 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | нечет. | 627.3 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 628.7 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 630.4 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 632.4 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 643.9 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | нечет. | 682.4 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | чет. | 831.2 | Колонка вод | Газон |
|  | чет. | 902.4 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | чет. | 1027.5 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | чет. | 1068.8 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | чет. | 1102.6 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | чет. | 1122.0 | Мусорный_контейнер | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 16 |  |
|  | Колонка вод | - | 1 |  |
|  | Мусорный_контейнер | - | 11 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 4 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-2011 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: | 0 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 0 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. | 277.4 | 288.2 | Забор деревянный | - | 16.1 | 0 |
|  | чет. | 628.4 | 632.7 | Ограждение из металлических труб | - | 4.2 | 0 |
|  | чет. | 735.9 | 740.8 | Ограждение из металлических труб | - | 5.2 | 0 |
|  | чет. | 1046.6 | 1053.9 | Ограждение из металлических труб | - | 18.3 | 0 |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 43.8 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Забор деревянный | - | 0 | / | 16.1 |
|  | Ограждение из металлических труб | - | 0 | / | 27.7 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | чет. | 50 | 1 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 |
|  | нечет. | 50 | 1 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 05.12.2012 г. | 3 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 05.12.2012 г. | 31 страница; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

ПЕРМЬ-2012