ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Симферопольская |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Таджикская - ул. Симферопольская, 110 |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  7.12.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	12

Трамвайные пути	13

Газоны	14

Прочие территории	16

Остановки общественного транспорта	17

Опоры освещения и контактных сетей	18

Малые архитектурные формы и прочие элементы	21

Линии разметки	22

Дорожные знаки	23

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	24

Ограждающие и направляющие устройства	25

Светофорные объекты	26

Характеристики движения транспорта	27

Сокращения и условные обозначения.	28

Сведения об исполнителях	31

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Симферопольская

###### (ул. Таджикская  - ул. Симферопольская, 110)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ТГК-9 ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ГТС ул. Карпинского, 63 |  |
| 4. | Электрические сети |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | Горсвет Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | Пермгорэлектротранс ул. Уральская, 108а |  |

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 Улица Симферопольская находится в жилой зоне, в пределах которой действуют требования Правил дорожного движения, устанавливающие порядок движения в жилых зонах.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Симферопольская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Свердловский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 956.3 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 3.5 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Симферопольская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-99 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Таджикская

конец  - ул. Симферопольская, 110

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 956.3 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 956.3 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 15747.6 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 5579.2 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 328.1 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 9833.4 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 7.0 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 61 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 8 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 120.9 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 15747.6 |  |
| 2. | Проезжая часть | 5579.2 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 328.1 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 9833.4 |  |
| 7. | Прочие территории: | 7.0 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 8.3 | 154.2 | 590.9 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 15.2 | 18.6 | 25.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 44.1 | 47.9 | 22.1 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 52.2 | 60.9 | 62.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 79.0 | 82.9 | 5.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 79.0 | 82.7 | 10.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 79.1 | 82.8 | 10.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 86.2 | 97.4 | 63.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 91.2 | 95.0 | 20.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 105.3 | 108.9 | 27.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 126.0 | 131.1 | 38.0 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 167.9 | 384.6 | 778.1 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 180.3 | 187.4 | 13.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 182.5 | 187.4 | 32.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 190.8 | 195.7 | 39.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 203.7 | 211.9 | 22.0 | ц/б | Стоянка |  |
|  | чет. | 207.9 | 212.7 | 42.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 208.6 | 216.9 | 27.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 211.5 | 217.0 | 21.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 212.4 | 217.4 | 42.0 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 229.9 | 234.8 | 40.4 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 230.5 | 235.0 | 26.0 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 235.5 | 240.2 | 41.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 266.7 | 270.5 | 18.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 266.9 | 270.2 | 6.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 274.3 | 278.1 | 25.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 274.7 | 278.0 | 6.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 292.2 | 298.3 | 41.1 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 292.6 | 298.1 | 10.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 310.5 | 322.7 | 83.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 313.8 | 319.7 | 43.6 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 317.7 | 322.4 | 14.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 324.1 | 329.7 | 43.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 333.0 | 336.7 | 18.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 333.1 | 336.7 | 8.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 336.6 | 341.4 | 21.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 336.7 | 341.6 | 10.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 354.0 | 358.4 | 32.9 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 400.2 | 591.1 | 769.2 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 408.4 | 416.1 | 42.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 425.1 | 429.5 | 14.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 454.2 | 460.7 | 26.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 475.8 | 479.5 | 29.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 488.2 | 494.8 | 32.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 488.2 | 494.0 | 46.1 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 501.3 | 510.8 | 86.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 504.8 | 511.2 | 31.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 521.6 | 529.2 | 45.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 524.0 | 529.3 | 13.6 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 535.2 | 540.5 | 26.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 549.7 | 555.9 | 22.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 550.2 | 559.7 | 57.2 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 569.5 | 578.3 | 7.1 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 569.8 | 578.5 | 77.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | ось | 615.1 | 824.3 | 774.5 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 629.2 | 633.9 | 2.7 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 629.3 | 633.7 | 29.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 637.5 | 643.0 | 12.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 639.2 | 643.6 | 17.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 644.9 | 649.3 | 19.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 650.2 | 653.1 | 13.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 675.2 | 678.3 | 10.2 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 683.8 | 688.1 | 20.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 692.9 | 696.8 | 14.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 701.1 | 705.6 | 20.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 713.1 | 716.6 | 18.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 720.7 | 726.6 | 29.0 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 745.7 | 754.3 | 39.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 770.1 | 774.9 | 21.0 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 779.1 | 785.6 | 31.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 796.9 | 800.0 | 14.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 816.2 | 822.8 | 24.2 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 822.8 | 835.2 | 101.3 | щ | Перекресток |  |
|  | чет. | 831.7 | 833.0 | 0.3 | пгс | Перекресток |  |
|  | ось | 834.5 | 951.1 | 432.1 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 842.9 | 847.4 | 16.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 868.5 | 877.6 | 9.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 868.5 | 877.6 | 48.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 885.9 | 890.9 | 27.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 889.5 | 894.9 | 20.6 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 905.7 | 909.8 | 5.4 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 905.8 | 909.7 | 8.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 909.7 | 918.5 | 40.6 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 942.0 | 949.6 | 38.0 | щ | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 5579.2 |
|  | Въезд | - | 2110.8 |
|  | Основная ПЧ | - | 3344.8 |
|  | Перекресток | - | 101.6 |
|  | Стоянка | - | 22.0 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | пгс | - | 1374.2 |
|  | ц/б | - | 585.1 |
|  | щ | - | 3620.0 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. | 167.8 | 184.8 | 21.0 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 187.4 | 191.1 | 7.2 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 195.6 | 208.0 | 23.3 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 239.8 | 274.8 | 93.8 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 259.1 | 266.9 | 14.5 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 276.2 | 287.8 | 17.1 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 278.0 | 292.7 | 28.5 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 322.4 | 333.1 | 25.8 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 329.5 | 354.5 | 28.2 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 358.1 | 385.1 | 19.0 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 540.2 | 549.9 | 9.9 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 578.4 | 592.3 | 17.5 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 866.1 | 868.5 | 2.4 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 875.2 | 877.3 | 6.1 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 875.2 | 877.3 | 1.6 | щ | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 877.5 | 884.7 | 7.5 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 913.2 | 914.7 | 1.4 | щ | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 913.2 | 914.7 | 3.3 | пл. | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 328.1 |
|  | В зоне озеленения | - | 315.2 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 12.9 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | пгс | - | 28.2 |
|  | пл. | - | 20.4 |
|  | ц/б | - | 276.4 |
|  | щ | - | 2.9 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | нечет. | 0.2 | 16.3 | 111.8 |  |  |
|  | нечет. | 18.4 | 54.6 | 343.4 |  |  |
|  | чет. | 19.4 | 44.3 | 157.2 |  |  |
|  | чет. | 47.6 | 79.2 | 218.4 |  |  |
|  | нечет. | 60.2 | 86.5 | 244.0 |  |  |
|  | чет. | 82.6 | 105.5 | 180.3 |  |  |
|  | нечет. | 94.8 | 154.5 | 474.4 |  |  |
|  | чет. | 108.6 | 126.2 | 148.0 |  |  |
|  | чет. | 130.6 | 154.1 | 199.5 |  |  |
|  | нечет. | 167.8 | 211.9 | 276.8 |  |  |
|  | чет. | 168.0 | 182.6 | 127.6 |  |  |
|  | чет. | 187.2 | 191.1 | 25.1 |  |  |
|  | чет. | 195.5 | 208.0 | 87.8 |  |  |
|  | чет. | 216.7 | 230.1 | 126.8 |  |  |
|  | нечет. | 216.8 | 230.9 | 101.6 |  |  |
|  | чет. | 234.1 | 235.5 | 11.1 |  |  |
|  | нечет. | 234.4 | 266.9 | 207.7 |  |  |
|  | чет. | 239.9 | 274.7 | 235.5 |  |  |
|  | нечет. | 270.2 | 276.2 | 11.3 |  |  |
|  | нечет. | 270.2 | 315.2 | 328.6 |  |  |
|  | чет. | 277.9 | 292.6 | 106.6 |  |  |
|  | чет. | 298.0 | 311.3 | 115.5 |  |  |
|  | нечет. | 319.3 | 324.5 | 42.6 |  |  |
|  | чет. | 322.4 | 333.1 | 58.2 |  |  |
|  | нечет. | 329.4 | 354.4 | 182.2 |  |  |
|  | чет. | 341.0 | 384.5 | 310.7 |  |  |
|  | нечет. | 358.1 | 391.7 | 15.9 |  |  |
|  | нечет. | 358.1 | 385.1 | 194.1 |  |  |
|  | чет. | 393.3 | 409.7 | 83.0 |  |  |
|  | нечет. | 401.3 | 476.0 | 615.8 |  |  |
|  | чет. | 415.6 | 425.8 | 48.6 |  |  |
|  | чет. | 428.9 | 454.2 | 94.9 |  |  |
|  | чет. | 460.7 | 488.6 | 132.5 |  |  |
|  | нечет. | 479.2 | 488.5 | 80.5 |  |  |
|  | нечет. | 493.0 | 501.8 | 81.7 |  |  |
|  | чет. | 494.6 | 505.4 | 55.6 |  |  |
|  | нечет. | 510.2 | 524.1 | 129.0 |  |  |
|  | чет. | 510.9 | 535.7 | 131.1 |  |  |
|  | нечет. | 528.8 | 553.7 | 203.5 |  |  |
|  | чет. | 540.3 | 590.3 | 317.7 |  |  |
|  | нечет. | 541.1 | 549.8 | 14.6 |  |  |
|  | нечет. | 558.1 | 569.9 | 110.6 |  |  |
|  | нечет. | 578.3 | 592.1 | 97.8 |  |  |
|  | нечет. | 578.5 | 592.4 | 7.0 |  |  |
|  | нечет. | 615.0 | 629.5 | 109.7 |  |  |
|  | чет. | 615.2 | 676.0 | 350.0 |  |  |
|  | нечет. | 633.2 | 640.4 | 47.5 |  |  |
|  | нечет. | 642.9 | 646.7 | 20.6 |  |  |
|  | нечет. | 648.7 | 651.1 | 11.4 |  |  |
|  | нечет. | 652.8 | 684.6 | 177.0 |  |  |
|  | чет. | 677.9 | 693.3 | 69.6 |  |  |
|  | нечет. | 688.0 | 701.9 | 76.1 |  |  |
|  | чет. | 696.5 | 745.8 | 222.4 |  |  |
|  | нечет. | 705.4 | 713.3 | 42.6 |  |  |
|  | нечет. | 716.4 | 721.5 | 27.0 |  |  |
|  | нечет. | 726.4 | 770.9 | 229.1 |  |  |
|  | чет. | 754.2 | 779.2 | 118.4 |  |  |
|  | нечет. | 774.7 | 797.3 | 117.6 |  |  |
|  | чет. | 785.6 | 829.6 | 199.8 |  |  |
|  | нечет. | 799.9 | 817.4 | 85.4 |  |  |
|  | нечет. | 820.1 | 826.1 | 22.0 |  |  |
|  | нечет. | 829.9 | 868.5 | 239.6 |  |  |
|  | чет. | 832.7 | 843.0 | 33.7 |  |  |
|  | чет. | 847.4 | 875.3 | 101.7 |  |  |
|  | чет. | 877.2 | 889.6 | 47.1 |  |  |
|  | нечет. | 877.5 | 886.7 | 51.4 |  |  |
|  | нечет. | 890.4 | 909.9 | 115.5 |  |  |
|  | чет. | 894.8 | 905.8 | 40.6 |  |  |
|  | чет. | 909.7 | 913.3 | 11.5 |  |  |
|  | чет. | 914.7 | 945.1 | 95.0 |  |  |
|  | нечет. | 918.3 | 947.4 | 218.8 |  |  |
|  | ось | 949.0 | 956.2 | 93.2 |  |  |
|  | нечет. | 949.6 | 953.0 | 12.9 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 9833.4 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 835.4 | 841.2 | 4.8 | Водоотводной лоток | ц/б |
|  | нечет. | 952.3 | 954.0 | 2.1 | Основание колодца | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 7.0 |
|  | Водоотводной лоток | - | 4.8 |
|  | Основание колодца | - | 2.1 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нечет. | 4.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 40.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 51.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 66.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 75.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 91.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 97.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 118.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 126.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 187.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 188.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 206.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 217.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 234.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 257.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 257.4 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 270.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 294.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 301.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 304.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 323.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 323.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 357.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 359.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 361.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 407.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 417.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 442.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 463.5 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 469.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 482.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 500.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 503.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 520.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 523.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 524.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 555.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 563.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 569.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 588.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 616.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 645.9 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 649.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 660.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 684.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 713.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 715.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 719.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 752.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 768.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 785.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 815.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 823.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 824.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 853.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 856.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 881.7 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 887.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 904.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 939.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 942.3 | Электросети | Столб бетонный |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 61 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 6 |  |
|  | Электросети | - | 55 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | чет. | 180.9 | Колонка вод | Газон |
|  | чет. | 235.0 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 460.8 | Колонка вод | Газон |
|  | нечет. | 488.3 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 493.2 | Столбик ограждения | Проезжая часть |
|  | чет. | 649.2 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | чет. | 674.1 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 678.3 | Столбик ограждения | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 8 |  |
|  | Колонка вод | - | 2 |  |
|  | Мусорный контейнер | - | 1 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 5 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: |  |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков |  |
|  | - стоек |  |
|  | - опор |  |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков |  |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. | 168.9 | 189.5 | Блоки бетонные | 20.7 | 0 |  |
|  | чет. | 172.0 | 178.5 | Блоки бетонные | 6.5 | 0 |  |
|  | чет. | 240.2 | 256.7 | Ограждение металлическое | 16.5 | 0 |  |
|  | нечет. | 308.3 | 313.0 | Блоки бетонные | 4.6 | 0 |  |
|  | чет. | 324.2 | 333.1 | Подпорная стенка | 9.1 | 0 |  |
|  | нечет. | 578.7 | 591.3 | Ограждение металлическое | 18.3 | 0 |  |
|  | нечет. | 617.5 | 629.5 | Ограждение металлическое | 21.3 | 0 |  |
|  | нечет. | 633.2 | 639.9 | Ограждение металлическое | 17.6 | 0 |  |
|  | нечет. | 713.2 | 713.3 | Подпорная стенка | 3.1 | 0 |  |
|  | нечет. | 716.5 | 716.6 | Подпорная стенка | 3.2 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 120.9 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Блоки бетонные | - | 31.8 | / | 0.0 |
|  | Ограждение металлическое | - | 73.7 | / | 0.0 |
|  | Подпорная стенка | - | 15.4 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | чет. | 100.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
|  | нечет. | 100.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 07.12.2012 г. | 2 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 07.12.2012 г. | 31 страница; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

ПЕРМЬ-2012