ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Ялтинская |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Воронежская - ул. Ласьвинская |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  30.10.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	7

Схема расположения объекта	8

Сводные сведения по объекту	9

Баланс территории	10

Проезжая часть	11

Тротуары	12

Трамвайные пути	13

Газоны	14

Прочие территории	15

Остановки общественного транспорта	16

Опоры освещения и контактных сетей	17

Малые архитектурные формы и прочие элементы	18

Линии разметки	19

Дорожные знаки	20

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	22

Ограждающие и направляющие устройства	23

Светофорные объекты	24

Характеристики движения транспорта	25

Сокращения и условные обозначения.	26

Сведения об исполнителях	29

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Ялтинская(ул. Воронежская  -ул. Ласьвинская)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ТГК-9 ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ГТС ул. Карпинского, 63 |  |
| 4. | Электрические сети |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | Горсвет Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | Пермгорэлектротранс ул. Уральская, 108а |  |

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1.  В проекте предлагаем организовать пешеходные переходы в районе перекрестка ул. Ялтинска и ул. Мензелинская, и установить знаки 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход».

1.2. После перекрестка ул. Ялтинская – ул. Мензелинская, и перед перекрестком ул. Ялтинска  – ул. Дунайская установлены предупреждающие знаки  «Дети»1.23, и запрещающие знаки  «Ограничение максимальной скорости» 3.24 в связи с расположением на данном участке детского дома №10.

1.3. На всех перекрестках с ул. Ялтинской, проектом предусмотрена установка недостающих знаков приоритета (2.1 «Главная дорога»; 2.4 «Уступи дорогу») и информационных знаков (6.10.1 «Указатель направлений»).

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ "Пермская дирекция дорожного движения" |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Ялтинская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Кировский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 418.9 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 6.0 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Ялтинская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-99 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Воронежская

конец  - ул. Ласьвинская

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 418.9 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 418.9 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 6015.1 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 2651.4 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 1054.7 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 2298.3 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 10.6 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 16 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 1 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 32.34 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 323.4 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 47 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 0.0 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 6015.1 |  |
| 2. | Проезжая часть | 2651.4 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 1054.7 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 2298.3 |  |
| 7. | Прочие территории: | 10.6 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.4 | 106.3 | 488.7 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 24.8 | 29.8 | 27.1 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 30.8 | 41.1 | 27.7 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 41.8 | 44.6 | 11.5 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 104.1 | 115.7 | 38.3 | а/б | Примыкание |  |
|  | ось | 104.1 | 115.7 | 42.3 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 106.3 | 113.0 | 22.4 | а/б | Въезд |  |
|  | ось | 113.0 | 202.4 | 431.6 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 150.4 | 178.3 | 127.2 | а/б | Стоянка |  |
|  | чет. | 194.3 | 218.1 | 69.6 | а/б | Въезд |  |
|  | ось | 194.3 | 219.3 | 121.2 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 202.4 | 219.3 | 58.4 | а/б | Примыкание |  |
|  | ось | 218.1 | 409.7 | 1136.3 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 273.2 | 280.8 | 8.2 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 371.7 | 383.8 | 40.8 | а/б | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 2651.4 |
|  | Въезд | - | 207.3 |
|  | Основная ПЧ | - | 2220.2 |
|  | Примыкание | - | 96.7 |
|  | Стоянка | - | 127.2 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 2651.4 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. | 0.3 | 5.2 | 22.1 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 1.1 | 34.5 | 68.8 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 29.5 | 41.9 | 21.8 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 38.5 | 108.9 | 134.4 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 44.2 | 109.7 | 100.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 112.6 | 203.2 | 145.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 113.7 | 155.0 | 101.5 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 177.0 | 199.7 | 45.0 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 194.1 | 197.0 | 12.5 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 194.3 | 199.7 | 12.5 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 210.7 | 374.3 | 344.0 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 378.1 | 404.1 | 45.3 | а/б | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 1054.7 |
|  | В зоне озеленения | - | 1007.7 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 47.0 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 1054.7 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | нечет. | 0.0 | 3.1 | 7.1 |  |  |
|  | нечет. | 5.0 | 25.0 | 164.2 |  |  |
|  | чет. | 8.2 | 34.3 | 70.1 |  |  |
|  | нечет. | 29.6 | 42.0 | 36.7 |  |  |
|  | чет. | 39.1 | 108.7 | 227.2 |  |  |
|  | нечет. | 44.3 | 109.5 | 209.1 |  |  |
|  | чет. | 99.5 | 103.6 | 0.8 |  |  |
|  | нечет. | 112.9 | 194.1 | 317.7 |  |  |
|  | чет. | 113.7 | 153.9 | 143.1 |  |  |
|  | чет. | 177.1 | 194.3 | 47.2 |  |  |
|  | нечет. | 196.9 | 203.3 | 27.1 |  |  |
|  | нечет. | 211.8 | 374.3 | 665.4 |  |  |
|  | чет. | 214.7 | 274.2 | 71.7 |  |  |
|  | чет. | 280.8 | 409.7 | 189.5 |  |  |
|  | нечет. | 378.4 | 407.3 | 121.5 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 2298.3 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 99.3 | 103.7 | 10.6 | Теплотрасса | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 10.6 |
|  | Теплотрасса | - | 10.6 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | чет. | 9.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 31.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 57.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 59.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 74.8 | Освещение+электросеть | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 116.1 | Освещение+электросеть | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 155.3 | Освещение+электросеть | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 197.2 | Освещение+электросеть | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 223.6 | Освещение+электросеть | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 253.2 | Освещение+электросеть | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 285.7 | Освещение+электросеть | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 318.5 | Освещение+электросеть | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 343.8 | Освещение+электросеть | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 368.1 | Освещение+электросеть | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 371.8 | Освещение+электросеть | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 407.3 | Освещение+электросеть | Фонарь бет 1 |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 16 |  |
|  | Освещение+электросеть | - | 12 |  |
|  | Электросети | - | 4 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | нечет. | 357.5 | Столб мет | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 1 |  |
|  | Столб мет | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-2011 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 63.0 | 6.30 |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 112.5 | 8.44 |
| 1.14.1 | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 2 |  | 17.60 |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 32.34 |
| белой (кв. м.) | 32.34 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 323.4 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | нечет. | 6.0 | Конец главной дороги | 2.2 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 6.0 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 6.0 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 98.1 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 98.1 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 108.0 | Жилая зона | 5.21 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 108.0 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 114.3 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 116.1 | Главная дорога | 2.1 | Опора | треб. |
|  | нечет. | 116.1 | Указатель направлений | 6.10.1 | Опора | треб. |
|  | чет. | 178.4 | Дети | 1.23 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 178.4 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 193.7 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 193.7 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 193.7 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 193.7 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 197.8 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 197.8 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 199.3 | Жилая зона | 5.21 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 199.3 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 201.9 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 201.9 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 201.9 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 201.9 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 213.5 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 213.5 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 216.0 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 218.3 | Дети | 1.23 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 218.3 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 218.3 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 223.6 | Указатель направлений | 6.10.1 | Опора | треб. |
|  | нечет. | 223.6 | Главная дорога | 2.1 | Опора | треб. |
|  | нечет. | 368.1 | Дети | 1.23 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 368.1 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 368.1 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 370.8 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 370.8 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 371.8 | Уступите дорогу | 2.4 | Опора | треб. |
|  | нечет. | 371.8 | Наименование объекта | 6.11 | Опора | треб. |
|  | чет. | 384.2 | Конец главной дороги | 2.2 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 384.2 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 384.3 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 384.3 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 401.4 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка |  |
|  | чет. | 401.4 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 402.7 | Дети | 1.23 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 402.7 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | треб. |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.23 | Дети | 4 |
| 2.1 | Главная дорога | 6 |
| 2.2 | Конец главной дороги | 2 |
| 2.4 | Уступите дорогу | 5 |
| 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 4 |
| 5.19.1 | Пешеходный переход | 4 |
| 5.19.2 | Пешеходный переход | 4 |
| 5.21 | Жилая зона | 2 |
| 5.22 | Конец жилой зоны | 2 |
| 6.10.1 | Указатель направлений | 6 |
| 6.11 | Наименование объекта | 6 |
| 8.2.1 | Зона действия | 2 |
|  | ИТОГО: | 47 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 46 |
|  | - стоек | 16 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нечет. | 6.0 | 3.4 | Газон | Стойка |
| 2 | чет. | 98.1 | 3.5 | Газон | Стойка |
| 3 | чет. | 108.0 | 6.7 | Газон | Стойка |
| 4 | чет. | 114.3 | 9.9 | Газон | Стойка |
| 5 | чет. | 178.4 | 3.8 | Газон | Стойка |
| 6 | чет. | 193.7 | 3.5 | Газон | Стойка |
| 7 | нечет. | 197.8 | 3.1 | Газон | Стойка |
| 8 | чет. | 199.3 | 6.5 | Тротуар | Стойка |
| 9 | нечет. | 201.9 | 10.5 | Газон | Стойка |
| 10 | нечет. | 213.5 | 5.5 | Газон | Стойка |
| 11 | чет. | 216.0 | 7.2 | Газон | Стойка |
| 12 | чет. | 218.3 | 4.1 | Газон | Стойка |
| 13 | чет. | 370.8 | 3.6 | Газон | Стойка |
| 14 | нечет. | 384.3 | 4.0 | Газон | Стойка |
| 15 | чет. | 384.1 | 3.8 | Газон | Стойка |
| 16 | нечет. | 402.7 | 4.3 | Газон | Стойка |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 0.0 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | чет. | 200.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
|  | нечет. | 200.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 30.10.2012 г. | 1 лист; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 30.10.2012 г. | 29 страниц; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

ПЕРМЬ-2012