ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Новая (п. Новые Ляды) |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Чусовская - ул. Подгорная |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Жуланов Д.В.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  29.06.2018 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Задание на проектирование	5

Пояснительная записка	6

Паспорт проекта	13

Схема расположения объекта	14

Сводные сведения по объекту	15

Баланс территории	16

Проезжая часть	17

Искусственная неровность	19

Обочины	20

Тротуары	21

Трамвайные пути	22

Газоны	23

Прочие территории	24

Остановки общественного транспорта	25

Ведомость пешеходных переходов	26

Малые архитектурные формы и прочие элементы	27

Ведомость дорожной разметки	28

Дорожные знаки	29

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	30

Ограждающие и направляющие устройства	31

Ведомость дорожных ограждений	32

Ведомость пешеходных ограждений	33

Ведомость размещения сигнальных столбиков	34

Стоянка для велосипедов	35

Опоры освещения и контактных сетей	36

Светофорные объекты	37

Характеристики движения транспорта	38

Условные обозначения элементов обустройства дороги.	39

Сведения об исполнителях	42

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Новая (п. Новые Ляды)(ул. Чусовская  -ул. Подгорная)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Задание на проектирование

Разработка проекта организации дорожного движения на улично-дорожной сети г. Перми согласно техническому заданию (Контракт № 5-002-2018/ЭА от 10.04.2018г.).

# Пояснительная записка

Документация на проект организации дорожного движения (далее ПОДД) на ул. Новая (п. Новые Ляды) г. Пермь разработана на основании Муниципального контракта № 5-002-2018/ЭА от 10.04.2018г. и технического задания.

## 2. Исходные данные для подготовки проектной документации.

Проектная документация по организации дорожного движения на ул. Новая (п. Новые Ляды) (ул. Чусовская – ул. Подгорная) разработана ЗАО «Панорама» в соответствии с: техническим заданием заказчика МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», Приказом Минтранса РФ от 17.03.2015г. №43, с учетом требований ПДД, ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные», ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности», ГОСТ Р 52282-2004 «Светофоры дорожные», ГОСТ Р-52398-2005 «Классификация автомобильных дорог», ГОСТ Р 52577-2006 «Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог», «СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», информации ГИБДД г. Перми по аварийности с пешеходами за 2015-2018гг., информации заказчика по внесению изменений в ПОДД по решениям рабочих групп по организации и безопасности дорожного движения при ДДиТ администрации г. Перми, данными по интенсивности дорожного движения собранными ЗАО «Панорама».

3. Характеристика территории.

В административном отношении улица Новая расположена в п. Новые Ляды Свердловского  района г. Перми, в зоне существующей жилой застройки. Объектов притяжения на улице Новая нет.

Климатические условия:

Территория, на которой находится ул. Новая (п. Новые Ляды) (ул. Чусовская – ул. Подгорная), относится к строительному климатическому подрайону 1В.

Согласно СП 34.13330.2012 дорожно-климатическая зона – II.

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной зимой, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и весенними заморозками. Зимой на Урале часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение воздуха в антициклонах происходит, главным образом, в нижних слоях, одновременно уменьшается влагосодержание этих слоёв, с высотой температура воздуха в зимнее время обычно возрастает.

Основными показателями температурного режима является среднемесячная максимальная и минимальная температура воздуха.

Таблица 1 - Температура воздуха.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -14,6 | -13,7 | -6,8 | 2,9 | 11,0 | 16,7 | 18,4 | 16,4 | 10,1 | 2,3 | -5,1 | -12,1 |
| Средняя за год | Абсолютная минимальная | Абсолютная максимальная |
| 2,1 | -47 | 37 |

Даты перехода средней суточной температуры через 0 – 6/IV,22/Х; +5 – 23/IV, 3/X; +10-15/V,12/IХ.

Число дней в году с температурой выше 0 -168; +5 - 229; +10 – 245.

Таблица 2 - Средняя  месячная сумма атмосферных осадков,  мм.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 55 | 56 | 44 | 58 | 72 | 83 | 79 | 71 | 72 | 81 | 81 |

Средняя высота снежного покрова за зиму по снегосъемкам на последний день декады составляет 75 см, максимальная – 95см, минимальная – 55 см.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 03/XI, ранняя – 2/Х, поздняя – 02/ХII.

Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова – 18/IV, ранняя – 30/III, поздняя – 6/V.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом  - 174дня.

Таблица 3 - Средняя месячная и годовая скорости ветра (м/сек).

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,1 | 3,6 | 3,5 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,3 |

Таблица 4 - Повторяемость направлений ветра (%).

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 5 | 7 | 15 | 18 | 21 | 15 | 9 | 12 |

Климатические параметры холодного периода года.

Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98  составляет -44º С.

Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92  составляет -42º С.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 составляет -40ºС.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 составляет -36ºС.

Абсолютная минимальная температура воздуха -47ºС.

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца составляет 7,1º С.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 80%.

Количество осадков за ноябрь-март составляет 183мм.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – юго-западное.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь составляет 5,2 м/с.

Средняя температура наиболее холодной пятидневки составляет -34ºС.

Средняя температура наиболее холодных суток составляет -38ºС.

Средняя температура наиболее холодного периода составляет -20ºС.

Согласно СНиП 2.02.01-83, максимальная глубина промерзания грунтов в г.Пермь составляет 1,8– 2,0 м.

Климатические параметры теплого периода года.

Среднее барометрическое давление в теплый период составляет 1000 гПа.

Температура воздуха  обеспеченностью 0,98 составляет 27ºС.

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца составляет 24,2ºС.

Абсолютная максимальная температура воздуха составляет 36º С.

Количество осадков за апрель – октябрь составляет 381мм.

Преобладающее направление ветра за июнь – август  - Северо-западное.

4. Характеристика участка дорог (геометрические параметры, технико-эксплуатационные состояние, результаты натурных обследований).

Для разработки проекта выполнен сбор исходных данных, инженерные изыскания выполнены в объеме, необходимом для принятия и обоснования технических решений.

Инженерно-геодезические работы выполнены ЗАО «Панорама» в мае 2018 г. (выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 61 от 01.02.2018г.).

Камеральная обработка материалов полевых работ и составление отчетов выполнено в июне 2018 г., разделы приложены отдельными листами.

Проектные работы  выполнены ЗАО «Панорама» (выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 54/18 от 05.02.2018).

Система координат – г.Пермь.

Система высот – г.Пермь.

Проектируемый участок улицы представляет собой автомобильную дорогу: с песчано-гравийным покрытием и шириной проезжей части 4-5 м.

Начало трассы по оси ПК 0+00 соответствует кромке проезжей части по ул. Чусовская.

Конец трассы по оси  ПК 6+47 соответствует кромке проезжей части по

ул. Подгорная.

Ширина улицы в границах существующей застройки составляет 8-15 м.

В современном состоянии поперечный профиль улицы содержит следующие основные элементы:

- проезжая часть;

- газон;

- тротуар.

Наружное освещение присутствует на всем протяжении улицы по нечетной стороне.

Тротуары присутствуют на участке от ул. Чусовская до ул. Флотская по четной строне.

Дождевая канализация отсутствует.

Сведения о сетях инженерно-технического обеспечения отсутствуют.

- Площадь проезжей части – 3556.0 кв.м.

- Площадь тротуаров - 171.4 кв.м.

Уклон продольного профиля ул. Новая составляет: на участке от ул. Чусовской до ул. Подгорной– 24 %о

5. Анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории ул. Новая

Существующая ул. Новая является улицей квартального значения. Главная функция – подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов.

Технико-эксплуатационные характеристики участков улицы следующие:

- на участке от ул. Чусовской до ул. Подгоной двустороннее движение.

6. Анализ размещения и состояния существующих технических средств организации дорожного движения (далее ТСОДД).

В результате анализа размещения ТСОДД по ул. Новая было выявлено, что на улице отсутствуют дорожные знаки и разметка.

7. Анализ условий и параметров дорожного движения.

Скорость движения автомобиля должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил дорожного движения. На ул. Новая разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, на участке от ул. Сельская вводится ограничение скорости не более 20 км/ч, так как данный участок находится в жилой зоне.

8. Характеристика и оценка движения транспортных средств и пешеходов на пересечениях и примыканиях дорог.

На ул. Новой не осуществляется движение маршрутных транспортных средств.

Примыкания и пересечения с улицами осуществляются в одном уровне.

Улицу Новую пересекают: ул. Чусовская, ул. Сельская, ул. Флотская, ул. Береговая, ул. Лесная, ул. Горская и ул. Подгорная. Пересечения осуществляются по правилам дорожного движения и знакам приоритета.

# Заезды и выезды транспорта к жилым зданиям предусмотрены правым и левым поворотами.

# 9. Причинно-следственный анализ возникновения ДТП.

Согласно информации ГИБДД за период 2015-2018гг. мест концентраций дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов не зафиксировано.

10. Проектное решение.

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проектом предусмотрено обустройство улицы необходимыми техническими средствами регулирования дорожного движения, обеспечивающими безопасность и максимально возможную пропускную способность дороги в соответствии с принятой схемой организации движения транспорта и пешеходов, то есть предусматривается установка дорожных знаков, пешеходных ограждений, строительство искусственных неровностей и нанесение дорожной разметки.

При выполнении проекта решались следующие задачи:

- изучение дорожный условий, транспортно-планировочных характеристик объекта, существующих схем и режимов организации и регулирования движения;

- анализ степени загрузки транспортом прилегающего участка улично-дорожной сети;

- определение мест установки технических средств организации дорожного движения.

# Проектом сохранена принципиальная существующая организация движения транспорта.

Обустройство дороги выполнено согласно требованиям ГОСТ Р 52289-2004.

Всего предусмотрена установка 25 новых дорожных знаков. Подробная информация представлена в «Ведомости дорожных знаков» и на план-схеме организации дорожного движения (Лист 1-2).

Дорожные знаки устанавливаются на металлических опорах и ц/б тумбах.

Проектной документацией принят I типоразмер дорожных знаков согласно таб. 1 ГОСТ Р 52289-2004.

В данном проекте были приняты следующие технические решения:

1. Для указания направления движения к населенным пунктам и другим объектам, проектом предусмотрена установка информационных знаков 6.10.1 «Указатель направлений», 6.11 « Наименование объекта».

2. На пересечении ул. Новой с ул. Чусовская, проектом предусматривается установка недостающего знака приоритета 2.4 « Уступи дорогу».

3. На ул.Новая требуется установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» на пересечении с ул. Сельская, т.к. данная улица имеет среднюю ширину проезжей части 4.3м и дорожное покрытие нежесткого типа. Улица Новая расположена в зоне малоэтажной индивидуальной застройки и используется жителями в основном для подъезда к своим домам, по улице не осуществляется движение маршрутных транспортных средств. Установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» необходима из-за отсутствия на данной улице тротуаров, предназначенных для движения пешеходов. Данная улица не имеет сквозного проезда.

Мероприятия для маломобильных групп населения:

Проектом не предусматриваются отдельные мероприятия для маломобильных групп населения.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Новая (п. Новые Ляды) |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Свердловский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 647.1 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 4.3 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Новая (п. Новые Ляды)" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Чусовская

конец  – ул. Подгорная

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 647.1 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 647.1 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 8412.6 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 3556.0 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 171.4 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 4476.1 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 209.1 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 33 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 4 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 25 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 25 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 5 / 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0.0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0 / 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) (не входит в состав ПЧ) | м2 | 0 / 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 8412.6 |  |
| 2. | Проезжая часть | 3556.0 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 171.4 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 4476.1 |  |
| 7. | Прочие территории: | 209.1 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.1 | 64.2 | 310.7 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 12.4 | 20.0 | 16.1 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 21.2 | 26.6 | 14.0 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 63.2 | 69.3 | 15.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 64.2 | 72.9 | 20.9 | пгс | Примыкание |  |
|  | ось | 64.2 | 75.3 | 47.4 | а/б | Перекресток |  |
|  | чет. | 67.7 | 75.3 | 23.7 | пгс | Примыкание |  |
|  | ось | 75.2 | 201.1 | 559.3 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 92.7 | 95.3 | 5.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 116.8 | 119.9 | 8.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 116.9 | 119.8 | 3.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 118.3 | 122.3 | 2.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 118.3 | 122.2 | 9.2 | дерево | Въезд |  |
|  | чет. | 131.5 | 136.3 | 12.4 | дерево | Въезд |  |
|  | чет. | 132.2 | 135.7 | 4.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 145.2 | 148.2 | 8.2 | дерево | Въезд |  |
|  | чет. | 145.4 | 148.3 | 6.6 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 156.0 | 162.9 | 26.6 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 182.8 | 189.0 | 28.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 183.3 | 186.3 | 2.8 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 183.3 | 186.3 | 5.4 | дерево | Въезд |  |
|  | нечет. | 201.1 | 211.1 | 20.8 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 201.1 | 212.2 | 49.6 | а/б | Перекресток |  |
|  | чет. | 205.5 | 212.2 | 21.1 | пгс | Примыкание |  |
|  | ось | 212.1 | 341.8 | 539.8 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 214.5 | 221.1 | 11.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 217.1 | 220.3 | 5.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 253.7 | 259.9 | 20.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 270.0 | 274.3 | 19.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 279.3 | 287.9 | 42.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 294.5 | 298.3 | 11.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 294.6 | 306.7 | 22.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 300.5 | 306.7 | 17.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 341.8 | 350.0 | 23.3 | щ | Примыкание |  |
|  | нечет. | 341.8 | 349.0 | 21.8 | пгс | Примыкание |  |
|  | ось | 341.8 | 350.0 | 28.2 | а/б | Перекресток |  |
|  | ось | 350.0 | 433.8 | 351.4 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 385.3 | 388.4 | 15.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 407.7 | 410.6 | 2.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 407.7 | 410.5 | 6.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 408.5 | 423.3 | 57.5 | а/б | Въезд |  |
|  | ось | 433.7 | 443.4 | 61.2 | а/б | Перекресток |  |
|  | ось | 443.1 | 487.7 | 203.0 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 487.5 | 525.0 | 185.7 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 487.7 | 492.2 | 9.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 504.6 | 511.6 | 27.9 | грунт | Въезд |  |
|  | нечет. | 509.3 | 513.2 | 10.4 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 523.6 | 532.6 | 55.2 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 524.7 | 534.5 | 68.6 | щ | Перекресток |  |
|  | ось | 534.4 | 632.2 | 405.3 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 550.4 | 554.9 | 1.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 550.4 | 554.8 | 3.1 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 550.4 | 554.9 | 7.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 578.1 | 585.5 | 5.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 578.2 | 585.7 | 12.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | ось | 632.0 | 641.6 | 52.1 | щ | Перекресток |  |
|  | ось | 641.2 | 647.3 | 24.8 | щ | Основная ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 3556.0 |
|  | Въезд | - | 482.3 |
|  | Основная ПЧ | - | 2580.0 |
|  | Перекресток | - | 306.9 |
|  | Примыкание | - | 186.8 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 2210.7 |
|  | грунт | - | 27.9 |
|  | дерево | - | 35.2 |
|  | пгс | - | 281.3 |
|  | ц/б | - | 91.8 |
|  | щ | - | 909.0 |

# Искусственная неровность

| № п.п. | Местоположение | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем ориентировочный, м3 | Тип покрытия | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем искусственных неровностей всего, м3: | - | 0.0 |
| 2. | Количество искусственных неровностей всего , шт: |  | 0 |

# Обочины

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь обочин всего, м2: | - | 0.0 |
| 2. | площадь обочин по типам, м2: |  |  |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. | 0.6 | 63.5 | 56.4 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 74.9 | 143.1 | 58.8 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 166.4 | 204.2 | 28.1 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 186.1 | 187.6 | 4.4 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 186.4 | 189.2 | 10.3 | дерево | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 213.6 | 226.6 | 10.8 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 419.5 | 421.0 | 2.5 | ц/б | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 171.4 |
|  | В зоне озеленения | - | 171.4 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 154.2 |
|  | дерево | - | 10.3 |
|  | ц/б | - | 6.9 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | нечет. | 0.0 | 22.8 | 78.5 |  |  |
|  | чет. | 0.5 | 13.8 | 32.7 |  |  |
|  | чет. | 0.7 | 63.4 | 86.7 |  |  |
|  | чет. | 19.1 | 69.3 | 118.6 |  |  |
|  | нечет. | 25.9 | 66.7 | 159.6 |  |  |
|  | нечет. | 70.4 | 118.3 | 147.8 |  |  |
|  | чет. | 73.4 | 116.9 | 118.6 |  |  |
|  | чет. | 95.3 | 116.9 | 55.1 |  |  |
|  | чет. | 119.8 | 131.5 | 32.5 |  |  |
|  | чет. | 119.8 | 132.3 | 15.0 |  |  |
|  | нечет. | 122.2 | 186.2 | 209.0 |  |  |
|  | чет. | 135.6 | 145.5 | 42.6 |  |  |
|  | чет. | 148.0 | 157.7 | 50.8 |  |  |
|  | чет. | 161.9 | 183.3 | 109.3 |  |  |
|  | чет. | 186.2 | 207.4 | 96.9 |  |  |
|  | нечет. | 187.4 | 204.3 | 51.1 |  |  |
|  | нечет. | 209.2 | 253.8 | 145.6 |  |  |
|  | чет. | 210.8 | 217.3 | 25.6 |  |  |
|  | чет. | 220.3 | 270.6 | 249.3 |  |  |
|  | нечет. | 259.8 | 294.6 | 125.2 |  |  |
|  | чет. | 274.1 | 279.6 | 27.0 |  |  |
|  | чет. | 287.9 | 344.1 | 262.5 |  |  |
|  | нечет. | 306.6 | 343.2 | 165.4 |  |  |
|  | нечет. | 347.2 | 407.7 | 209.3 |  |  |
|  | чет. | 348.1 | 385.4 | 180.9 |  |  |
|  | чет. | 388.2 | 416.8 | 130.7 |  |  |
|  | нечет. | 410.5 | 436.8 | 87.9 |  |  |
|  | чет. | 421.9 | 487.7 | 261.6 |  |  |
|  | нечет. | 440.8 | 509.9 | 311.3 |  |  |
|  | чет. | 491.6 | 550.5 | 97.1 |  |  |
|  | нечет. | 506.7 | 528.4 | 128.0 |  |  |
|  | нечет. | 527.2 | 634.7 | 453.3 |  |  |
|  | чет. | 554.8 | 578.5 | 71.0 |  |  |
|  | чет. | 585.5 | 647.7 | 126.8 |  |  |
|  | нечет. | 639.5 | 647.4 | 12.9 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 4476.1 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | нечет. | 510.1 | 529.0 | 209.1 | Газ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 209.1 |
|  | Газ | - | 209.1 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Ведомость пешеходных переходов

| № | Местоположение по оси, м | Вид пешеходного перехода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | начало | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | количество пеш. переходов, шт. | - | 0 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | нечет. | 57.7 | Щит инф. | Газон |
|  | чет. | 64.6 | Щит инф. | Газон |
|  | нечет. | 71.8 | Колонка вод | Область обсчета |
|  | нечет. | 349.1 | Колонка вод | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 4 |  |
|  | Колонка вод | - | 2 |  |
|  | Щит инф. | - | 2 |  |

# Ведомость дорожной разметки

| № п.п. | Местоположение | Количество | Длина, м | Площадь, м2 | № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| № п.п | № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| --- | --- |
| краска белая (кв. м.) | 0.00 |
| краска жёлтая (кв. м.) | 0.00 |
| пластик белый (кв. м.) | 0.00 |
| пластик жёлтый (кв. м.) | 0.00 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | нечет. | 3.4 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 3.4 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 59.1 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 63.5 | Наименование объекта | 6.11 | Опора | треб. |
|  | чет. | 75.3 | Наименование объекта | 6.11 | Опора | треб. |
|  | чет. | 75.3 | Жилая зона | 5.21 | Опора | треб. |
|  | чет. | 75.3 | Конец жилой зоны | 5.22 | Опора | треб. |
|  | нечет. | 80.1 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 203.4 | Наименование объекта | 6.11 | Опора | треб. |
|  | нечет. | 204.3 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 213.2 | Наименование объекта | 6.11 | Опора | треб. |
|  | нечет. | 219.2 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 333.9 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 341.2 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 349.4 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 353.3 | Наименование объекта | 6.11 | Опора | треб. |
|  | чет. | 427.4 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 434.5 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 453.3 | Указатель направлений | 6.10.1 | Опора | треб. |
|  | чет. | 521.9 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 524.6 | Наименование объекта | 6.11 | Опора | треб. |
|  | нечет. | 544.1 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 620.9 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 634.4 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 644.3 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 2.4 | Уступите дорогу | 1 |
| 5.21 | Жилая зона | 1 |
| 5.22 | Конец жилой зоны | 1 |
| 6.10.1 | Указатель направлений | 6 |
| 6.11 | Наименование объекта | 16 |
|  | ИТОГО: | 25 |
|  | Из них: |  |
|  | - требуется | 25 |
|  | - демонтаж | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нечет. | 3.4 | 5.2 | Газон | Стойка |
|  | чет. | 59.1 | 3.1 | Газон | Стойка |
|  | нечет. | 80.1 | 3.3 | Газон | Стойка |
|  | нечет. | 204.3 | 10.5 | Область обсчета | Стойка |
|  | нечет. | 219.2 | 3.3 | Газон | Стойка |
|  | чет. | 333.9 | 2.5 | Газон | Стойка |
|  | нечет. | 341.2 | 4.3 | Газон | Стойка |
|  | чет. | 349.4 | 5.5 | Газон | Стойка |
|  | чет. | 427.4 | 3.3 | Газон | Стойка |
|  | нечет. | 434.5 | 5.1 | Газон | Стойка |
|  | чет. | 521.9 | 2.8 | Газон | Стойка |
|  | нечет. | 544.1 | 4.0 | Газон | Стойка |
|  | чет. | 620.9 | 2.6 | Газон | Стойка |
|  | нечет. | 634.4 | 5.6 | Область обсчета | Стойка |
|  | нечет. | 644.3 | 4.0 | Газон | Стойка |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | стоек - | 15 |
|  |  | стоек на ц/б тумбе - | 0 |
|  |  | опор - | 0 |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | чет. | 206.4 | 206.4 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | нечет. | 510.1 | 510.1 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | нечет. | 514.0 | 514.0 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | нечет. | 522.4 | 522.4 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | нечет. | 526.5 | 526.5 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  | 5/ 0 | / | 0/ 0 | / | 0/ 0 |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |
|  | Столбик ограждения | - | 5 | / | 0.0 | / | 0.0 |

# Ведомость дорожных ограждений

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Уровень удерживающей способности | Длина, п.м. | Высота, м | Дата установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м.: |  | 0.0 |  |  |  |  |
| 2. | ограждения по видам, п.м.: |  |  |  |  |  |  |

# Ведомость пешеходных ограждений

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Уровень удерживающей способности | Длина, п.м. | Высота, м | Дата установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м.: |  | 0.0 |  |  |  |  |
| 2. | ограждения по видам, п.м.: |  |  |  |  |  |  |

# Ведомость размещения сигнальных столбиков

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Материал | Дата установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | по оси, м | от оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт.: |  | 0 |
| 2. | протяженность установки, м.: |  | 0.0 |

# Стоянка для велосипедов

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Количество мест | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь стоянки для велосипедов всего, м2: | - | 0.0 |
| 2. | площадь покрытий стоянки для велосипедов по типам, м2: |  |  |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нечет. | 27.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 33.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 61.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 63.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 75.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 95.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 110.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 138.6 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 155.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 170.4 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 200.6 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 203.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 213.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 235.5 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 247.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 277.9 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 299.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 312.4 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 329.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 340.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 351.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 353.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 384.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 389.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 416.8 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 427.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 433.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 453.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 487.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 524.6 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 562.6 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 599.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 632.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 33 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 18 |  |
|  | Электросети | - | 15 |  |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофорных объектов, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - секции транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - секции пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | чет. | 10.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
|  | нечет. | 10.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Условные обозначения элементов обустройства дороги.

| № п.п. | Обозначение | Обозначение в соответствии с ранее утвержденными ПОДД | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | знаки, устанавливаемые сбоку от проезжей части |
|  |  |  | знаки, устанавливаемые над проезжей частью |
|  |  |  | светофор транспортный на прямой опоре |
|  |  |  | светофор транспортный на растяжке |
|  |  |  | светофор транспортный на консольной опоре |
|  |  |  | светофор пешеходный на прямой опоре |
|  |  |  | дорожное ограждение металлическое |
|  |  |  | начальные и конечные участки металлического дорожного ограждения |
|  |  |  | дорожное ограждение железобетонное |
|  |  |  | пешеходное ограждение |
|  |  |  | мост, путепровод |
|  |  |  | водопропускная труба |
|  |  |  | направляющие устройства (сигнальные столбики) |
|  |  |  | дорожное ограждение тросовое |
|  |  |  | опора освещения с одиночным светильником |
|  |  |  | опора освещения с двойным светильником |
|  |  |  | бордюр |
|  |  |  | однопутная железная дорога |
|  |  |  | многопутная железная дорога |
|  |  |  | шлагбаум |
|  |  |  | надземный пешеходный переход |
|  |  |  | подземный пешеходный переход |
|  |  |  | пешеходная дорога |
|  |  |  | искусственная дорожная неровность |
|  |  |  | кабель, прокладываемый по воздуху |
|  |  |  | кабель, прокладываемый под землей |
|  |  |  | дорожная разметка |
|  | Примечание: ТСОДД и элементы обустройства дороги, которые требуется установить дополнительно, обозначаются зеленым цветом | Примечание: ТСОДД и элементы обустройства дороги, которые требуется установить дополнительно, в проекте организации дорожного движения обозначаются статусами «Треб.» и выделяются рамкой красного цвета |  |
|  |  | 1.23а, 5.19.1а | буква «а» в ГОСТе знака говорит о том, что знак выполнен на щите желто-зеленого цвета |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 29.06.2018 г. | 2 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 29.06.2018 г. | 42 страницы; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2018 г.

ПЕРМЬ - 2018